Analisis Penerapan Metode Link Layer Pada Radius Server Untuk Meningkatkan Kinerja Jaringan WLAN (Studi Kasus Perusahaan Pengguna Radius Server/Hotspot)

Timur Dali Purwanto1, Syaril Rizal 2

Dosen Universitas Bina Darma

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Palembang

Pos-el : timoerok@gmail.com, syaril.rizal@mail.binadarma.ac.id

Abstrak : Kinerja jaringan nirkabel terletak pada physical link / link layer dan paling berpengaruh adalah kondisi fisik seperti jarak, karena semakin lemah radio frekuensi yang dapat di terima dan menjadikan akses kejaringan lambat, selain itu penghalang berupa tembok tebal (Fresnel Zone) dan gangguan sinyal berdekatan  (interferensi Co-Channel) dari komponen lain bisa juga menurunkan kualitas sinyal yang di terima enduser. Dari pemasalah-permasalahan yang terjadi yang dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan jaringan AP adalah parameter QoS (Quality of Service) seperti delay, jitter, troughput, dan paket loss. bertujuan untuk mengetahui kinerja jaringan nirkabel yang optimal untuk memberikan kualitas jaringan yang baik dari aspek fisik sehingga jaminan QoS yang di berikan disesuaikan dengan aplikasi yang digunakan serta efisiensi terhadap jaringan Wireless LAN (Hotspot) di Amik Bina Sriwijaya, Universitas PGRI dan Universitas Binadarma untuk enduser.

Kata Kunci : AP, Radius Server, QOS

# PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini pengguna wireless LAN mengalami peningkatan yang pesat. Peningkatan pengguna ini juga dibarengi dengan peningkatan jumlah Hotspot di tempat-tempat umum, seperti kafe, mall, bandara, di perkantoran bahkan juga di kampus dan di sekolah-sekolah. Dengan Hotspot kita bisa menikmati akses internet dimanapun kita berada selama di area Hotspot tanpa harus menggunakan kabel. Di lingkungan kampus sendiri dengan adanya layanan Hotspot inilah yang nanti diharapkan akan mempercepat akses informasi bagi mahasiswa, karyawan dan dosen, khususnya di dunia pendidikan yang mana diketahui sebagai barometer kemajuan teknologi informasi.

Pengguna Hotspot (Bina Sriwijaya, PGRI dan Binadarma) saat ini memiliki kapasitas bandwidth internet 10 Mbps dan akses ke jalur inherent hingga 2 Mbps. Akses internet dan inherent tersebut dimanfaatkan untuk menunjang sistem pembelajaran dengan dilengkapi sistem akademis, elearning, dan lain sebagainya. Untuk mempercepat akses informasi Perusahaan Pengguna Hotspot (Amik Bina Sriwijaya, universitas PGRI dan Universitas Binadarma)  saat ini juga sudah menyediakan layanan Hotspot yaitu sebuah area dimana pada area tersebut tersedia koneksi internet Wireless yang dapat diakses melalui Notebook, PDA maupun perangkat lainnya yang mendukung teknologi tersebut. Hotspot tersebut disediakan bagi dosen dan mahasiswa untuk mengakses internet. Hotspot di Perusahaan Pengguna Hotspot (Bina sara informatika, PGRI dan Binadarma)  terdapat beberapa titik area jangkauan yaitu di kampus Utama (hampir seluruh lantai), kampus AB, kampus C dan Kampus D. Untuk pengembangan selanjutnya diharapkan di seluruh lingkungan kampus Perusahaan Pengguna Hotspot (Bina sara informatika, PGRI dan Binadarma)  terjangkau layanan Hotspot.

Jaringan Wireless LAN (Hotspot) di Perusahaan Pengguna Hotspot (Bina Sriwijaya, PGRI dan Binadarma)  saat ini menggunakan autentifikasi server pada jaringan Wireless LAN (Hotspot) menggunakan Sistem operasi Linux, FreeRADIUS, ChilliSpot, Dialupadmin, untuk autentifikasi dan identifikasi pengguna Hotspot di Perusahaan Pengguna Hotspot (Bina Sriwijaya, PGRI dan Binadarma) . Sehingga dari sisi mahasiswa (user) memiliki kemudahan (praktis) dalam hal melakukan hubungan (konektivitas) ke jaringan Wireless LAN dan dari sisi administrator mempunyai media dalam memantau dan mengontrol user-user yang terhubung ke jaringan serta dapat membatasi penggunaan bandwidth.

Setiap perangkat AP (Access Point) ini memiliki fitur yang digunakan untuk mendukung jaringan nirkabel seperti kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat AP lain. Kemampuan ini bisa disebut dengan istilah bridging ataupun repeting. Tujuan dari penggunaan fitur ini umumnya adalah untuk memperluas / mengembangkan daerah cakupan AP.

Permasalahan yang utama dalam kinerja jaringan nirkabel teletak pada physical link (link layer) dan paling berpengaruh adalah kondisi fisik seperti jarak karena semakin lemah radio frekuensi yang dapat di terima dan menjadikan akses ke jaringan lambat, selain itu penghalang berupa tembok tebal (Fresnel Zone) dan gangguan sinyal berdekatan  (interferensi Co-Channel) dari komponen lain bisa juga menurunkan kualitas sinyal yang di terima enduser, yang terjadi di jaringan Hotspot ketiga objek tersebuat yaitu overlaping yang di sebabkan gangguan sinyal berdekatan di karenakan perpindahan tempat dengan IP yang berbeda dan banyaknya tembok yang membagi ruangan. Dari pemasalah-permasalahan yang terjadi yang dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan jaringan AP adalah parameter QoS (Quality of Service) seperti delay, troughput, dan paket loss. Untuk optimalisasi jaringan nirkabel guna menentukan jaminan QoS yang akan diberikan kepada jaringan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kinerja jaringan nirkabel yang optimal untuk memberikan kualitas jaringan yang baik dari aspek fisik sehingga jaminan QoS yang di berikan disesuaikan dengan aplikasi yang digunakan serta efisiensi terhadap jaringan Wireless LAN (Hotspot) di Perusahaan Pengguna radius server.

# METODOLOGI PENELITIAN

## Tempat dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian  di tiga perusahaan yaitu Amik Bina Sriwijaya di Jln. HM. Ryacudu No. 24 (8 Ulu) Palembang 30252, Universitas PGRI  di Jl. Jend. A Yani Lr. Gotong Royonh 9/10 Ulu Palembang dan Universitas Binadarma yang beralamat di Jl. Jend. A Yani no 12  Palembang. Obyek penelitan adalah QOS yang di terima Enduser.

## Pengumpulan Data

Sebelum data diolah serta melakukan analisa dan perhitungan menurut prosedur penelitian, diperlukan data mentah dari berbagai sumber. Metode pengumpulan data yang akan digunakanadalah :

- Studi Lapangan yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tinjauan langsung pada objek yang diteliti guna mendapatkan data penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yang diperlukan dan mencatat data-data yang diperlukan dalam penulisan.

- Studi Pustaka Penulis yaitu menggunakan pengetahuan teoritis yang didapat dari bangku kuliah serta buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

- Observasi ( Pengamatan ) dengan melakukan pengamatan terhadap jaringan hotspot yang ada di Amik Bina Sriwijaya, Universitas PGRI dan Universitas Binadarma.

## Data dan Variable Penelitian

Alat dan bahan dalam penelitian telah lengkap selanjutnya mengadakan penelitian  yang menggunakan metode action research degan melakukan beberapa tahapan yaitu melakukan diagnose, membuat rencana tindakan, melakukan tindakan, melakukan evaluasi dan selanjutnya di pelajari, dari tahapan-tahapan tersebut menghasilkan data yang berupa perhitungan maupun kajian literature  yaitu melalui studi pustaka dan studi lapangan. Data adalah informasi tentang sesuatu. Data yang dikumpulkan berapapun banyaknya, bukanlah merupakan tujuan dari penelitia. Akan tetapi data dapat merupakan sarana untuk memudahkan penafsiran dan memahami maknanya. Jadi pengambilan (pengumpulan) data merupakan langkah yang penting dalam penelitian.

Data penelitian studi lapangan didapatkan dengan memfokuskan variable-variabel parameter yang akan di ukur dan dianalisis kemudian diolah menjadi sebuah acuan yaitu terdiri dari 1)Bandwidth dalam Kilobytes persecond  (kbps) dan hasil ini di kalikan dengan 10, 2)throughput banyaknya paket yang diterima dari suatu kurun waktu tertentu, 3)Delay pengukuran terhadap skema jaringan melalui enduser ke AP, didapat nilai delay dalam milisecond  (ms), 4)Jitter pengukuran jitter untuk perangkat server Radius melalui enduser dari masing-masing Ap menghasilkan nilai jitter dalam milisecond (ms) dan 5) Packet loss menunjukkan jumlah total paket yang hilang, terhadap jaringan hotspot di Universitas Bina Darma, sehingga didapat besar kualitas layanan (QoS) yang harus di penuhi atau yang memenuhi standar kualitas layanan yang baik menurut standar versi TIPHON.

## Rancangan Penelitian

Tabel 2.1 Rancangan Penelitian

| Perihal | Deskripsi |
| --- | --- |
| Topik | Analisis masalah dari pengukuran dengan metode Link Layer dengan parameter yaitu free Space Loss, Fresnel Zone, dan interferensi Co-Channel, selanjutnya melakukan proses pengujian dan pengukuran untuk mendapatkan data untuk memudahkan pengambilan informasi QoS dari jaringan nirkabel seperti bandwitch, troughput, jitter dan paket loss pada Perusahaan Pengguna radius Server/Hotspot di Kota Palembang. |
| Masalah | Apakah kualitas jaringan WLan di Perusahan pengguna radius/hotspot di kota Palembang sudah berjalan dengan baik. |
| Metode Yang Digunakan | Metode Link Layer |
| Tipe dan Desain Penelitian Tipe penelitian Desain penelitian | Field Research Field Research yaitu melakukan penelitian ke lapangan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti. Adapun tahapan penelitian yang merupakan siklus dari field research ini, yaitu : Melakukan diagnosa (Diagnosing) Melakukan mapping dan login ke tiap Access Point yang berada di titik area jangkauan dengan jarak 10 M dari AP dengan menggunakan parameter fresnel zon (adanya penghalang berupa dinding tebal), free space loss (tanpa penghalang) dan gangguan penghalang berupa sinyal berdekatan (interferensi Co-chanel) dari komponen lain yang bisa menurunkan kualitas sinyal yang di terima enduser, untuk mendapatkan data QoS, suhu udara sekitar AP, chanel yang di gunakan dan sinyal Frekuensinya. Dari pemasalah-permasalahan yang terjadi yang dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan jaringan AP. Membuat rencana tindakan (Action Planning) Mengidentifikasi masalah dari pengukuran dengan parameter yaitu free Space Loss, Fresnel Zone, dan interferensi Co-Channel, selanjutnya melakukan analisis dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi guna untuk mengatasi interferensi Co-Channel terhadap jaringan wireless. Melakukan Proses pengujian dan pengukuran untuk mendapatkan data untuk memudahkan pengambilan informasi QoS dari jaringan nirkabel seperti delay, troughput, jitter dan paket loss. Melakukan tindakan (Action Taking) Parameter yang akan di ukur terdiri dari free Space Loss, Fresnel Zone, dan Co- Channel guna memudahkan pengambilan informasi QoS dari jaringan nirkabel yang dilakukan di tiap AP dengan di lakukan sebanyak 9 (sembilan) kali connection dan melakuakan pengukuran suhu di daerah sekitar AP dengan jarak 8 M dari user, digunakan metode link layer yang memiliki karakteristik sesuai dengan jaringan data paket dengan menggunakan tools seperti NetStumbler untuk sinyal dan chanel, Axence NetTools untuk menganalisa besarnya bandwith, troughput, delay dan paket loss, kemudian Iperf digunakan untuk menganalisa jitter. Pengaturan physical link bertujuan untuk memberikan kualitas jaringan yang baik dari aspek fisik ( Dimas, 2006) dan mengatasi interferensi Co_channel terhadap wireless yaitu penganturan antena baik secara omnidirectional (secara mendatar) dan directional (secara vertical). Sehingga jaminan QoS yang diberikan disesuaikan dengan aplikasi yang digunakan serta efisiensi terhadap jaringan. Melakukan evaluasi (Evaluating) Setelah dilakukan implementasi (action taking) dengan model Link layer untuk pengukuran tiap perangkat Access Point pada parameter QoS. Hasil pengukuran parameter QoS yang terdiri dari Bandwidth, throughput, Delay, Jitter dan Packet loss dapat di evaluasi dan di analisis. Pembelajaran (Learning) Dari data yang telah di hasilkan baik dengan perhitungan ataupun dengan kejadiandi pelajari digunakan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dan cara mengatasi interferensi Co-channel dan Fresnel Zone yang dapat menurunkan sinyal. |
| Perencanaan Penelitian Subjek Peralatan Prosedur Teknik Analisis | Jaringan WLan di Amik Bina Sriwijaya, Universitas PGRI dan Universitas Binadarma di kota Palembang . Peralatan pengujian yaitu berupa software (NetStumbler, axence NetTool, dan Iperf) Tahapan awal adalah menganalisis topologi jaringan Wlan di Perusahaan Pengguna Radius Server/Hotspot. Tahapan berikutnya adalah melakukan pengukuran kualitas jaringan WLan dengan menerapkan metode QOS (Quality of Service) pada jaringan Perusahaan Pengguna Radius Server/Hostpot dengan peralatan pengujian. Hasil pengukuran dari metode QOS akan di analisis dengan menggunakan standar pengukuran kualitas jaringan yang harus di penuhi atau yang memenuhi standar kualitas layanan yang baik menurut standar versi TIPHON. Dengan menerapkan metode QOS (Quality of Service) dalam menentukan sejumlah parameter yang mempengaruhi kualitas jaringan internet. Parameter yang akan di ukur dan di analisis terdiri dari Bandwidth, throughput, Delay, Jitter dan Packet loss terhadap traffic jaringan internet Perusahaan Pengguna Radius Server/Hotspot. Dengan menggunakan standar versi Tiphon hasil pengukuran terhadap parameter QOS memenuhi standar kualitas atau tidak. |

## Metode analisis data

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode kualintatif. Menurut Dwiyanto (2006) metode kualintatif adalah tata cara pengumpulan data yang lazim yaitu melalui studi pustaka dan studi lapangan, dilanjutkan oleh rahayu (2000) laporan hasil penelitian kualitatif selalu panjang lebar, karena memang tujuan penelitian kualitatif adalah menghayati dan membuat orang lain memahami masalah yang diteliti.

Data penelitian studi pustaka dan studi lapangan didapatkan dengan memfokuskan variabel-variabel parameter yang akan di ukur dan kemudian di analisis yang telah di rumuskan dalam kerangka pemikiran yaitu Bandwidth, throughput, Delay, Jitter dan Packet loss, yang dibantu dengan menggunakan  tools yaitu NetStumbler, axence NetTool, dan Iperf, terhadap jaringan hotspot di Universitas Bina Darma, sehingga didapat besar kualitas layanan (QoS) yang harus di penuhi atau yang memenuhi standar kualitas layanan yang baik menurut standar versi TIPHON. Sehingga jaminan QoS yang di berikan disesuaikan dengan aplikasi yang digunakan serta efisiensi terhadap jaringan Wireless LAN (Hotspot) di Amik Bina Sriwijaya, Universitas PGRI dan Universitas Bina Darma.

## Alat Analisis

Menurut Rahadi (2010), Tujuan pokok suatu penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis. Untuk itu peneliti merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, memproses data, membuat analisis dan interpretasi. Analisis data belum dapat menjawab pertanyaan penelitian. Setelah data dianalisis dan diperoleh informasi yang lebih sederhana, hasil analisis tersebut harus diinterpretasi untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis tersebut.

Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Step pertama dalam analisa adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori, kategori tidak lain dari bagian-bagian. Alat analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa software aplikasi yang  terbagi atas tiga software, yaitu :

- Netstumbler untuk menganalisa signal dan chanel Access Point.

- Axence NetTools untuk menganalisa besarnya bandwidth, troughput, delay dan paket loss.

- Iperf digunakan untuk menganalisa paket jitter.

## Alat dan Bahan

Alat dan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. 	Peralatan Penelitian

Satu unit Laptop dengan spesifikasi :

- Processor Intel® Dual-Core CPU T4200 @ 2.00 GHz

- RAM 3  GB

- Hardisk 250  GB

- Wi-Fi Broadcom 802.11 b/g Wlan NIDS 5.1

- Access Point 802.11 G yang menggunakan DDWRT

- Printer IP2770s

- Thermometer ruangan

2.	Bahan Penelitian

- Data pengukuran Frekuensi sinyal.

- Data kinerja system.

- Data interferensi Co-cahnnel yang diukur berdasarkan kondisi cuaca dan kepadatan trafik.

# Hasil dan Pembahasan

# Menganalisis QOS Jaringan Hotspot

Setelah dilakukan implementasi (action taking) dengan model Link layer untuk pengukuran tiap perangkat Access Point pada parameter QoS, maka tahap selanjutnya adalah melakukana evaluasi (evaluating) dari hasil pengukuran parameter QoS yang terdiri dari Bandwidth, throughput, Delay, Jitter dan Packet loss yang dapat di evaluasi dan di analisis dengan penjelasan sebagai berikut.

## Bandwidth

Metode implementasi QoS pada jaringan Hotspot Perusahaan pengguna Hotspot (Amik Bina sriwijaya, Universitas PGRI dan Bina Darma) untuk parameter Bandwidth adalah dengan pengendalian traffic jaringan dengan melakukan bandwidth management. Teknik klasifikasi paket data yang diterapkan adalah Hierarchichal Token Bucket (HTB) yang telah ada dalam DD-WRT. Teknik ini mudah dikonfigurasi dalam jaringan Hotspot Perusahaan pengguna Hotspot (Amik Bina sriwijaya, Universitas PGRI dan Bina Darma), sharing bandwidth antar kelas (class) dan memiliki fasilitas user interface. Teknik HTB  adalah suatu classful yang queuing mekanisme untuk linux traffic control sistem, dan menyediakan tingkat rate dan ceil untuk mengijinkan pemakai untuk mengendalikan bandwidth kemutlakan ke kelas bandwidth tertentu seperti halnya perbandingan distribusi bandwidth ketika bandwidth ekstra menjadi tersedia (up to ceil).

Dari  hasil pengukuran bandwidth melalui metode Link Layer masing-masing Access Point melalui pengukuran bandwidth menggunakan Axence NetTools Professional dapat dilihat perbandingan nilai bandwidth free space loss dan fresnel zone sebagai berikut

Tabel 3.1. Perbandingan bandwidth sebenarnya dengan hasil nyata

| Access Point | Bandwidth kb/s | Bandwidth (Kb/s) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Free space loss | Fresnel zone |
| Kampus Utama Binadarma |
| HOTSPOTUBD2 (Lantai dasar) | 4096 | 1313 | 417.5 |
| HOTSPOTUBD5 (LT1) | 4096 | 693 | 398 |
| HOTSPOTUBD6(LT2 ruangan Dosen) | 4096 | 557 | 484 |
| HOTSPOTUBD8 (LT3) | 4096 | 808 | 633 |
| HOTSPOTUBD9 (LT4) | 4096 | 450 | 175 |
| HOTSPOTUBD10(LT5) | 4096 | 453 | 412 |
| Kampus PGRI |
| HOTSPOTPGRI (LT2) | 4096 | 461 | 403 |
| HOTSPOTPGRI (LT1) | 4096 | 729 | 504 |
| HOTSPOTPGRI (Perpustakaan) | 4096 | 696 | 485 |
| HOTSPOTPGRI (LT1) | 4096 | 828 | 507 |
| HOTSPOTPGRI (LT2) | 4096 | 758 | 565 |
| HOTSPOTPGRI (LT2Ruangan dosen) | 4098 | - | 883 |
| HOTSPOTPGRI (LT3) | 4096 | 623 | 434 |
| Kampus Bina Sriwijaya |
| HOTSPOTBinas (LT1) | 4096 | 768 | 598 |
| HOTSPOTBinas (LT2) | 4096 | 786 | 329 |
| HOTSPOTBinas (LT3) | 4096 | 1036 | 599 |

Disini alokasi user untuk pengguna jaringan Hotspot  mempunyai kapasitas bandwidth masing-masing AP sebesar 4 096 Kb/s atau 4 MB, tetapi juga bisa sharing dengan AP  lainnya pada kelas yang sama sampai batas maksimal bandwidth yang ditetapkan di kelas tersebut.

Dari hasil pengukuran  dalam tabel diatas dan perbandingannya dengan kapasitas bandwidth yang  tersedia untuk setiap alokasi Hotspot ternyata hasilnya masih dibawah kapasitas bandwidth yang tersedia dapat dilihat jelas di gambar chart 5.1 atau tabel 5.1, hampir di setiap Access Point. Faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran ini adalah adanya noise atau gangguan sinyal yang tidak dikehendaki berupa sinyal frekuensi dari radio lain ataupun interface Access Point yang berdekatan (interferensi Co-Channel) seperti yang ada di Kampus Utama lantai 2, AP UBD7 yang tidak bisa di deteksi sama sekali oleh user, kemudian adanya penghalang dinding yang tebal dan membran kaca yang terlalu banyak bisa menggangu sinyal sehingga bandwidth yang sampai ke enduser berkurang dengan suhu yang cukup panas terlihat pada tabel 4.1 dan 4.2, dapat juga dilihat dari perbandingan pengukuran bandwidthnya di tabel 5.1 yaitu 1313 (Free Space Loss) dan 4,175 (Fresnel Zone). Kapasitas bandwidth yang disediakan untuk setiap alokasi Hotspot juga mempengaruhi hasil pengukuran, semakin besar kapasitas bandwidth yang dialokasikan pada Hotspot tertentu akan semakin besar bandwidth yang tersedia.

Gamabr 3.1. Chart perbedaan bandwidth

## Throughput

Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada destination selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut.Throughput adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Biasanya throughput selalu dikaitkan dengan bandwidth. Karena throughput memang bisa disebut juga dengan bandwidth dalam kondisi yang sebenarnya. Bandwidth lebih bersifat fix sementara throughput sifatnya adalah dinamis tergantung trafik yang sedang terjadi.

Dari  hasil perhitungan throughput melalui monitoring setiap AP berdasarkan tabel 4.3 dan 4.4 berdasarkan parameter , di dapat nilai throughput  sebagai berikut.

Tabel  5.2.  Nilai throughput  masing-masing AP

Berdasarkan tabel diatas didapat nilai throughput rata-rata terendah dari bandwidth sebenarnya sebesar 4 194 304 b/s. Hasilnya nilai throughput jika di presentasikan berkisar 98% dari total bandwidth yang tersedia, dengan demikian kapasitas bandwidth Hotspot di tiga perusahaan terpenuhi secara optimal, dapat dilihat pada gambar grafik tarafic dari bulan Mei sampai bulan Juli.

Gambar 3.2. grafik trafic pada bulan Mei

Gambar 3.3. grafik trafic pada bulan Juni

Gambar 3.4.  grafik trafic pada bulan Juli

## Delay

Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik atau juga waktu proses yang lama dalam jaringan.  Menurut versi TIPHON (dalam Fatoni 2008), sebagai standarisasi yang digunakan dalam pengukuran nilai delay, maka besarnya delay dapat diklasifikasikan sebagai kategori latensi sangat bagus  jika <150 ms, bagus jika 150 ms s.d 300 ms, sedang jika 300 ms s.d 450 ms  dan jelek jika > 450 ms.

Berdasarkan hasil pengukuran nilai delay terhadap skema perangkat jaringan Hospot antar tabel 4.9 dan grafik delay gambar 4.11 sampai 4.24 didapat nilai rata-rata response time delay minimum dan maksimum dalam millisecond  (ms).

Tabel 3.2.  Klasifikasi perhitungan delay

| Access Point | Rata-rata | TIPHON |
| --- | --- | --- |
|  | Minimum (ms) | Maksimun (ms) |  |
| HOTSPOTUBD2 (Lantai dasar) | 1 | 12 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTUBD5 (LT1) | 1 | 8 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTUBD6(LT2 ruangan Dosen) | 2 | 16 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTUBD8 (LT3) | 2 | 15 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTUBD9 (LT4) | 1 | 15 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTUBD10(LT5) | 1 | 14 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT2) | 1 | 13 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT1) | 3 | 12 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (Perpustakaan) | 1 | 9 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT1) | 2 | 14 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT2) | 2 | 10 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT2Ruangan dosen) | 3 | 11 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT3) | 2 | 13 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTBinas (LT1) | 3 | 13 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTBinas (LT2) | 2 | 14 | Sangat Bagus |

Dari hasil tabel di atas dan berdasarkan nilai besar delay sesuai dengan tabel versi TIPHON, maka kategori delay/latency untuk setiap perangkat seperti pada tabel 5.3, dengan nilai rata-rata minimum 2 ms pada setiap Access Point dan nilai rata-rata  terbesar 16 ms untuk perangkat Access Point UBD6 dilantai 2 ruangan dosen. Dari hasil tersebut maka kategori delay termasuk kategori delay sangat bagus  karena besar delay masih dibawah 150 ms.

Faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran ini adalah adanya noise atau gangguan sinyal yang tidak dikehendaki berupa sinyal frekuensi dari radio lain yang sangat mempengaruhi waktu delay untuk setiap perangkat yang diukur.

## Jitter

Hasil pengukuran QoS terhadap perangkat jaringan Server Radius  yang telah di ukur untuk parameter jitter  dengan menggunakan perintah iperf untuk pengujian dengan interval waktu 1 ms didapat nilai rata-rata minimum dan maksimum  jitter  dalam millisecond  (ms).

Tabel 3.3.  Klasifikasi  perhitungan degradasi jitter

| Access Point | Rata-rata | TIPHON |
| --- | --- | --- |
|  | Minimum (ms) | Maksimun (ms) |  |
| HOTSPOTUBD2 (Lantai dasar) | 4.572 | 9.129 | Bagus |
| HOTSPOTUBD5 (LT1) | 1.069 | 2.941 | Bagus |
| HOTSPOTUBD6(LT2 ruangan Dosen) | 1.579 | 7.689 | Bagus |
| HOTSPOTUBD8 (LT3) | 4.231 | 12.564 | Bagus |
| HOTSPOTUBD9 (LT4) | 4.127 | 8.265 | Bagus |
| HOTSPOTUBD10(LT5) | 27.480 | 36.777 | Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT2) | 0.928 | 48.481 | Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT1) | 0.738 | 4.907 | Bagus |
| HOTSPOTPGRI (Perpustakaan) | 0.587 | 7.457 | Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT1) | 0.628 | 2.297 | Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT2) | 0.731 | 5.472 | Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT2Ruangan dosen) | 7.009 | 18.140 | Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT3) | 0.703 | 3.719 | Bagus |
| HOTSPOTBinas (LT1) | 5.536 | 8.225 | Bagus |
| HOTSPOTBinas (LT2) | 8.682 | 12.670 | Bagus |
| HOTSPOTBinas (LT3) | 0.962 | 18.942 | Bagus |

Dari hasil tabel di atas dan berdasarkan nilai peak jitter sesuai dengan tabel versi TIPHON (dalam Fhatoni 2011) sebagai standarisasi untuk nilai jiiter, Maka untuk kategori degradasi sangat bagus jika 0 ms, bagus jika 0 ms s.d 75 ms, sedang 76 ms s.d 125 ms dan jelek jika 125 ms s.d 225 ms. Hasil pengukuran nilai peak jitter untuk perangkat jaringan Hotspot dengan nilai terkecil 0.587 ms untuk perangkat server Radius melalui masing-masing AP dan nilai terbesar 48.481 ms. Dari perhitungan nilai  jitter maka kategori degradasi jitter menurut versi TIPHON adalah bagus  karena besar peak jitter di antara range terkecil 0.587 ms sampai dengan 48.481 ms.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Jitter diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian, besar kecilnya waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter sesuai dengan pengamatan. Jitter lazimnya disebut variasi delay, berhubungan erat dengan latency, yang menunjukkan banyaknya variasi delay pada transmisi data  dalam jaringan.

## Packet Loss

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap skema perangkat jaringan Hotspot di Perusahaan pengguna Hotspot (Amik Bina sriwijaya, Universitas PGRI dan Bina Darma) didapat nilai packet loss dalam persentase  (%) untuk setiap perangkat sebagai berikut.

Tabel 3.4.  Klasifikasi  perhitungan degradasi packet

Loss free space loss

| Access Point | Packet Loss Free Space Loss | TIPHON |
| --- | --- | --- |
|  | Sent | Lost | Lost (%) |  |
| HOTSPOTUBD2 (Lantai dasar) | 344 | 1 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTUBD5 (LT1) | 344 | 0 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTUBD6(LT2 ruangan Dosen) | 344 | 0 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTUBD8 (LT3) | 344 | 0 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTUBD9 (LT4) | 344 | 2 | 1 | Bagus |
| HOTSPOTUBD10(LT5) | 344 | 11 | 3 | Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT2) | 344 | 0 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT1) | 344 | 0 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (Perpustakaan) | 344 | 0 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT1) | 344 | 0 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT2) | 344 | 0 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT2Ruangan dosen) | 344 | - | - | - |
| HOTSPOTPGRI (LT3) | 344 | 0 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTBinas (LT1) | 344 | 0 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTBinas (LT2) | 344 | 0 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTBinas (LT3) | 344 | 0 | 0 | Sangat Bagus |

Tabel 3.5.  Klasifikasi  perhitungan degradasi packet

Loss free Fresnel Zone

| Access Point | Packet Loss Fresnel Zone | TIPHON |
| --- | --- | --- |
|  | Sent | Lost | Lost (%) |  |
| HOTSPOTUBD2 (Lantai dasar) | 344 | 1 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTUBD5 (LT1) | 344 | 2 | 1 | Bagus |
| HOTSPOTUBD6(LT2 ruangan Dosen) | 344 | 2 | 1 | Bagus |
| HOTSPOTUBD8 (LT3) | 344 | 2 | 1 | Bagus |
| HOTSPOTUBD9 (LT4) | 344 | 2 | 2 | Bagus |
| HOTSPOTUBD10(LT5) | 344 | 31 | 9 | Sedang |
| HOTSPOTPGRI (LT2) | 344 | 1 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT1) | 344 | 0 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (Perpustakaan) | 344 | 1 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT1) | 344 | 1 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT2) | 344 | 1 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT2Ruangan dosen) | 344 | 1 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTPGRI (LT3) | 344 | 1 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTBinas (LT1) | 344 | 1 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTBinas (LT2) | 344 | 1 | 0 | Sangat Bagus |
| HOTSPOTBinas (LT3) | 344 | 1 | 0 | Sangat Bagus |

Dari tabel di atas dan berdasarkan nilai packet loss sesuai dengan versi TIPHON (dalam Fatoni 2011) sebagai standarisasi,  untuk kategori degedrasi packet loss sangat bagus jika 0%, bagus jika 3%, sedang jika 15% dan jelek jika 25%, maka kategori packet loss dengan persentase loss 0% untuk hasil pengukuran setiap perangkat jaringan Hotspot di tiga perusahaan (Amik Bina Sriwijaya, Universitas PGRI dan Binadarma) termasuk kategori degredasi sangat bagus untuk Hotspot monitoring. Kecuali monitoring Hotspot kampus utama lantai 5 persentase loss sebesar 3% dan 9% dengan jumlah paket yang hilang sebanyak 11 dan 31 packet dengan kategori degedrasi sedang.

Faktor penyebab packet Loss dapat terjadi karena collision atau tabrakan/tumbukan antara data pada jaringan yang dipengaruhi dari sinyal dikarenakan noise yang berlebihan akan menyebabkan meningkatnya paket error yang berujung pada menurunnya performa dari jaringan wireless dan hilangnya connectivity.

# Faktor  yang Mempengaruhi QOS dan Solusi Pemecahannya

Dari hasil pembahasan analisis diatas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran terhadap parameter QoS yang terdiri dari Bandwidth, throughput, Delay, Jitter dan Packet loss dalam jaringan Hotspot Perusahaan pengguna Hotspot (Amik Bina sriwijaya, Universitas PGRI dan Bina Darma) yang bisa menyebabkan turunnya nilai QoS, yaitu :

- Redaman, yaitu jatuhnya kuat sinyal karena pertambahan jarak dan tebalnya dinding penghalang. Setiap media transmisi memiliki redaman yang berbeda-beda, tergantung dari jenis dan bahan yang digunakan. Kekuatan sinyal yang ditransmisikan bisa mengalami pelemahan karena jarak yang jauh dan medium penghalang dalam bentuk apapun. Media transmisi yang digunakan yaitu Access Point. Jarak antara workstation pengirim dan penerima pada saat pengukuran mempunya jarak 8m dari Access Point. Skema jaringan WLan  ini bisa di lihat di gambar 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5. Untuk mengatasi redaman pada media transmisi yang digunakan pada jaringan Hotspot, perlu digunakan amplifier atau repeater sebagai penguat sinyal.

- Distorsi, yaitu fenomena atau kejadian yang disebabkan bervariasinya kecepatan propagasi karena perbedaan bandwidth . Hal ini bisa terjadi akibat kecepatan sinyal yang berbeda dalam hal ini medium sinyal frekuensi yang di lalui pada seluruh jaringan Hotspot, sehingga data atau packet tiba pada penerima dalam waktu yang berbeda. Untuk mengurangi nilai distorsi, maka dibutuhkan bandwidth transmisi yang memadai dan dianjurkan digunakan pemakaian bandwidth yang seragam, sehingga distorsi dapat dikurangi. Ini bisa dilakukan dengan manajemen  bandwidth melalui teknik klasifikasi paket data HTB (Hierarchical Token Bucket) yang telah ada dalam DD-WRT.

Bandwidth ini sangat berpengaruh terhadap QoS, dengan bertambahnya jumlah pengguna yang dimiliki oleh jaringan Hotspot Perusahaan pengguna Hotspot (Amik Bina sriwijaya, Universitas PGRI dan Bina Darma) maka akan mengakibatkan turunnya bandwidth setiap pengguna dalam jaringan LAN. Hal ini dikarenakan adanya pembagian bandwidth yang proporsional dalam jaringan tersebut. Turunnya bandwidth setiap pengguna akibat bertambahnya jumlah pengguna akan sangat berpengaruh pada turunnya service rate setiap pengguna yang mengakibatkan waktu delay pengiriman paket akan bertambah. Kenaikan waktu delay juga dipengaruhi oleh jenis paket yang dikirimkan. Semakin besar nilai suatu paket akan semakin bertambah waktu delay pengiriman paket tersebut dalam setiap pengguna. Karenanya pengguna yang memiliki service rate kecil akan cocok untuk mengirimkan paket yang memiliki prioritas pengiriman yang rendah.

- Noise adalah tambahan sinyal yang tidak dikehendaki atau berdekatan (interferensi Co-Channel) yang masuk di manapun di antara transmisi pengirim dan penerima pada saat pengukuran parameter QoS. Noise ini akan menurunkan nilai QoS pada jaringan WLan Perusahaan pengguna Hotspot (Amik Bina sriwijaya, Universitas PGRI dan Bina Darma) dan sangat berbahaya, karena jika terlalu besar akan dapat mengubah data asli yang dikirimkan. Untuk mengatasi noise ini bisa dilakukakan beberapa cara seperti berikut :  menjauhkan media transmisi dari sumber noise seperti medan listrik dan magnit, Gunakan antenna sektoral atau antenna pengarah / narrow beam dengan penguatan tinggi. Biasanya sangat effektif untuk mengurangi interferensi terutama di daerah yang spectrum-nya sangat padat sekali, gunakan jalur-jalur yang pendek, jangan berusaha membangun sambungan jarak jauh, pilih frekuensi yang tidak banyak digunakan oleh stasiun lain, ganti polaritas antenna, atur azimuth antenna, dan Ubah lokasi peralatan / antenna.  Supaya lebih optimal lagi pergunakan amplifier untuk melawan interferensi.

Dari analisis hasil pengukuran terhadap lima parameter QoS serta faktor-faktor yang mempengaruhinya ada perbedaan hasil pengukuran setiap Access Point seperti tabel 5.6 dibawah ini. Perbedaan ini dipengaruhi oleh adanya redaman terhadap sinyal yang ditransmisikan pada medium Access Point. Distorsi yang merupakan kecepatan sinyal yang melalui medium yang berbeda yang berpengaruh terhadap perbedaan hasil pengukuran antara setiap AP. Selain itu noise yang merupakan gangguan terhadap sinyal yang dikirimkan antara pengirim dan penerima juga berpengaruh dapat di lihat dari tabel 3.6 dan 3.7.

Tabel  3.6.  Perbandingan paremeter QoS  dengan

tanpa penghalang

| Access Point | Bandwidth | Troughput | Delay | Jitter | Packet Loss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOTSPOTUBD2 (Lantai dasar) | 1313 | 207 908 | 12 | 9.129 | 0 |
| HOTSPOTUBD5 (LT1) | 693 | 35 771 | 8 | 2.941 | 0 |
| HOTSPOTUBD6(LT2 ruangan Dosen) | 557 | 37 915 | 16 | 7.689 | 0 |
| HOTSPOTUBD8 (LT3) | 808 | 51 256 | 15 | 12.564 | 0 |
| HOTSPOTUBD9 (LT4) | 450 | 15 140 | 15 | 8.265 | 1 |
| HOTSPOTUBD10(LT5) | 453 | 18 934 | 14 | 36.777 | 3 |
| HOTSPOTPGRI (LT2) | 461 | 39 726 | 13 | 48.481 | 0 |
| HOTSPOTPGRI (LT1) | 729 | 103 407 | 12 | 4.907 | 0 |
| HOTSPOTPGRI (Perpustakaan) | 696 | 184 595 | 9 | 7.457 | 0 |
| HOTSPOTPGRI (LT1) | 828 | 174 658 | 14 | 2.297 | 0 |
| HOTSPOTPGRI (LT2) | 758 | 198 735 | 10 | 5.472 | 0 |
| HOTSPOTPGRI (LT2Ruangan dosen) | 623 | 39 519 | 11 | 18.140 | 0 |
| HOTSPOTPGRI (LT3) | 768 | 78 452 | 13 | 3.719 | 0 |
| HOTSPOTBinas (LT1) | 786 | 35 548 | 13 | 8.225 | 0 |
| HOTSPOTBinas (LT2) | 1036 | 104 369 | 14 | 12.670 | 0 |
| Total Rata-rata | 730.6 | 97 139.85 | 12.6 | 12.582 | 0.27 |

Tabel  3.7.  Perbandingan paremeter QoS  dengan

penghalang

| HOTSPOTUBD2 (Lantai dasar) | Bandwidth | Troughput | Delay | Jitter | Packet Loss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOTSPOTUBD5 (LT1) | 417.5 | 43 852 | 12 | 9.129 | 0 |
| HOTSPOTUBD6(LT2 ruangan Dosen) | 398 | 43 852 | 8 | 2.941 | 1 |
| HOTSPOTUBD8 (LT3) | 484 | 45 932 | 16 | 7.689 | 1 |
| HOTSPOTUBD9 (LT4) | 633 | 45 874 | 15 | 12.564 | 1 |
| HOTSPOTUBD10(LT5) | 175 | 43 410 | 15 | 8.265 | 2 |
| HOTSPOTPGRI (LT2) | 412 | 43 410 | 14 | 36.777 | 9 |
| HOTSPOTPGRI (LT1) | 403 | 83 290 | 13 | 48.481 | 0 |
| HOTSPOTPGRI (Perpustakaan) | 504 | 42 010 | 12 | 4.907 | 0 |
| HOTSPOTPGRI (LT1) | 485 | 77 799 | 9 | 7.457 | 0 |
| HOTSPOTPGRI (LT2) | 507 | 162 198 | 14 | 2.297 | 0 |
| HOTSPOTPGRI (LT2Ruangan dosen) | 565 | 109 181 | 10 | 5.472 | 0 |
| HOTSPOTPGRI (LT3) | 883 | 112 639 | 11 | 18.140 | 0 |
| HOTSPOTBinas (LT1) | 598 | 129 655 | 13 | 3.719 | 0 |
| HOTSPOTBinas (LT2) | 329 | 122 899 | 13 | 8.225 | 0 |
| HOTSPOTBinas (LT3) | 599 | 100 401 | 14 | 12.670 | 0 |
| Total Rata-rata | 492.833 | 80 426.8 | 12.6 | 12.582 | 0.93 |

Berdasarkan tabel perbandingan QoS hasil pengukuran diatas bahwa QoS  jaringan Hotspot  pada Perusahaan pengguna Hotspot (Amik Bina sriwijaya, Universitas PGRI dan Bina Darma) hampir sama hasilnya, untuk parameter  delay dan jitter, yaitu index 12.6 dan 12.582. Sedangkan untuk parameter packet loss, throughput dan bandwidth menghasilkan index yang berbeda. Dapat jelas dilihat perbandingan QoS di dalam gambar grafik 3.5 dan gambar grafik 3.6.

Gambar 3.5. Grafik Perbandingan QoS tanpa penghalang

Gambar 3.6. Grafik Perbandingan QoS adanya penghalang

Pendekatan QoS saat ini adalah “diffServ”, menurut Dimas dkk (2006) metode diffServ membagi layanan menjadi beberapa kelas dengan skala prioritas tertentu, dilanjutkan Scribd INC (2011) dalam model diffServ, paket di tandai sesuai dengan jenis layanan yang mereka butuhkan. Ketika  sebuah paket harus diteruskan dari sebuah interface dengan antrian, paket-paket yang membutuhkan jitter rendah diberikan prioritas di atas paket-paket antrian yang lain. Biasanya, beberapa bandwidth dialokasikan secara default untuk mengontrol paket, sedangkan best effort traffic mungkin hanya akan diberikan bandwidth yang tersisa, yang bisa dilihat jelas pada tabel 5.6 dan tabel 5.7 untuk parameter  delay dan jitter.

Pada penerapan QoS jaringan WLan pada Perusahaan pengguna Hotspot (Amik Bina sriwijaya, Universitas PGRI dan Bina Darma) Ada beberapa alasan mengapa QoS itu sangat penting, yaitu:

- Untuk memaksimalkan penggunaan investasi jaringan Hotspot  yang sudah ada seperti memaksimalkan bandwidth.

- Untuk meningkatkan performansi untuk aplikasi-aplikasi yang sensitif terhadap delay, seperti Voice dan Video melalui video conference.

- Untuk merespon terhadap adanya perubahan-perubahan pada aliran traffic di jaringan.

- Untuk mengurangi interferensi Co-Channel

- Kesimpulan

QoS jaringan Hotspot di pengaruhi oleh factor tembok tebal (Fresnel Zone) dan ganguan sinyal berdekatan (interferensi Co-Channel) dari komponen lain bisa juga menurunkan kualitas sinyal yang di terima enduser. Faktor ini terlebih memperkuat indikator kinerja jaringan yaitu delay, troughput, dan paket loss.

DAFTAR PUSTAKA

Dimas, Widyasastrena, Yusep Rosmansyah & Armin ZR Langi, ” Optimalisasi jaringan nirkabel 2,4 GHZ untuk menjamin QoS pada Rural-NGN”, 2006 http://www.batan.go.id/sjk/eII2006/Page06/P06n.pdf, (16 April 2014).

Fatoni, “Site survey analisis untuk pengembangan jaringan wifi menggunakan network Stumbler”, 2008 http://blog.binadarma.ac.id/fathoni/%3Fpage_id%3D196, (28 juli 2011), “Analisis Quality Of Service (Qos) Jaringan Local Area Network Pada Universitas Bina Darma”. 2011. Vol.1. No.1 2011-ISSN 2088-6519

Hidayat, Rahayu Surtiati, 2000, “Etika Penelitian”, Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif 17-20 Juli, Jakarta. http://staff.ui.ac.id/internal/130366487/publikasi/etika.pdf, (18 Mei 2014)

Rahadi, Dedi Rianto 2010, Proses Riset Penelitian, Tunggal Mandiri Publishing,  Malang.

Scribd Inc, “ Kelompok-7-QoS “, 2011 http://www.scribd.com/doc/47325315/Kelompok-7-QoS., (18 April 2014)