## Slide 1: ASALAMUALAIKUM Wr. Wb
Rancang Bangun Alat Penjemur Ikan Asin
Berbasis Mikokontroller
Nina Paramytha IS1
Ali Kasim2
Program Studi Teknik Elektro - Fakultas Teknik
Jl. Jend. Ahmad Yani No.12,
Palembang – Sumatera Selatan
Indonesia
Pendahuluan
Metode Penelitian
Hasil & Analisa
Kesimpulan
Referensi
Finish

## Slide 2: Latar Belakang
Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang yang dikelilingi oleh laut dan sungai mengakibatkan salah satu usaha mikronya adalah pembuatan ikan asin, dimana selama ini pengeringan ikan dilakukan dengan cara menjemur ikan langsung dibawah sinar matahari.
Penjemuran dengan cara ini seringkali menjadi kendala jika panas sinar matahari tidak sesuai dengan yang dibutuhkan (cuca mendung) bahkan jika tiba tiba turun hujan terkadang tidak cukup waktu untuk mengambil ikan ikan yang sedang dijemur
Back TOP

## Slide 3: Metode Penelitian Perancangan Alat
Back
Perancangan
Hardware
Perancangan
Software
Blok Diagram
Rangkaian
Gambar
Rangkaian
Gambar
Alat

## Slide 4
Komponen-komponen yang digunakan pada perancangan hardware antara lain adalah :
Sensor :
Rangkaian sensor terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendeteksi cuaca dalam keadaan mendung (LDR), pendeteksi hujan (water brick) dan pendeteksi suhu ruangan (sensor suhu LM35);
Heater, digunakan pada saat mendung atau hujan;
Motor Servo sebagai pembuka dan penutup atap dan pembalik ikan;
Mikrokontroler: yang bekerja sebagai pusat kendali digunakan Mikrokontroller Arduino Uno;
Perancangan Hardware
Back
NEXT

## Slide 5
Rangkaian LCD (Liquid Crystal Display);
Power Supply dan Regulator 7809 dan 7805;
Driver Relay :
Berfungsi sebagai saklar untuk mengaktifkan motor 1 dan motor 2 pada saat membuka atau menutup atap, serta mengaktifkan motor 3 sebagai pembalik ikan sesuai dengan waktu yang telah di atur.
Perancangan Hardware
Back

## Slide 6
Back
Gambar Flowchart Rangkaian
PERANCANGAN SOFTWARE

## Slide 7
Gambar Blok Diagram Rangkaian
Back
Prinsip Kerja Rangkaian

## Slide 8
Rangkaian Catu Daya mendapat sumber 220 VAC dari PLN untuk menghasilkan tegangan keluaran 9 VDC sebagai sumber Arduino UNO dan 5 VDC sebagai sumber, motor 1, motor 2, motor 3, water brick, sensor suhu, dan LDR, sedangkan driver relay dan LCD mendapat sumber 5 VDC dari tegangan keluaran Arduino UNO.
Water brick dan LDR akan mendeteksi cuaca apakah dalam kondisi cerah, mendung atau hujan yang akan memberikan informasi mikrokontroler Arduino UNO sebagai alat kontrol untuk memerintahkan motor dan driver relay bekerja
Prinsip Kerja Rangkaian
Back

## Slide 9
Gambar Rangkaian keseluruhan
Back

## Slide 10
Gambar Alat
Back
Pemasangan Motor Servo
Pemasangan Sensor
a) Water brick b) LDR
Prototype Alat

## Slide 11
Hasil Pengukuran dan Perhitungan
Back
No. | Titik Pengukuran |  | Pengukuran | Perhitungan | Datasheet | % Kesalahan
1. | TP1 | P2 (VDC) | 8,84 | 9,325 | - | 5.49 %
 |  | P4 (VDC) | 5,02 | 5,35 | - | 6.66 %
2. | TP2 (VDC) | Aktif / terang | 5,10 | - | 5 | 2 %
 |  | Pasif / gelap | 4,92 | - | 5 | 1,6 %
3. | TP3 (VDC) | Pasif | 4,92 | - | 5 | 1,6 %
 |  | Aktif | 4,9 | - | 5 | 2 %
4. | TP4 (VDC) | Pasif | 3,75 | - | 5 | 2,5 %
 |  | Aktif | 4,80 | - | 5 | 4 %
5. | TP5 (VDC) |  | 5,09 | - | 5 | 1,8 %
6. | TP6 (VDC) | Motor 1 | 5,06 | - | 5 | 1,2 %
 |  | Motor 2 | 5,06 | - | 5 | 1,2 %
 |  | Motor 3 | 5,06 | - | 5 | 1,2 %
7. | TP7 (VDC) |  | 5,08 | - | 5 | 1,6 %

## Slide 12
Komponen utama yang digunakan adalah sensor Water brick, heater, LM35, LDR, mikrokontroler arduino uno, dan motor servo bekerja dengan baik karena tegangan masing – masing komponen masih berada dalam range datasheet;
Perhitungan kesalahan dari catu daya masih di bawah range data sheet sebesar 10%, yaitu 6,66 %;
Tegangan motor rata – rata adalah 5,06 VDC dengan kecepatan putaran rata– rata 63,26 rpm menghasilkan daya sebesar 15,8 W dan arus sebesar 3,12 A;
Sensor suhu LM35 diatur pada rentang suhu 450 C sampai dengan 500 C untuk mengatur kerja heater;
Daya heater adalah 150,54 Watt.
Analisa
Back
Hasil

## Slide 13
Prototipe alat yang telah dibuat dimaksudkan agar dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dari sektor industri rumahan.
Komponen utama yang digunakan alat ini adalah :
3 buah sensor, yaitu Water brick, LM35, dan LDR
3 buah motor DC (motor servo).
Heater (pemanas).
Mikrokontroler Arduino UNO sebagai pemroses
Kesimpulan
Next

## Slide 14
Suhu ruangan diatur pada rentang 45o – 50o C
Kecepatan putaran motor servo adalah 63,26 rpm, daya sebesar 15,8 W dan arus sebesar 3,12 A;
Tegangan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan heater adalah sebesar 227 V, dengan daya sebesar 150,54 Watt
Kesimpulan
Back to TOP

## Slide 15
Richard Blcoher, Dipl. Phys.:, Basic Electronics.Yogyakarta,Andi Press, 2004.
Roger, L., Tok Heim.: Digital Electronics, Second Edition., ErlanggaPress,1990.
Sutanto. : Advance Electronics Circuit. Salemba 4, Universitas Indonesia (UI Press), 1997.
Barmawi. (1999).Prinsip-PrinsipElektronika.JilidI,Erlangga Jakarta.
http://www.theinnergarden.co.uk/product/hylite-tubular-greenhouse-heater/.
Referensi
NEXT

## Slide 16
http://www.innovativeelectronics.com/index.php?pg=ie_pdet&idp=40&ielang=en
http://www.seeedstudio.com/wiki/Electronic_Brick_%E2%80%93_Water_Sensor.
Perancangan Alat Penjemur Kemplang, Pada Industri Kemplang Arhan Palembang, Yulianti1, Theresia Sunarni2, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Sains Dan Teknologi,Universitas Katolik Musi Charitas,Jl. Bangau No. 60 Palembang, Proceeding Seminar Nasional Dan Kongres PEI 2015 ISBN: 978-602-8817-72-1Yogyakarta, 17-18 Nopember 2015
Referensi
Next

## Slide 17
. https://www.kitronik.co.uk/blog/how-an-ldr-light-dependent-resistor-works
Alat Penjemur Kemplang Berbasis Sensor: Studi Kasus pada Industri Rumah Tangga Palembang. Nina Paramyta IS1, Ali Kasim2, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Bina Darma Palembang, Proceeding Seminar Nasional FORTEI 2017, Gorontalo, Oktober 2017.
Referensi
Back

## Slide 18
Terima kasih
WASSALAMU ALAIKUM. WR. WB