ANALISA  HASIL BIOGAS  DENGAN MENGGUNAKAN

REAKTOR FIBERGLAS  DARI  3 JENIS  SAPI

Renilaili

Dosen Universitas Bina Darma

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Palembang

Pos-el: renilaili@mail.binadarma.ac.id

Abstrak

Biogas  merupakan  sumber  energi terbarukan   yang  dapat   digunakan   sebagai  pengganti  untuk   energi   dari   fosil   yang  semakin  lama  akan  semakin   habis. Dalam  penelitian  ini   bahan  yang   digunakan   untuk  penelitian   menggunakan  feses sapi , dari  3 jenis  sapi  yang    berbeda , yaitu  sapi  Ternak yang  digunakan  untuk  pembiakan,  sapi  perah   yang   akan  diambil   susunya , serta  sapi  potong   yang  dimanfaatkan  daging nya  untuk konsumsi,  Reaktor    yang   digunakan  adalah  jenis reaktor   Fiberglass.  masa  fermentasi  selama  satu   bulan. Sebelum  melakukan  fermentasi  feses sapi   diencerkan lebih dahulu  dengan  air   dengan  menggunakan  perbandingan  ( 1: 1,1), (1:1,2),(1:1,3),(1:1,4) dan (1:1,5) ,fermentasi  dilakukan  selama  satu bulan. Hasil  penelitan  yang  didapat  adalah  untuk  feses sapi  yang berasal  dari sapi  perah dengan  perbandingan   (1:1,3)   menghasilkan   biogas  yang  paling tinggi  yaitu 2,9640  kg/m3/hari. Dengan adanya  penelitian  ini  diharapkan  para  petani peternak   dapat   menggunakan   intalasi  biogas  secara   efektiv,  guna  memenuhi  kebutuhan energi  alternative.

Kata kunci : Feses sapi, reaktor fiberglass, pengenceran, fermentasi,biogas.

Abstract

Biogas is a renewable energy source that can be used as a substitute for fossil energy than the longer will be exhausted. In this study the materials used for research using cow feces, from 3 different types of cows, ie cows used for breeding livestock, dairy cattle to be taken milk, and beef cattle are used for the consumption of its meat, is the type of reactor used reactor Fiberglass. fermentation period for a month. Before performing fermentation diluted cow feces with water prior to using the ratio (1: 1.1), (1:1,2), (1:1,3), (1:1,4) and (1:1, 5), the fermentation is done for a month. Research results are obtained for cow feces from dairy cows with a ratio (1:1,3) produces biogas highest of 2,9640  kg/m3/day.  Given this research is expected that livestock farmers can use biogas intalasi equally effective, alternatives to meet energy needs.

Keywords: cattle feces, fiberglass reactor, dilution, fermentation, biogas.

- PENDAHULUAN

Energi  yang  paling  banyak   digunakan  untuk   aktifitas   manusia    adalah  energi     minyak  bumi  dan  energi    listrik,  energi   minyak  bumi  yang    banyak    dipergunakan  dalam  kehidupan  sehari-hari    adalah  minyak  tanah,   bensin  dan  solar . Kebutuhan  bahan  bakar   minyak   di  Indonesia     baik  itu    untuk  keperluan  Industri , transfortasi    dan  rumah tangga    dari   tahun  ketahun  semakin  meningkat  oleh karena  itu   ketersdiaan   akan  bahan  bakar   juga  semakin  meningkat.Sejalan   dengan   hal  itu   pemerintah   juga   mendorong   upaya-upaya   untuk   penggunaan   sumber-sumber  energi  alternative   yang   dianggap   layak   dilihat   dari   segi   teknis, ekonomi   dan  lingkungan.

Sumber  energi   alternatif  yang  banyak  ditemukan   sebagai  pengganti  bahan bakar   minyak     melalui  teknologi  pembuatan  biogas  dari  kotoran  ternak  berpeluang  menjadi   solusi  alternatif.  Biogas    merupakan  salah satu    dari  banyak  macam  sumber  energi  terbarukan,  karena     energi   biogas   dapat   diperoleh   dari    buangan  limbah  rumah tangga, kotoran  cair   dari   peternakan   ayam, sapi  dan lain lain.

Pada  umumnya  biogas  terdiri  dari  gas  methan sekitar 55-80%  yang  mana  gas  methan    diproduksi     dari  kotoran  hewan  yang   mengandung    energi    4800-6700 Kcal/m3, sedangkan   gas  methan   murni  mengandung  energi  sebesar  8900 Kcal/m3.Limbah  kotoran   ternak  adalah  salah satu  jenis limbah  yang dihasilkan  dari  kegiatan peternakan, limbah  ini  mempunyai andil  dalam  pencemaran  lingkungan  ,karena  limbah  kotoran ternak  sering  menimbulkan    masalah  lingkungan   yang  mengganggu  kenyamanan   hidup   masyarakat     disekitar  peternakan,  gangguan itu  berupa  bau  yang tidak  sedap   yang  ditimbulkan  oleh gas   ,  terutama  gas  amoniak  (NH3 )  dan  gas   Hidrogen  sulfida ( H2S ), Menurut ( Hayati,T 2006 ) ada   beberapa  limbah  dari  peternakan dan  pertanian , yaitu  limbah  padat,  cair  dan  gas. Limbah  padat  adalah   semua  limbah  yang  berbentuk padatan   atau  berada   dalam  fase  padat. Limbah  cair  adalah   semua  limbah  yang berbentuk  cairran  atau   yang  berada  dalam  fase  cair.  Sementara   limbah  gas  adalah   semua   limbah    yang  berbentuk  gas   atau   yang  berada   dalam  fase  gas.   Limbah  tersebut  dapat   diolah  menjadi  energi  ,  yaitu   biogas ( Sri Wahyuni, 2009). Kotoran ternak  yang  berupa  limbah  padat    selain  dapat     dimanfaatkan   sebagai  energi  alternatif  pengganti  bahan  bakar  minyak, pembuatan  biogas  juga  dapat   mendukung  usaha  tani  dalam  penyediaan  pupuk  organik  sehingga  mengurangi  ketergantungan   terhadap  pupuk  kimia. Banyaknya   populasi  ternak   dikelompok  tani   ada  peluang  besar  untuk  pembuatan  biogas  sehingga  dapat  mengurangi  konsumsi  bahan  bakar    di  wilayah  tersebut. Teknologi  pengolahan   biogas   sangat  sederhana sekali  karena  dengan  peralatan  yang  sangat  sederhana,  murah dan  mudah   diperoleh,  masyarakat  sekitar  mampu    menghasilkan  biogas    dengan  memanfaatkan   kotoran  ternak sapi   yang   dapat   digunakan  dalam  memenuhi    kebutuhan  hidup   masyarakat  untuk   memasak  dan untuk  penerangan. Teknologi    pengolahan  biogas    dengan  digester   yang  terbuat   dari   fiberglass   cocok   diterapkan untuk   masyarakat  kecil    mengingat  murahnya    biaya  instalasi   serta   kemudahan  dalam pengoperasian  serta  perawatannya. Dalam penelitian ini   ada 3  jenis  sapi  yang  digunakan yaitu  jenis  sapi potong,  jenis  sapi  ternak dan  jenis  sapi  perah  .Dari  ke 3 jenis  sapi  ini   diambil  fesesnya     untuk dijadikan  biogas , sedangkan perbandingan   bahan Fesses sapi  dan  air  dilakukan dengan  perbandingan  yang  sama  yaitu terdiri dari

(1: 1,1),(1:1,2),(1:1,3),(1:1,4) dan (1:1,5), reaktor  yang  digunakan dalam penelitian ini  menggunakan  reaktor  Fiberglass, karena  dianggap  paling baik   dengan  tingkat  kebocoran  yang  paling  rendah serta  kalau rusak  lebih  mudah untuk  diganti.Fermentasi  dilakukan dalam kurun waktu 25  sampai  30  hari   untuk  mendapatkan  biogas   yang  optimum.

Tabel 1.1. Komposisi  Umum Biogas

| No | Jenis gas | % |
| --- | --- | --- |
| 1. | CH4 | 62 |
| 2. | CO2 | 36 |
| 3. | N2 | 1,75 |
| 4. | CO | 0,1 |
| 5. | O2 | 0,1 |
| 6. | C3H8 | 0,001 |
| 7. | H2S | 0,01 |

Sumber: Sri wahyuni ,2009

Permasalahan  yang terjadi di kelompok petani ini adalah ,masih   kurangnya  partisipasi , kesadaran  dan keyakinan   petani      peternak  dalam  penggunaan   instalasi   biogas  sehingga manfaat   instalasi biogas  belum optimal.Penelitian  ini  bertujuan  untuk memberikan contoh sekaligus untuk memberikan  motivasi kepada  petani peternak,dalam   merangkai atau membuat   intalasi (Reaktor) yang  dapat   digunakan  untuk  menghasilkan  biogas.Dengan adanya penelitian  ini manfaat yangdidapat  adalah  supaya  para petani peternak dapat menggunakan  intalasi biogas  untuk   memproduksi   biogas , guna memenuhi   kebutuhan energi  alternative.   Teknologi  biogas  mulai berkembang  sejak tahun 2006 ketika  kelangkaan energy   menjadi  topic  utama di Indonesia. Awalnya  biogas  dibangun   dalam bentuk  denplotn oleh  pemerintah  dengan reactor berbentuk  kubah yang  terbuat dari  bata  atau  beton (fixed dome), kini  bahan reactor  yang digunakan  telah  berkembang , ada yang terbuat dari  beton,  bata , plat besi , plastic dan   serat kaca  (fiber)  dengan masing-masing   kelebihan  dan kekurangannya.

Umumnya  pembuatan  biogas  dilakukan  dalam alat  yang  disebut   Digester yang  kedap  udara,  sehingga  proses  penguraian  yang  dilakukan oleh  mikroorganisme  dapat  berjalan  secara  optimal.

Tabel 1.2.  Komposisi senyawa kimia

Dalam  feses  sapi

| Komposisi Feses Sapi | (%) |
| --- | --- |
| Hemi Sellulose | 18,6 |
| Sellulose | 25,2 |
| Lignin | 20,2 |
| Nitrogen (N) | 1,67 |
| Posfat (PO4) | 1,11 |
| Kalium ( K) | 0,56 |

Sumber : Schmidt, 2005

Keunggulan  dibandingkan  dengan  Bahan Bakar Minyak (BBM) yang  berasal  dari fosil, sifatnya  yang  ramah  lingkungan dan dapat  diperbaharui   merupakan keunggulan  dari   biogas. Secara  lingkungan  , keuntungan  yang  diperoleh cukup baik serta,  mengurangi   polusi  udara.Bagi   masyarakat  awam yang  ingin  meproduksi   biogas   yang  baik  dapat  menggunakan cara-cara ini,  agar  diperoleh   biogas  yang  optimum   sesuai dengan keinginan. Pengembangan instalasi biogas sebagai  energi alternatif perlu ditelaah lebih  lanjut  apakah  layak  atau tidak dalam penerapan dengan skala individu maupun kelompok peternak. Biaya yang dikeluarkan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peternak, tidak hanya manfaat finansial akan tetapi manfaat-manfaat lainnya.

Nilai  kalor  biogas adalah  6513 kkal/m3

Dalam pembuatan biogas  ada faktor –faktor  yang  sangat  mempengaruhi  pembentukan  biogas  sebagai  berikut  (Jessung, 2011) :

- Starter, cairan  pemula untuk mempercepat  perombakan bahan organic  menjadi  biogas (Nina Nugraheni,2013).

- Kondisi  bahan baku , ratio C/N   yang   terkandung  dalam  bahan organik   ,sangat  menentukan  kehidupan   dan  aktifitas   mikro organisme.

- Rasio   C/N   yang  optimum   bagi     mikro organisme  perombak   adalah   25-30  yang  biasanya  terdiri  dari   kotoran  sapi , yang berfungsi  sebagai  starter.

- pH ( derajad keasaman ), ini sangat  berpengaruh  terhadap pertumbuhan  mikroba biasanya nya sekitar 6,4-7,8.

- Lamanya fermentasi, biasanya  produksi  biogas   sekitar minimal 10 hari,  biasanya   setelah  10 hari  fermentasi  sudah  terbentuk  kira-kira 0,1-0,2 m3/kg  dari   berat   bahan  kering.Peningkatan  penambahan  waktu  fermentasi   dari 10  hari  hingga  30  hari meningkatkan  produksi  biogas sebesar  50%,(Sugi Rahayu,2009).

Tabel  1.5.  Rasio  C/N  untuk  berbagai

bahan organik

| Bahan organik | (%N ) | ( C/N ) |
| --- | --- | --- |
| Kot manusia | 6 | 5,9-10 |
| Kot Sapi | 1,7 | 16,6-25 |
| Kot Babi | 3,8 | 6,2-12,5 |
| Kot Ayam | 6,3 | 5-7,1 |
| Kot Domba | 38 | 33 |
| Jerami | 4 | 12,5-25 |
| Daun gugur | 1 | 50 |

Sumber :       Sumber: Sri wahyuni ,2009

Perlunya    kita    mengetahui   sumber –sumber  energy  alternative,  ini  berkaitan  dengan   semakin    banyak   nya  kebutuhan akan   energy   untuk  berlangsungnya  kehidupan     manusia , karena  manusia  sangat  banyak   sekali   membutuhkan   energy,  karena   makin   banyaknya   pertumbuhan  penduduk, semakin  banyak  kebutuhan  energi  yang  diperlukan  manusia.

2.METODE PENELITIAN

Metode  yang  digunakan   dalam penelitian ini   merupakan studi literatur  ,yaitu mempelajari  dari  beberapa  penelitian  yang telah dilakukan  orang lain, reaktor  yang digunaka  adalah reaktor  Fibergalss   yang   lebih  sederhana   dan  mudah   digunakan. Kotoran  Sapi   yang  di  gunakan  untuk   penelitian  ini    berasal   dari   jenis   sapi   yang  berbeda  fungsinya, ada  3  jenis   sapi   yang  diambil     feses nya  yang  pertama  dari  jenis   sapi   potong  , yang kedua  dari  jenis  sapi  perah    dan  yang  ketiga   dari   jenis   sapi  ternak,  yang  hidupnya   digunakan   untuk  pembiakan  sapi.

Dari  ke 3  jenis  sapi  ini  diambil  feses nya    kemudian    di  fermentasi  didalam  reaktor  Fiberglass   untuk  dimanfaatkan   sebagai  biogas.

Gambar 1. Reaktor Fiberglass

Reaktor dari bahan fiberglass ini sangat efisien karena sangat kedap, ringan dan kuat. Jika terjadi kebocoran mudah diperbaiki atau dibentuk kembali seperti semula, dan yang lebih efisiennya adalah reaktor dapat dipindahkan sewaktu-waktu jika peternak sudah tidak menggunakannya lagi.

Tabel 2.1  Unjuk kerja Instalasi biogas dari kotoran sapi

| Uraian | Refrensi | Hasil uji |
| --- | --- | --- |
| 1.Kondisi Bahan ( kotoran Sapi ) |
| Solid (kg/ekor/hari) | 4,8 | 4,2 |
| Volatil solid | 3,9 | 3,8 |
| Kadar air | 7,9 | 13,59 |
| C/N ratio | 1 : 1,3 | 1 1,7: |
| 2.Kondisi Dalam Reaktor |
| Temperatur oC | 35 | 25-27 |
| pH | 7,0-8,0 | 7,0-8,6 |
| 3.Kandungan kimia biogas |
| CH4 (%) | 50-60 | 77,13 |
| CO2 (%) | 30-40 | 20,08 |
| H2S (ug/m3) | Kurang 1% | 1544,46 |
| NH3 (ug/m3) | - | 40,12 |
| 4.Kondisi lumpur keluar dari reaktor (Efluent) |
| COD | 500-2500 | 1980 |
| BOD | 0,5 | 0,37 |
| Kandungan unsur hara (%) |
| Nitrogen | 1,45 | 1,82 |
| Posfor | 1,10 | 0,73 |
| Kalium | 1,10 | 0,41 |

Sumber : Schmidt ,2005

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini  digunakan  reaktor  yang sama  yaitu reaktor  Fiberglass, tetapi   kotoran sapi (Feses)  dari  jenis  sapi  yang  berbeda yaitu    jenis  sapi ternak, sapi perah  dan  sapi potong. Setiap   kelompok  terdiri  dari  20  ekor  sapi  yang diambil  fesesnya .

3.1 Kelompok  Sapi Ternak (sapi untuk  pembiakan).

Peternakan  sapi   di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)  yang  berada  diwilayah Sumatera  bagian selatan ,  merupakan  kabupaten    yang surflus   dibidang  peternakan  sapi ,sehingga   konsumsi  daging   sangat   memenuhi  kebutuhan masyarakatnya.

Gambar  2. Kelompok Sapi ternak yaitu sapi  untuk   tujuan  Pembiakan.

Kelompok sapi ternak  biasanya  digunakan untuk pembiakan dan  dipakai  untuk   tujuan memenuhi  konsumsi  daging    dilayah ini.Biasanya   peternakan sapi  dilakukan oleh kelompok-kelompok petani  peternak  yang  bibitnya  diperoleh  dari  kepala  desa atau   bantuan   dari  kepala  daerah  setempat, yang  juga  ada kalanya   dilakukan untuk  pembiakan untuk  memenuhi  kebutuhan akan konsumsi  susu  didaerah tersebut

Tabel 3.1 Hasil  Fermentasi Biogas selama kurun waktu 25-30 hari Menggunakan  reaktor  Fiberglass Untuk jenis sapi Ternak

| Perbandingan Feses sapi : air | Biogas (kg/m3 )/hari |
| --- | --- |
| ( 1 : 1,1 ) | 1,0536 |
| ( 1 : 1,2 ) | 1,0488 |
| ( 1 : 1,3 ) | 1,7640 |
| ( 1 : 1,4 ) | 0,8016 |
| ( 1 : 1,5 ) | 0,7944 |

Sumber: Kabupaten  OKU Sumatera selatan

(sapi  ternak  untuk  pembiakan).

Dari tabel diatas  terlihat bahwa, adanya perbedaan hasil dari  masing-masing perbandingan  yang  dilakukan, untuk  perbandingan  feses berbanding air (1:1,1) dan fesses berbanding air dengan  perbandingan (1:1,2) disini terlihat bahwa biogas yang dihasilkan  masih  mengalami peningkatan begitu juga untuk perbandingan (1:1,3) jauh significan hasilnya, tetapi dengan perbandingan yang lebih ditingkat lagi yaitu dengan perbandingan  feses berbading air (1:1,4) dan (1:1,5) ternyata  hasil dari  biogas makin menurun . Dari  hasil fermentasi   yang dilakukan selama kurun waktu  25-30  hari  ,dapat dilihat bahwa  dengan  perbandingan  fesses berbanding air dengan perbandingan  (1:1,3) didapat hasil yang paling  banyak ternyata  biogas yang terbentuk  mencapai  1,7640 kg/m3/hari, angka  ini merupakan hasil yang maksimum jika dibandingkan dengan  Hasil-hasil biogas  yang lain  dengan  variasi  perbandingan  lainnya.

3.2 Kelompok Sapi  perah (pembiakan sapi dengan tujuan untuk mendapatkan  susu)

Di Kabupaten OKI  terdapat banyak  kelompok  petani  peternak , yang  melakukan pembiakan sapi  untuk  diambil susunya , ada terdapat  lebih kurang 7 kelompok  petani peternak, dimana  masing-masing kelompok mempunyai 20 ekor sapi. Sapi –sapi ini menghasilkan fesses  yang   selanjudnya ditampung  untuk  di jasikan biogas.

Fesses dari  jenis sapi  perah  ini setelah dikumpulkan   kemudian di fermentasi selama 25-30 hari  dan dilakukan dengan perlakuan yang sama yaitu dengan perbandingan  feseses berbanding air  (1: 1,1),(1: 1,2),(1: 1,3),(1: 1,4 ) dan (1: 1,5) , juga reaktor yang dipakai adalah sama yaitu reaktor Fiberglas.

Gambar 3. Kelompok sapi  perah untuk tujuan menghasilkan  susu

Hasil  yang  dapat  diketahui  dari  pembuatan biogas  untuk  kelompok sapi   perah   adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Hasil Fermentasi biogas menggunakan reaktor FiberglassUntuk jenis sapi perah.

| Perbandingan Feses sapi : air | Biogas (kg/m3 )/hari |
| --- | --- |
| ( 1 : 1,1 ) | 2,2344 |
| ( 1 : 1,2 ) | 2,7216 |
| ( 1 : 1,3 ) | 2,9640 |
| ( 1 : 1,4 ) | 2,0928 |
| ( 1 : 1,5 ) | 2,0760 |

Sumber: Kabupaten  OKI Sumatera selatan

(sapi perah).

Dari  hasil fermentasi   yang dilakukan selama kurun waktu  25-30  hari  ,ternyata  bahwa  untuk  perbandingan (1: 1,3) didapat  banyak nya  biogas yang terbentuk  mencapai  2,9640 kg/m3/hari. Angka   ini  menyatakan bahwa untuk  mendapatkan  biogas  yang  optimum  bisa   dilakukan  dengan perbandingan fesses berbanding air  (1:1,3)  .

3.3. Kelompok   sapi  potong  ( pembiakan sapi  dengan  tujuan  untuk  konsumsi  daging)

Di Kabupaten OKI  juga banyak  terdapat   kelompok  petani  sapi  potong , yang  melakukan pembiakan sapi  untuk  diambil  dagingnya , ada terdapat  lebih kurang 8 kelompok  petani peternak, dimana  masing-masing kelompok mempunyai 20 ekor sapi. Sapi –sapi ini menghasilkan fesses  yang   selanjudnya ditampung  untuk  di jasikan biogas.

Fesses dari  jenis sapi  perah  ini setelah dikumpulkan   kemudian di fermentasi selama 25-30 hari  dan dilakukan dengan perlakuan yang sama yaitu dengan perbandingan  feseses berbanding air  (1: 1,1),(1: 1,2),(1: 1,3),(1: 1,4 ) dan (1: 1,5) , juga reaktor yang dipakai adalah sama yaitu reaktor Fiberglas. Hasil   biogas  yang didapat  dari  fermentasi   feses   sapi  potong  dengan menggunakan reaktor yang sama( reaktor fiberglass) adalah sebagai  berikut.

Gambar 4. Kelompok sapi potong untuk tujuan  konsumsi daging.

Tabel 3.3 Hasil fermentasi biogas  menggunakan reaktor  Fiberglass Untuk jenis sapi potong.

| Perbandingan Feses sapi : air | Biogas (kg/m3 )/hari |
| --- | --- |
| ( 1 : 1,1 ) | 1,1256 |
| ( 1 : 1,2 ) | 1,1928 |
| ( 1 : 1,3 ) | 1,2840 |
| ( 1 : 1,4 ) | 0,9192 |
| ( 1 : 1,5 ) | 0,9048 |

Sumber: Kabupaten  Ogan ilir Sumatera selatan (sapi potong)

Dari  hasil fermentasi   yang dilakukan selama kurun waktu  25-30  hari  ,dapat dilihat bahwa  untuk  perbandingan (1:1,3) didapat banyak nya  biogas yang terbentuk  mencapai  1,2840 kg/m3/hari.angka  menyatakan bahwa untuk  mendapat biogas  yang  optimum  bisa   dilakukan  dengan perbandingan (1:1,3)  tersebut. Dari hasil fermentasi untuk ke 3 jenis  sapi , selanjutnya  dilakukan pengolahan data  dengan menggunakan SPSS 16.0

Tabel 3.4 Hasil  pengolahan data  untuk  mendapatkan  rata-rata,standart deviasi dan standart error

| Descriptives |
| --- |
| hasil biogas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean | Minimum | Maximum |
|  |  |  |  |  | Lower Bound | Upper Bound |  |  |
| sapi ternak | 5 | 1.252480E0 | .4106134 | .1836319 | .742636 | 1.762324 | .7944 | 1.7640 |
| sapi perah | 5 | 2.417760E0 | .4020935 | .1798217 | 1.918495 | 2.917025 | 2.0760 | 2.9640 |
| sapi potong | 5 | 1.085280E0 | .1679520 | .0751104 | .876740 | 1.293820 | .9048 | 1.2840 |
| Total | 15 | 1.585173E0 | .6919360 | .1786571 | 1.201992 | 1.968355 | .7944 | 2.9640 |

Sumber : pengolahan data SPSS 16.00

Dari hasil pengolahn data  terlihat bahwa rata-rata ( mean sapi perah)  mempunyai nilai tertinggi , dengan standar error 0,17982.

Di Kabupaten OKI  terdapat banyak  kelompok  petani  peternak , yang  melakukan pembiakan sapi  untuk  diambil susunya , ada terdapat  lebih kurang 7 kelompok  petani peternak, dimana  masing-masing kelompok mempunyai 20 ekor sapi. Sapi –sapi ini menghasilkan fesses  yang   selanjudnya ditampung  untuk  di jasikan biogas.

Fesses dari  jenis sapi  perah  ini setelah dikumpulkan   kemudian di fermentasi selama 25-30 hari  dan dilakukan dengan perlakuan yang sama yaitu dengan perbandingan  feseses berbanding air  (1: 1,1),(1: 1,2),(1: 1,3),(1: 1,4 ) dan (1: 1,5) , juga reaktor yang dipakai adalah sama yaitu reaktor Fiberglas.

Tabel3.5  Hasil Biogas yang didapat  dari  Fermentasi

| Test of Homogeneity of Variances |
| --- |
| hasil biogas |  |  |  |
| Levene Statistic | df1 | df2 | Sig. |
| 4.956 | 2 | 12 | .027 |

| ANOVA |
| --- |
| hasil biogas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| Between Groups | (Combined) | 5.269 | 2 | 2.634 | 22.046 | .000 |
|  | Linear Term | Contrast | .070 | 1 | .070 | .585 | .459 |
|  |  | Deviation | 5.199 | 1 | 5.199 | 43.507 | .000 |
| Within Groups | 1.434 | 12 | .119 |  |  |
| Total | 6.703 | 14 |  |  |  |
| Multiple Comparisons |
| Dependent Variable:hasil biogas |  |  |  |  |  |
|  | (I) jenis sapi | (J) jenis sapi | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval |
|  |  |  |  |  |  | Lower Bound | Upper Bound |
| Tukey HSD | sapi ternak | sapi perah | -1.1652800* | .2186292 | .000 | -1.748553 | -.582007 |
|  |  | sapi potong | .1672000 | .2186292 | .731 | -.416073 | .750473 |
|  | sapi perah | sapi ternak | 1.1652800* | .2186292 | .000 | .582007 | 1.748553 |
|  |  | sapi potong | 1.3324800* | .2186292 | .000 | .749207 | 1.915753 |
|  | sapi potong | sapi ternak | -.1672000 | .2186292 | .731 | -.750473 | .416073 |
|  |  | sapi perah | -1.3324800* | .2186292 | .000 | -1.915753 | -.749207 |
| LSD | sapi ternak | sapi perah | -1.1652800* | .2186292 | .000 | -1.641632 | -.688928 |
|  |  | sapi potong | .1672000 | .2186292 | .459 | -.309152 | .643552 |
|  | sapi perah | sapi ternak | 1.1652800* | .2186292 | .000 | .688928 | 1.641632 |
|  |  | sapi potong | 1.3324800* | .2186292 | .000 | .856128 | 1.808832 |
|  | sapi potong | sapi ternak | -.1672000 | .2186292 | .459 | -.643552 | .309152 |
|  |  | sapi perah | -1.3324800* | .2186292 | .000 | -1.808832 | -.856128 |
| *. The mean difference is significant at the 0.05 level. |  |  |  |  |

Dari tabel diatas  ternyata untuk biogas dari  fesses  untuk ke 3jenis  sapi  mempunyai  standart  error yang masih memenuhi syarat.

| hasil biogas |
| --- |
|  | jenis sapi | N | Subset for alpha = 0.05 |
|  |  |  | 1 | 2 |
| Tukey HSDa | sapi potong | 5 | 1.085280 |  |
|  | sapi ternak | 5 | 1.252480 |  |
|  | sapi perah | 5 |  | 2.417760 |
|  | Sig. |  | .731 | 1.000 |
| Duncana | sapi potong | 5 | 1.085280 |  |
|  | sapi ternak | 5 | 1.252480 |  |
|  | sapi perah | 5 |  | 2.417760 |
|  | Sig. |  | .459 | 1.000 |
| Means for groups in homogeneous subsets are displayed. |
| a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,000. |  |

Dari pengolahan  data   diketahui bahwa  baik dengan  Tukey  maupun dengan Duncan  dapat dilihat  untuk sampel  yang  sama  dan nilai  alpha 0,05   dapat dilihat bahwa   sapi  perah  mempunyai nilai  yang  lebih  tinggi.

Means Plots

Sumber : pengolahan data SPSS 16.00

Dari grafik terlihat bahwa untuk sapi perah mempunyai hasil fermentasi  yang paling tinggi.dibandingkan untuk 2 jenis sapi lainnya.

Dari  grafik diatas juga  terlihat bahwa u

Gambar 5. Grafik Hasil fermentasi biogas Vs  Jenis sapi

Dari grafik diatas terlihat bahwa untuk sapi perah hasil  biogas yang didapat sangat tinggi, dengan perbandingan fesses  berbanding air yaitu tetap pada (1: 1,3).

4.KESIMPULAN

1. Biogas   merupakan sumber  energi

terbarukan yang dapat  digunakan  sebagai  pengganti   untuk energi  dari  fosil  yang semakin lama  akan semakin habis.

2.Dari Fermentasi yang dilakukan  selama 25-30 hari  dengan menggunakan fesses dari  ke 3 jenis  sapi, dan  menggunakan  reaktor yang sama yaitu reaktor fiberglass, untuk  sapi perah ternyata  menghasikan biogas  yang sangat significan  jika  dibandingkan dengan  hasil biogas  untuk  sapi ternak  dan sapi  potong.

DAFTAR RUJUKAN

Hayati,T.2006.Limbah  peternakan yang

Menjadi sumber Energi Alternatif

,Balai  Penelitian ternak Bogor.

Jessung. 2011. ”Jurnal teknik rekayasa vol 12 No.1   juni  2011

Http://Biogas  energi alternative masa depan ,tugas akhir Nina Nugraheni  2013   ITB ,diakses tanggal 5 juni 2014, jam 10.00

Schmidt A.2005 Treatment of sludge from Domestic on Site Sanitation systems Septic Tanks and latrines. Conference Proceeding  International  Seminar on

Biogas 	technology for poverty reduction and  sustainable development  Beijing.

SPSS v 16.0

Sugi,Rahayu,D.P.(2009)”Pemanfaatan kotoran ternak sapi sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan beserta aspek sosio kulturalnya Inotek,150-160.

Wahyuni, Sri. 2009. Analisa Kelayakan Pengembangan Biogas Sebagai Energi Alternatif Berbasis Individu dan Kelompok, Tesis Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor