THE IMPACT OF IMPROVING RIVER DISCHARGE DUE TO LAND USE CHANGE ON KOMERING  RIVER BASIN FOR ANTICIPATE OF GLOBAL CLIMATE CHANGE

Ishak Yunus 1); Achmad Syarifudin1)

1) Dosen Fakultas Teknik Universitas Bina Darma

Jl. Jend. A. Yani No. 12 Plaju Palembang Telp. 0711-515582;

e-mail : syarifachmad60@yahoo.co.id

Abstraksi : Fenomena perubahan alih fungsi lahan suatu DAS (Daerah Aliran Sungai) dapat berpengaruh terhadap peningkatan debit di sungai, hal ini terjadi juga pada Sub DAS Komering. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa besar pengaruh perubahan fungsi lahan pada peningkatan debit sungai Komering tersebut. Metode untuk menghitung debit banjir didekati dengan rumus rational, data curah hujan diambil dari stasiun perjaya di Martapura. Data curah hujan ini ditransformasikan menjadi intensitas hujan jam-jaman dengan metode Mononobe.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan debit sungai Komering akibat perubahan fungsi lahan pada Sub DAS Komering tersebut dengan ditunjukkan trend linier dengan persamaan Y = a + b*X1 + c*X2 + d*X3, dimana variabel Y adalah debit banjir sedangkan X1, X2, dan X3 adalah luas sawah, tegalan, pemukiman. Koefisien korelasi gabungan adalah sebesar  0,99. Nilai a, b, c dan d adalah sebesar -350,6; 33,64; -75,00; 1,006. Koefisien korelasi parsial RYX1 = 0,963, RYX2 = 0,977, dan RYX3 = 0,983. dilihat dari nilai koefisien korelasi parsial tersebut dapat dikatakan bahwa perubahan fungsi lahan yang paling berpengaruh terhadap peningkatan debit banjir adalah pemukiman, tegalan, kemudian sawah.

__________________________________________________________

Kata kunci : Perubahan fungsi lahan, Debit banjir, Regresi ganda

Abstract : The changes of land use at the catchments area contributed significantly impact to the flood discharge. These phenomena has also happened in the Ogan Catchment area.The aim of this study was to investigate the impact of the land use changes on flood discharge. To calculate flood discharge, rational method was used. Data used in these research comprised rainfall data, data of land used and data of topography. The rainfall data used was daily rainfall recorded in Tanjung Raja Station. The daily rainfall wa transformed to hourly rainfall intensity using Mononobe method.

The result of this study showed that the increace of the flood discharge that caused by the changes of land used, is approached with linier trend equation Y = a + b*X1 + c*X2 + d*X3. The variable of Y is the flood discharge. The variable of X1, X2, and X3 are paddy field area, farming lands area, housings area. The combination correlation coefficient is 0.99. Variable of a, b, c, and d are – 350.60, 33.63, -75.00, and 1.006. The partial correlation coefficient, RYX1 is 0.963, RYX2 = 0.977, and RYX3 = 0.983.. From the partial correlation coefficient, it shows that the most influential of land uses for the flood discharge is housing area, and farming lands. The next was paddy field.

__________________________________________________________________

Key words : The changes of land uses, Flood discharge, Multi Regression

I. PENDAHULUAN

Sungai Komering mempunyai luas DAS sekitar 9.880 km2, dengan panjang sungai sekitar 415 km, yang mengalir dari selatan dengan hulu sungai disekitar Baturaja dan bermuara di sungai Musi di kecamatan Kertapati Palembang yang lebih dikenal dengan Muara Ogan.

Perubahan tata guna lahan daerah aliran sungai (DAS) memberikan pengaruh yang cukup dominan terhadap debit banjir (Jayadi 2000). Fenomena tersebut terjadi juga di DAS Ogan khususnya di daerah kecamatan tanjung raja kabupaten Ogan Ilir.

Kecamatan Tanjung Raja kabupaten Ogan ilir merupakan daerah tangkapan air hujan (Catchments area) bagi sungai Ogan (Bappeda OI, 2006), Sungai yang melewati tengah kecamatan mempunyai peranan strategis sebagai penyumbang aliran air ( aliran bawah dan permukaan) di kabupaten Ogan Ilir. Sehingga keberadaannya sebagai kawasan resapan air perlu menjadi perhatian. Namun saat ini kondisi DAS Ogan terutama yang berada di kecamatan Tanjung raja telah mengalami perubahan fungsi lahan dari kawasan non terbangun menjadi kawasan terbangun (Pemukiman, Pertanian, Perkebunan, dll). Hal ini berakibat air hujan yang jatuh di kawasan ini tidak banyak lagi yang meresap kedalam tanah melainkan lebih banyak melimpas (Run Off) sehingga meningkatkan debit banjir di sungai Ogan.

Perubahan tata guna lahan pada kawasan konservasi menjadi kawasan terbangun jelas dapat menimbulkan banjir, tanah longsor dan kekeringan. Banjir adalah aliran/genangan air yang menimbulkan kerugian ekonomi atau bahkan dapat menyebapkan kehilangan nyawa (Asdak 1995). Aliran/genangan air ini dapat terjadi karena adanya luapan-luapan pada daerah dikanan atau kiri sungai akibat alur sungai tidak memiliki kapasitas yang cukup bagi debit aliran yang lewat (Sudjarwadi 1987). Hal tersebut terjadi karena pada musim penghujan air hujan yang jatuh pada daerah tangkapan air tidak banyak yang dapat meresap kedalam tanah melainkan lebih banyak melimpas sebagai debit air sungai. Jika debit sungai ini terlalu besar dan melebihi kapasitas tampang sungai, maka akan menyebabkan banjir.

Peningkatan debit banjir juga dapat berdampak pada kegagalan bangunan pengendali banjir (waduk, bendung, tanggul, saluran drainase, dll). Hal ini disebabkan karena bangunan pengendali banjir tidak mampu menahan beban gaya akibat debit banjir yang telah mengalami peningkatan akibat perubahan tata guna lahan. Berdasarkan pertimbangan diatas perlu kiranya diperhatikan dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan alih fungsi lahan pada Sub DAS Ogan tersebut.

II. METODODOLOGI PENELITIAN

  - Analisis Frekuensi

Rumus yang digunakan untuk menghitung parameter statistik curah hujan adalah sebagai berikut.

  - Harga Rata-rata ()

……………………………………………........(2.1)

  - Simpangan baku ()

…………………………………………………(2.2)

  - Koefisien Kemiringan ()

…………………………………………………(2.3)

  - Koefisien ketajaman ()

…………………………………………(2.4)

  - Koefisien Variasi ()

………………………………………….(2.5)

dengan  :

= Banyaknya data / panjang data

= Curah hujan (mm)

= Curah hujan rata-rata (mm)

= Simpangan baku / standar deviasi

  - Data curah hujan

Penelitian ini memakai data curah hujan harian maksimum selama 20 tahun pengamatan (1987-2007), yang didapat dari Stasiun Klimatologi Indralaya Ogan ilir dengan anggapan bahwa curah hujan di stasiun Indralaya dapat mewakili curah hujan di Sub DAS Ogan.

Tabel 2.1. Data Curah Hujan Stasiun Klimatologi Indralaya, Ogan Ilir (mm)

| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 99 | 56 | 121 | 82 | 11 | 11 | 06 | 23 | 10 | 57 | 35 | 89 |
| 1989 | 154 | 112 | 67 | 0 | 180 | 82 | 37 | 0 | 21 | 0 | 18 | 35 |
| 1990 | 85 | 68 | 59 | 64 | 75 | 88 | 32 | 22 | 22 | 84 | 70 | 0 |
| 1991 | 40 | 63 | 89 | 44 | 53 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | 86 | 81 |
| 1992 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 94 | 60 | 71 | 75 | 75 | 07 | 91 | 0 | 0 |
| 1994 | 120 | 90 | 95 | 71 | 50 | 11 | 89 | 0 | 44 | 0 | 27 | 21 |
| 1995 | 84 | 45 | 51 | 110 | 91 | 62 | 21 | 20 | 50 | 95 | 0 | 63 |
| 1996 | 0 | 50 | 40 | 119 | 54 | 27 | 35 | 97 | 38 | 45 | 56 | 39 |
| 1997 | 75 | 75 | 72 | 40 | 72 | 0 | 47 | 0 | 0 | 05 | 18 | 96 |
| 1998 | 35 | 54 | 90 | 36 | 50 | 25 | 30 | 58 | 167 | 73 | 49 | 111 |
| 1999 | 40 | 36 | 74 | 63 | 79 | 13 | 30 | 20 | 29 | 70 | 85 | 60 |
| 2000 | 91 | 52 | 25 | 62 | 39 | 34 | 25 | 39 | 46 | 41 | 70 | 90 |
| 2001 | 70 | 17 | 110 | 112 | 26 | 42 | 15 | 87 | 24 | 50 | 60 | 72 |
| 2002 | 72 | 31 | 63 | 99 | 37 | 62 | 15 | 51 | 24 | 82 | 76 | 58 |
| 2003 | 99 | 57 | 91 | 71 | 56 | 71 | 45 | 46 | 52 | 99 | 85 | 110 |
| 2004 | 112 | 58 | 92 | 57 | 80 | 7 | 80 | 0 | 20 | 42 | 48 | 45 |
| 2005 | 51 | 82 | 31 | 48 | 53 | 44 | 54 | 09 | 114 | 97 | 99 | 97 |
| 2006 | 54 | 44 | 77 | 73 | 63 | 48 | 96 | 35 | 10 | 39 | 40 | 66 |
| 2007 | 77 | 42 | 117 | 43 | 94 | 73 | 86 | 20 | 99 | 31 | 57 | 42 |

Sumber : Balai  Wilayah  Sungai  Sumatera VIII, 2007

  - Analisa Frekuensi

Analisa Frekuensi adalah prosedur memperkirakan frekuensi suatu kejadian pada masa lalu atau masa yang akan datang. Prosedur tersebut dapat digunakan menentukan hujan rancangan dalam berbagai kala ulang berdasarkan distribusi yang paling sesuai antara distribusi hujan secara teoritik dengan distribusi hujan secara empiric. Hujan rancangan ini digunakan untuk menentukan intensitas  hujan yang diperlukan dalam perhitungan Debit banjir menggunakan metode rasional. Dalam penelitian ini dihitung hujan harian rancangan dengan kala ulang 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 tahun. Langkah- langkah analisis frekuensi adalah sebagai berikut :

- Menentukan hujan harian maksimum rerata untuk tiap- tiap tahun data.

- Menentukan parameter statistik dari data yang telah diurutkan dari besar ke kecil, yaitu : Mean, Standard deviation, Coofisien of variation, Cooffisient of skewness.

- Menentukan jenis distribusi yang sesuai berdasarkan parameter statistik yang ada.

  - Intensitas curah hujan

Dalam penelitian ini intensitas hujan diturunkan dari data curah hujan harian. Menurut Loebis (1992) intensitas hujan (mm/jam) dapat diturunkan dari data curah hujan harian (mm) empirik menggunakan metode Mononobe sebagai berikut :

..............................................................................  (2.6)

Dimana :

I	= Intensitas curah hujan (mm/jam)

t	= Lamanya curah hujan (jam)

R24	= Curah hujan maksimum dalam 24 jam (mm)

    - Debit banjir

Rumus rasional digunakan untuk menghitung debit puncak seperti berikut ini (Chow, 1988) :

Qp = 0,278. C. I. A	...................................................................... (2.7)

Dimana :

Qp	=  Debit puncak ( m3/dtk)

C	=  Koofisien run off, tergantung pada karakteristik DAS ( tak berdimensi)

I	=  Intensitas curah hujan, untuk durasi hujan (D) sama d4engan waktu 	  	    konsentrasi (Tc) (mm/jam)

A	=  Luas DAS (Km2

Beberapa asumsi dasar untuk menggunakan formula rasional adalah sebagai berikut ( Wanielista, 1990) :

- Curah hujan terjadi dengan intensitas yang tetap dalam satu jangka waktu   tertentu,  setidaknya sama.

- Limpasan langsung mencapai maksimum ketika durasi hujan dengan intensitas yang tetap, sama dengan waktu konsentrasi .

- Koofisien Run off dianggap tetap selama durasi hujan.

- Luas DAS tidak berubah selama durasi hujan

  - Alih Fungsi Lahan

Klasifikasi penggunaan lahan dibagi  menjadi : Sawah, Pemukiman, tegalan, dan lain-lain (Sesuai dengan data yang tersedia dari Kantor BPS kabupaten Ogan Ilir). Klasifikasi pengunaan lahan lain-lain meliputi Hutan, perkebunan, Kuburan, Jalan.

Penggunaan lahan secara rinci terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.  Luas  Penggunaan Lahan selama 5 tahun di kecamatan Tanjung Raja

| Tahun | Luas Penggunaan Lahan (km2) | Total |
| --- | --- | --- |
|  | Sawah | Tegalan | Pemukiman | Lain - lain |  |
| 2001 | 12,8256 | 7,6414 | 19,0948 | 30,8482 | 70,41 |
| 2002 | 12,8127 | 7,6414 | 19,2066 | 30,8482 | 70,41 |
| 2003 | 11,5263 | 7,9073 | 20,1282 | 30,8482 | 70,41 |
| 2004 | 11,5756 | 7,6578 | 20,3284 | 30,8482 | 70,41 |
| 2005 | 11,0686 | 7,8112 | 20,6822 | 30,8482 | 70,41 |
| 2006 | 11,0592 | 7,7014 | 20,8012 | 30,8482 | 70,41 |
| 2007 | 11,0398 | 7,6933 | 20,8287 | 30,8482 | 70,41 |

Sumber : BPS Kabupaten Ogan Ilir, 2007

  - Analisa Multi Regresi

Uji regresi ganda (Multiple regression) adalah alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variable bebas atau lebih terhadap satu variable terikat. Dengan kata lain penggunaan Multi regresi untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua variable bebas atau lebih (X1) (X2) (X3)...... (Xn) dengan satu variable terikat.

Dari analisis multi regresi didapat hubungan antara perubahan tata guna lahan dengan debit banjir, mengikuti persamaan Y = a+bX1+cX2+dX3+eX4.

Dengan :

Y	= Debit Banjir (m3/det)

X1	= Luas Sawah (Ha)

X2	= Luas Tegalan (Ha)

X3	= Luas Pemukiman (Ha)

X4	= Luas Sisa (Hutan dll) (Ha)

III. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Waktu Konsentrasi (Tc)

- Luas DAS Ogan Kec. Tanjung Raja ( A )	= 35,10 km2

- Kemiringan Sungai ( S )			= 0,005 %

- Panjang Sungai ( L )				= 65 km2

Tc = 0,01947 L0,77 S-0,385

Tc = 0.01947 (65)0,77 (0,005)-0,385

Tc = 0,01947 (24,885) (7,6894)

Tc = 37,25 menit

Tc = 0,62 Jam

Dimana :

Tc = Waktu Konsentrasi ( Jam )

L   = Panjang sungai ( km)

S    = Kemiringan Sungai

3.2. Analisis Intensitas Curah Hujan

I =

I =

I = 63, 23 mm/jam

Dimana :

I	= Intensitas curah hujan (mm/jam)

tc	= Lamanya curah hujan (jam)

R24	= Curah hujan maksimum dalam 24 jam (mm)

3.3. Analisis Debit Banjir

Qp = 0,278. C. I. A

Diketahui :

- Luas DAS Ogan Kec. Tanjung Raja ( A )	= 35,10 km2

- Koofisien Pengaliran ( C )			= 0,75 (Dari Tabel 2.7)

- Intensitas Curah Hujan			= 63,23 mm/jam

Qp  = 0,278. 0,75. 63,23. 35,10

Qp =  462,73 m3/dtk

Dimana :

Qp	=  Debit puncak ( m3/dtk)

C	=  Koofisien run off, tergantung pada karakteristik DAS ( tak

berdimensi)

I	=  Intensitas curah hujan, untuk durasi hujan (D) sama dengan waktu 	  	    konsentrasi (Tc) (mm/jam)

A	=  Luas DAS (Km2)

3.4. Analisis Alih Fungsi Lahan

Tabel 3.1. Luas Tata guna Lahan Kecamatan Tanjung Raja Pertahun

| Tahun | Luas Penggunaan Lahan (km2) | Total |
| --- | --- | --- |
|  | Sawah | Tegalan | Pemukiman | Lain - lain |  |
| 2001 | 12,8256 | 7,6414 | 19,0948 | 30,8482 | 70,41 |
| 2002 | 12,8127 | 7,6414 | 19,2066 | 30,8482 | 70,41 |
| 2003 | 11,5263 | 7,9073 | 20,1282 | 30,8482 | 70,41 |
| 2004 | 11,5756 | 7,6578 | 20,3284 | 30,8482 | 70,41 |
| 2005 | 11,0686 | 7,8112 | 20,6822 | 30,8482 | 70,41 |
| 2006 | 11,0592 | 7,7014 | 20,8012 | 30,8482 | 70,41 |
| 2007 | 11,0398 | 7,6933 | 20,8287 | 30,8482 | 70,41 |

Sumber : BPS Kabupaten Ogan Ilir, 2007

3.5. Analisis Perubahan Fungsi Lahan Terhadap Debit Banjir

Dari hasil analisis multi regresi didapat hubungan luas penggunaan lahan dengan debit banjir sebagai berikut :

Tabel 3.2.  Hubungan Luas penggunaan lahan dan Debit Banjir

| Tahun | Luas Penggunaan Lahan (km2) | Debit Banjir ( Y ) |
| --- | --- | --- |
|  | Sawah (X1) | Tegalan (X2) | Pemukiman (X3) | Lain – lain (X4) |  |
| 2001 | 12,8256 | 7,6414 | 19,0948 | 30,8482 | 107,3377 |
| 2002 | 12,8127 | 7,6414 | 19,2066 | 30,8482 | 132,6365 |
| 2003 | 11,5263 | 7,9073 | 20,1282 | 30,8482 | 149,3889 |
| 2004 | 11,5756 | 7,6578 | 20,3284 | 30,8482 | 170,5528 |
| 2005 | 11,0686 | 7,8112 | 20,6822 | 30,8482 | 186,2529 |
| 2006 | 11,0592 | 7,7014 | 20,8012 | 30,8482 | 201,8408 |
| 2007 | 11,0398 | 7,6933 | 20,8287 | 30,8482 | 217,3679 |

Sumber : hasil analisis penulis, 2008

Kemudian analisis statsitik dengan periode ulang didapat sebagai berikut :

Tabel 3.3. Tabel Pembantu menghitung angka Statistik

| Y | X1 | X2 | X3 | X4 | X12 | X22 | X32 | X42 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107.34 | 12.83 | 7.64 | 19.09 | 30.85 | 164.50 | 58.39 | 364.61 | 951.61 | 11521.38 |
| 132.64 | 12.81 | 7.64 | 19.21 | 30.85 | 164.17 | 58.39 | 368.89 | 951.61 | 17592.44 |
| 149.39 | 11.53 | 7.91 | 20.13 | 30.85 | 132.86 | 62.53 | 405.14 | 951.61 | 22317.04 |
| 170.55 | 11.58 | 7.66 | 20.33 | 30.85 | 133.99 | 58.64 | 413.24 | 951.61 | 29088.26 |
| 186.25 | 11.07 | 7.81 | 20.68 | 30.85 | 122.51 | 61.01 | 427.75 | 951.61 | 34690.14 |
| 201.84 | 11.06 | 7.70 | 20.80 | 30.85 | 122.31 | 59.31 | 432.69 | 951.61 | 40739.71 |
| 217.37 | 11.04 | 7.69 | 20.83 | 30.85 | 121.88 | 59.19 | 433.83 | 951.61 | 47248.80 |
| 1165.38 | 81.91 | 54.05 | 141.07 | 215.94 | 962.21 | 417.46 | 2846.17 | 6661.28 | 203197.78 |

| YX1 | YX2 | YX3 | YX4 | X1X2 | X1X3 | X1X4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1376.67 | 820.21 | 2049.59 | 3311.17 | 98.01 | 244.90 | 395.65 |
| 1699.432 | 1013.53 | 2547.50 | 4091.60 | 97.91 | 246.09 | 395.25 |
| 1721.901 | 1181.26 | 3006.93 | 4608.38 | 91.14 | 232.00 | 355.57 |
| 1974.251 | 1306.06 | 3467.07 | 5261.25 | 88.64 | 235.31 | 357.09 |
| 2061.559 | 1454.86 | 3852.12 | 5745.57 | 86.46 | 228.92 | 341.45 |
| 2232.198 | 1554.46 | 4198.53 | 6226.43 | 85.17 | 230.04 | 341.16 |
| 2399.698 | 1672.28 | 4527.49 | 6705.41 | 84.93 | 229.94 | 340.56 |
| 13465.71 | 9002.65 | 23649.22 | 251648.59 | 632.26 | 11554.74 | 17686.96 |

| X2X3 | X2X4 | X3X4 |
| --- | --- | --- |
| 145.911 | 235.72 | 589.04 |
| 146.7653 | 235.72 | 592.49 |
| 159.1597 | 243.93 | 620.92 |
| 155.6708 | 236.23 | 627.09 |
| 161.5528 | 240.96 | 638.01 |
| 160.1984 | 237.57 | 641.68 |
| 160.2414 | 237.32 | 642.53 |
| 7625.375 | 11672.24 | 30462.31 |

3.5.1. Persamaan Regresi

Bentuk persamaan regresi dari hasil analisis adalah :

Y  = -350,6 + 33,64X1 - 75X2 + 1,537X3 + 1,006X4

JKreg = 33,64 (13465,71) + (-75) (9002,65) + 1,537 (23649,22) + 1,006 (251648,59) =

= 67295,06704

JKres = JKY - JKreg

JKY = 203197,78 – (67295,067042) / 7 = 646743380,5

JKres = 646743380,5 – 67295,06704 = 646676085,4

3.5.2. Koefisien Determinasi

R2 = 646676085,4 / 646743389,5 = 0,99

3.5.3. Koefisien Korelasi Total :

Ryx1 = √ R2  = 0,99

3.5.4. Koefisien Error

Re2 = 1 – R2 = 1 – 0,99 = 0,01

Re = 0,10

3.5.5. Koefisien Korelasi Parsial

Ry1 = 13465,71 / √ (962,21) (203197,78) = 0,963

Ry2 = 9002,65 / √ (417,46) (203197,78) = 0,977

Ry3 = 23649,22 / √ (2846,17) (203197,78) = 0,983

3.5.6. Uji Signifikansi Koefisien Korelasi :

FHitung 	= 7,83

Kriteria uji :

Jika F Tabel ≤ F Hitung, maka Ho diterima

Jika F Tabel ≥ F Hitung, maka Ho ditolak

Dengan taraf signifikan α = 0,05

F Tabel 	= F (1.α ) ( db Pembilang = m ) (db Penyebut = n – m -1 )

= F ( 1.0,05) (4) (7-4-1)

= F (0,95) (4) (2)

F Tabel	= 7,6

Ternyata FTabel  ≤ FHitung, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan perubahan alih fungsi lahan terhadap peningkatan debit banjir pada Sub DAS Ogan.

IV. KESIMPULAN

- Alih fungsi lahan pada sub DAS Ogan dari 12,8256 km2 sawah, 7,6414 km2 tegalan dan 19,0948 km2 daerah pemukiman menjadi 11,0398 sawah, 7,6933 km2  tegalan, dan 20,8287 km2 pada tahun 2007 menyebabkan peningkatan debit banjir di sub DAS Ogan.

- Pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui besarnya preosentase perubahan akibat alih fungsi lahan tersebut yaitu dengan persamaan  Y = a+bX1+cX2+dX3 dimana variabel Y merupakan debit banjir, sedangkan X1, X2, X3 dan X4 masing-masing adalah sawah, tegalan, pemukiman dengan Koefisien Korelasi masing-masing secara parsial adalah RYX1 = 0,96, RYX2 = 0,97, dan RYX3 = 0,98.

- Dilihat dari hasil Koefisien Korelasi maka dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan yang pengaruhnya terbesar terhadap perubahan debit di Sub DAS Ogan adalah lahan pemukiman, tegalan dan lahan sawah.

- Secara gabungan, nilai Koefisien Korelasi yang terjadi adalah sebesar 0,99 atau 99 % terjadinya peningkatan debit pada Sub DAS Ogan akibat adanya alih fungsi lahan sawah, tegalan, dan pemukiman.

DAFTAR PUSTAKA

Asdak, C, 1995, ”Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Chow, V.T, 1964, ”Handbook of Apllied Hydrology”, Mc-Graw Hill, New York.

Chow, V.T, Maidment , D.R., and Mays, L.W., 1988, “Applied Hydrology”, Mc-Graw Hill, New York.

Haan, C.T, 1979, “Statistical Methods in Hydrology”, The Iowa State University Press, Ames, Iowa.

Jayadi, R, 2000, “Pengenalan Hidrologi”, Diktat Kuliah, Jurusan Teknik Sipil, FT-UGM, Yogyakarta.

Sri harto, 1993, “Analisis Hidrologi”, PT. Gramedia, Jakarta.

Sri harto, 2000, Hidrologi, Teori dan Penyelesaiannya”, Nafiri Offset, Yogyakarta.