PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM LAND AQUIZATION AND

RESETTLEMENT PLANNING (LARAP) PENGENDALIAN BANJIR

KOTA PALEMBANG

Achmad Syarifudin

Dosen Universitas Bina Darma

Jl. Jend. A. Yani No. 12 Telp. 0711-515582 Palembang

HATHI Cabang Sumatera Selatan

# Abstrak

Sesuai dengan Program Strategis Kota Palembang, yang salah satunya adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase serta Pengendalian Banjir maka pihak Pemerintah, melalui Balai Besar  Wilayah Sungai Sumatera VIII berupaya melakukan pengendalian banjir Kota Palembang melalui kegiatan "Palembang Flood Control".

Sejalan dengan kegiatan tersebut, perlu dilakukan kegiatan LARAP Pada lokasi rencana Pengendalian Banjir Kota Palembang, sehingga pada saatnya nanti tidak terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pembebasan tanah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Land Aquization And Resettlement Planning (LARAP) Pengendalian Banjir Kota Palembang ini adalah malakukan inventarisasi, pengukuran dan sosialisasi terhadap masyarakat yang lahannya akan takena pembangunan. Selanjutnya merencanakan lokasi rencana pemindahan dan penempatan masyarakat yang terkena pembangunan.

__________________________________________

Kata kunci : Land Aquazation, Resettlement, Planning

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kota Palembang dengan luas wilayah 400,61 km2 dengan total penduduk sekitar 1.369.239 jiwa adalah Kota Metropolitan yang sangat dinamis, hal ini ditandai dengan perkembangannya yang begitu cepat, sehingga setiap tahun terjadi peningkatan sarana prasarana pemerintahan, sektor perdagangan, jasa, dan permukiman penduduk. Sesuai dengan Program Strategis Kota Palembang, yang salah satunya adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase serta Pengendalian Banjir, maka pihak Pemerintah, melalui Balai Besar  Wilayah Sungai Sumatera VIII berupaya melakukan pengendalian banjir Kota Palembang melalui kegiatan "Pelembang Flood Control".

Dalam rangka menunjang kegiatan Palembang Flood Control, beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sangat berpengaruh terhadap banjir akan dilakukan pelaksanaan pembangunan sarana pengendali banjir. DAS yang termasuk dalam prioritas penanganan adalah DAS Bendung, DAS Sekanak, DAS Buah, dan DAS Sriguna.

Guna terwujudnya pelaksanaan pembangunan sarana tersebut tentunya akan terdapat beberapa lahan yang akan digunakan sebagai lokasi dari pekerjaan tersebut. Mengingat rencana pekerjaan tersebut lokasinya berada ditengah-tangah kota Palembang dimana disepanjang kiri/kanan Sungai Bendung tersebut sudah demikian padat penduduknya, maka mutlak diperlukan adanya suatu rencana yang jelas, tepat dan dengan inventarisasi lapangan yang akurat akan lahan-lahan yang akan dipakai dan memerlukan pembebasan. Tentunya disamping melakukan inventarisasi dan pengukuran akan lahan (tanah dan bangunan) yang akan terkena proyek, juga inventarisasi tentang kepemilikannya. Selanjutnya untuk masyarakat yang lahannya terkena pembebasan juga harus dipikirkan rencana lokasi pemindahan / penempatan kembali pada lokasi pemindahan.

Untuk itu perlu dilakukan kegiatan LARAP Pada lokasi rencana Pengendalian Banjir Kota Palembang, sehingga pada saatnya nanti tidak terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pembebasan tanah.

2. Maksud dan tujuan

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Land Aquization And Resettlement Planning (LARAP) Pengendalian Banjir Kota Palembang ini adalah malakukan inventarisasi, pengukuran dan sosialisasi terhadap masyarakat yang lahannya akan takena pembangunan. Selanjutnya merencanakan lokasi rencana pemindahan dan penempatan masyarakat yang terkena pembangunan.

Sedangkan tujuan kegiatan adalah untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sarana pengendali banjir di Sub DAS Bendung, Sub DAS Sekanak, Sub DAS Buah, Sub DAS Sriguna dapat berjalan lancar dan pada saat pelaksanaan tidak ada lagi yang berkaitan dengan pembebasan lahan (tanah/bangunan)

### 3. RUANG LINGKUP STUDI

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka upaya mendukung pelaksanaan pengendalian banjir di Kota Palembang harus diperhatikan, antara lain adalah dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan pembangunan (AMDAL), dan status lahan/tanah yang akan digunakan sebagai bangunan (LARAP), guna mengantisipasi hal ini maka perlu segera dilakukan persiapan-persiapan yang dapat mendukung pelaksanaan fisik pembangunan sarana pengendali banjir. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan pekerjaan fisik adalah adanya pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi rencana bangunan. Kota Palembang merupakan Kota Metropolitan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, maka sangat lokasi-lokasi di sekitar sungai telah di dominasi oleh bangunan permukiman, sehingga rencana pembuatan bangunan pengendali banjir yang akan dibangun seringkali terkendala akibat lahan yang akan digunakan belum dibebaskan.

Sumber : Studi pengendalian banjir sungai Bendung, 2008

Gambar 1. Sistem Pengendali Banjir Kota Palembang

Lokasi-lokasi yang menjadi prioritas utama dalam pengendalian banjir di Kota Palembang adalah daerah-daerah yang ada dalam Sub DAS Bendung, Sub DAS Sekanak, Sub DAS Buah, dan Sub DAS Sriguna (Gambar 1). Bangunan-bangunan pengendali banjir yang mungkin dilaksanakan adalah pelebaran/pembuatan saluran, pembuatan tanggul sungai, pembuatan kolam retensi, pembangunan stasiun pompa, selain itu di sekitar kanan dan kiri sungai juga direncanakan pembuatan jalan inspeksi sebagai sarana Operasional dan Pemeliharaaan (OP) sungai nantinya.

II. Hasil Studi Sebelumnya

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana pembebasan lahan adalah hasil studi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Studi yang telah dilaksanakan antara lain adalah Penyusunan Masterplan dan Detail Desain DAS Bendung, Sekanak, Buah, dan Sriguna yang telah dilaksanakan oleh Bapeda Kota Palembang bekerjasama dengan LAPI-ITB pada Tahun 2003, kemudian Study Comprehensif of Musi River Basin yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum yang bekerjasama dengan CTI-Consultant Pada Tahun 2003-2004, dan terakhir adalah Review Desain Pengendalian Banjir DAS Bendung Dengan Sistem Pompa yang dilaksanakan oleh BBWS Sumatera VIII yang bekerjasama dengan P.T. Sapta Adhi Pratama pada Tahun 2008.

III. METODE PENDEKATAN

Pendekatan dalam studi ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Melakukan Inventarisasi aset terkena proyek

- Jumlah Warga Terkena Proyek, luas tanah, luas bangunan

- Tingkat pendapatan dan pengaruh proyek terhadap mata pencaharian

- Sarana dan Prasarana umum dan sosial

2. Melakukan survei sosial ekonomi dengan cara sensus untuk memperoleh informasi mengenai :

- Kondisi, status dan nilai tanah dan bangunan

- Kemungkinan dampak positif dan negatif proyek terhadap warga, persepsi warga terhadap manfaat proyek, pilihan kompensasi dan upaya untuk meminimalkan dampak negatif proyek

3. Melakukan diskusi dengan Pemerintah Kota

Palembang dan instansi terkait untuk memberi masukan (input) terhadap hasil inventori dan survei, seperti bentuk, cara penilaian dan besarnya ganti rugi serta upaya-upaya untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan proyek.

4. Bersama dengan Pemerintah Kota Palembang

Melakukan konsultasi dengan warga dan sosialisasi mengenai rencana kerja pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan kepada warga

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Survei Inventarisasi Aset terkena proyek

4.1.1. Sub DAS Bendung

4.1.2. Sub DAS Sekanak

4.1.3. Sub DAS Buah

4.1.4. Sub DAS Sriguna

4.2. Kondisi, Status Tanah dan Bangunan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi baik pada tahap pra konstruksi (saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk) , konstruksi ( saat pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja, Mobilisasi alat berat dan bahan konstruksi serta pengoperasian alat-alat ) maupun pasca konstruksi dapat diantisipasi dengan rekayasa sosial yang berbentuk antara lain identifikasi karakter dan kelembagaan masyarakat, sosialisasi, konsultasi publik, rembug masyarakat  dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3. Rekayasa sosial dalam mengantisipasi permasalahan sosial pembangunan

| No | Saat terjadinya Permasalahan Sosial | Bentuk Rekayasa Sosial |
| --- | --- | --- |
|  |  | Identifikasi karakter dan kelembagaan masyarakat | Sosialisasi pembangunan | Konsultasi Publik | Rembug Masyarakat | Pemberdayaan Masyarakat |
| 1 | Pembebasan Lahan | ( | ( | ( | ( | ( |
| 2 | Pemindahan Penduduk | ( | ( | ( | ( | ( |
| 3 | Pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja | - | ( | ( | - | ( |
| 4 | Mobilisasi alat berat dan bahan konstruksi serta pengoperasian alat-alat | - | ( | ( | ( | - |

Sumber : Penyusunan Konsep Pedoman Rekayasa Sosial Dampak Pembangunan, 2005

Permasalahan sosial konstruksi dapat diselesaikan dengan pendekatan Public Participation, dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah bertindak dengan prinsip fair, kegiatan pembangunan dilakukan dengan transparan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

5.2. SARAN

Masyarakat harus memberikan share, berperan aktif dari tahap perencanaan sampai dengan pemanfaatan pembangunan, serta melakukan kontrol sosial terhadap segala kebijakan yang diambil pemerintah. Sedangkan swasta selalu bertindak peduli, memberikan dukungan bagi setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Wujud kongkrit bentuk public participation dalam pembangunan  dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pemerintah

  - Melakukan sosialisasi kegiatan pembangunan secara transparan kepada masyarakat yang akan terkena dampak dengan berkoordinasi dengan aparat desa/RT/RW setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM setempat.

  - Masyarakat yang akan terkena pembangunan harus dipindahkan dan untuk itu pemindahan harus transparan, agar penduduk di tempat yang baru tidak mengalami kemiskinan, minimal kesejahteraannya sama dengan di tempat yang lama.

  - Proses ganti rugi lahan dilakukan secara transparan, demokratis dan adil dengan menggunakan prinsip ganti untung bukan ganti rugi (win-win solution).

  - Melakukan pembebasan lahan secara serentak untuk menghindari permasalahan sosial yang lebih besar, serta mengantisipasi praktik percaloan. Untuk itu pemerintah harus dapat menyediakan dana pembebasan tanah secara memadai.

  - Menyediakan lokasi perpindahan penduduk sesuai dengan keinginan masyarakat, utamanya mempertahankan lapangan pekerjaan penduduk, misalnya sebagai petani.

  - Memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat yang dipindahkan untuk dapat menjalin hubungan sosial dengan kerabatnya di tempat asal dan di tempat yang baru dengan fasilitasi pemerintah.

  - Pemerintah harus memikirkan stabilitas dan kesinambungan mata pencaharian penduduk sebab beralih profesi dari petani menjadi non petani itu tidak mudah, perlu proses yang lama.

  - Mengikutsertakan masyarakat desa dalam pembangunan sesuai dengan pendidikan dan keahliannya.

  - Memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai kepastian pelaksanaan pembangunan waduk, pembebasan lahan secara serentak.

    - Masyarakat

- Dalam hal ini, masyarakat yang dipindahkan menginginkan lapangan kerja  yang sama, penghasilan juga sama/mendekati, budaya dan pola kehidupan masyarakat dapat terpelihara baik, serta manfaat pembangunan dapat dinikmati sama-sama antara masyarakat yang akan dipindahkan dan masyarakat yang tinggal di tengah dan hilir yang menerima manfaat langsung dari pembangunan.

- Masyarakat mendapat ganti untung yang layak yang antara lain dapat digunakan sebagai modal bekerja untuk memulai kehidupan baru di lokasi baru yang lebih baik di waktu-waktu mendatang.

- Jika masyarakat dipindahkan maka tidak sekedar dipindahkan saja tetapi juga memindahkan sumber kehidupan dan penghidupannya baik secara sosial, ekonomi dan budaya.

- Adanya jaminan bahwa di tempat baru kehidupan akan lebih baik atau paling tidak sama dengan di tempat yang lama.

- Alternatif pemindahan dengan cara transmigrasi atau relokasi di lokasi sekitar pembangunan dengan pola pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara penduduk pendatang dan lokal.

- Jika dilakukan transmigrasi diberi jaminan hidup (Jadup) di tempat kerja  baru, paling tidak selama 1 tahun dan bila resettlement tidak harus demikian.

- Dilakukan pendampingan masyarakat oleh pemerintah di lokasi pemindahan yang baru untuk pengembangan kehidupan masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya.

- Swasta

- Swasta dapat berpartisipasi dalam penyediaan lahan untuk permukiman baru. Dalam hal ini Perhutani, misalnya dapat berperan dalam penyediaan lahannya  dengan fasilitasi dan koordinasi dari pemerintah.

- Berperan serta dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengadaan bibit tanaman untuk penghijauan di daerah hulu agar kerusakan hutan dapat diatasi.

# DAFTAR PUSTAKA

Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, CV. Remaja Karya , 1989

Neil J. Smelser, The Sociology of Economics Life, Second Edition, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Inc, 1975

Neuman, W. Lawrence. Social Reseach Methods : Qualitative and Quantitative Approach – 4th Edition. Boston : Allym and Bacon, 2000.

Pusat Pengkajian Sosial Budaya dan Ekonomi Wilyah Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kimpraswil,Laporan Antara Penyusunan Konsep Pedoman Rekayasa Sosial Dampak Pembangunan Waduk. Jakarta 2005

Pusat Pengkajian Sosial Budaya dan Ekonomi Wilyah Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kimpraswil, Laporan Akhir Kajian Analisis Dampak Sosial (ANDAS) Pembangunan Waduk. Jakarta 2004

Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1996 tentang Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan waduk

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, 1982