ISBN : 978-979-3877-40-2

ISBN : 978-979-3877-40-2

Bina Darma Conference Series on Computer Science (BDCSoCS)

Fakultas Ilmu Komputer

Palembang 13 November 2017

PERANCANGAN VIRTUALPRIVATENETWORK

PADA STIK BINA HUSADA

Defry Andani1, Syahril Rizal2, Evi Yulianingsih3

1,2,3Universitas Bina Darma

1,2,3,Jalan Jenderal Ahmad Yani No.3 Palembang

1defryandani@gmail.com,2syahril.rizal@binadarma.ac.id,3ev_yulianingsih@binadarma.ac.id

ABSTRACT

Internet network serves to facilitate people to give and get information quickly and cheaply. Exchange of data and information is necessary to maintain confidentiality in the public network when exchanging data then one solution is to use Virtual Private Network. Virtual Private Network is also used to connect between local networks that are geographically far apart by utilizing public internet network and create a network tunnel to be private. Virtual Private Network also offers savings in terms of operational costs compared to other private methods such as leased lines, frame relays or dial up connections. Virtual Private Network has network protocols such as Point to Point Tunneling Protocol, Layer 2 Tunneling Protocol, Open Virtual Private Network. The three procoles provide different levels of security and performance on a network which will then be analyzed in order to become an alternative choice in providing access services within the Bina Husada STIK network.

Keywords : VPN, PPTP, L2TP, OpenVPN, Tunneling

- PENDAHULUAN

Perkembangan dunia teknlogi informasi telah berkembang sangat pesat. Pertukaran informasi menjadi

salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung suatu kinerja. Dimana setiap orang membutuhkanya dalam waktu yang cepat, singkat dan akurat. Internet menjadi salah satu sarana penghubung antar komputer untuk saling bertukar data dan file yang paling banyak digunakan karena pertimbangan kecepatan, efisien, serta biaya. Seiring dengan berkembangnya suatu perusahaan dimana kantor cabang terletak pada banyak lokasi yang berbeda maka dibutuhkan juga suatu jenis komunikasi yang terpusat dengan tujuan untuk mempermudah pertukaran data antar cabang ataupun mengakses informasi dimanapun lokasinya berada. Untuk mewujudkan jenis komunikasi tersebut diperlukan suatu jenis komunikasi data dimana seluruh data akan disimpan pada suatu server dan kemudian akan diakses oleh setiap individu yang akan membutuhkan.

Beberapa tahun lalu, cara yang umum dipakai perusahaan untuk menghubungkan komputer pada beberapa kantor di lokasi yang berbeda adalah dengan menggunakan teknologi leased line seperti IntegratedServiceDigitalNetwork (ISDN), AsynchronuousTransferMode (ATM), FrameRelay. LeasedLine menyediakan suatu jaringan private untuk kebutuhan komunikasi antar kantor cabang dengan membentuk suatu WideAreaNetwork (WAN) untuk komunikasinya. Jenis komunikasi ini memang handal dan aman, namun memerlukan biaya yang sangat tinggi apabila jarak antar kantor cabang juga meningkat.

STIK Bina Husada atau Binhus adalah salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan yang ada di Palembang, Binhus mempunyai jumlah mahasiswa yang aktif sampai tanggal 16 November 2016 sebanyak 2.093 (sumber:forlap.dikti.go.id) yang memiliki alamat websitehttp://www.binahusada.ac.id. Pada saat ini Binhus sedang membangun gedung baru yang terletak di Jl. Gubernur H. A Bastari yang letaknya jauh dari gedung sebelumnya yang terletak di Jln. Syech Abdul Somad No. 28 Kel.22 Ilir Palembang, yang berjarak 2,5 km antara gedung lama dan gedung baru (sumber:maps.google.co.id) jika ingin menghubungkan gedung yang lama dan gedung yang baru dengan cara leased line pasti akan memakan biaya yang mahal kerena penarikan kabel yang jauh. Semakin jauh jaraknya maka semakin mahal pula biayanya.

Salah satu solusi untuk menekan biaya tersebut adalah dengan cara membangun Virtual Private Network (VPN). VPN adalah salah satu solusi keamanan pada jaringan internet dimana komunikasi ini dapat menyediakan suatu jaringan private yang handal dan aman tetapi dapat berjalan pada jaringan publik seperti internet. Salain itu VPN juga dapat diandalkan sebagai media penghubung antar suatu jaringan yang lokasinya jauh dengan memfaatkan jaringan internet dengan membentuk suatu tunnel, sehingga seolah-olah jaringan di gedung lama dan gedung baru mempunyai jaringan lokal yang sama dan terhubung satu sama yang lainnya.

[159]

Bina Darma Conference Series on Computer Science (BDCSoCS)

Fakultas Ilmu Komputer

Palembang 13 November 2017

Maka dari itu, sebelum di implementasikan ada baiknya dilakukan tahap perancangan jaringan VPN terlebih dahulu serta membandingkan protokol VPN yang mana yang cocok untuk diimplentasikan, dalam hal ini penulis akan membandingkan protokol Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), dan OpenVPN dari segi performansinya berdasarkan hasil pengujian hasil Quality of Service (QoS). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Top-Down.

- METODOLOGI PENELITIAN

- 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2017. Dan penelitian ini bertempat di STIK Bina Husada Palembang.

2.2. Data Penelitian

Data penelitian ini harus didapat langsung dari STIK Bina Husada Palembang berupa insfrastruktur yang meliputi topologi jaringan, alat apa saja yang digunakan dalam jaringan tersebut, dan spesifikasi insfrastruktur.

2.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Top Down dalam merancang jaringan VPN pada STIK Bina Husada Palembang. Berikut ini langkah-langkah kerja dari metode Top Down.

- Analisis Kebutuhan

Pada tahap awal ini, yaitu penulis melakukan observasi dan wawancara atau tanya jawab dengan pihak Bina Husada, untuk mengetahui infrastruktur jaringan pada STIK Bina Husada serta mengetahui kendala dan rencana perancangan jaringan VPN yang ada pada STIK Bina Husada Palembang.

- Desain Jaringan Logis

Pada tahap ini penulis mendesain topologi logis yang baru untuk membangun jaringan VPN.

- Desain Jaringan Fisik

Pada tahap ini penulis akan menentukan desain jaringan fisik, yang dimulai dengan pemilihan teknologi dan spesifikasi perangkat keras jaringan komputer yang akan digunakan untuk merancang infrastruktur jaringan VPN.

- Testing dan Pendokumentasian

Pada tahapan akhir dalam desain jaringan adalah penulis akan melakukan uji coba atau testing, dan mendokumentasikan hasil desain rancangan infrastruktur jaringan VPN pada STIK Bina Husada.

2.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data data, Penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

- Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap infrastruktur jaringan yang ada pada STIK Bina Husada Palembang.

- Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dengan mengajukan kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar infrastruktur jaringan internet STIK Bina Husada Palembang.

2.5. Penelitian Sebelumnya

Agar penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, maka penelitian ini akan menampilkan fpenelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain sebagai berikut:

- Membangun VirtualPrivateNetwork (VPN) Server Menggunakan Teknologi OpenSource Pada PT. Muara Dua Palembang, Harry Nugraha Putra, Nanda Erl angga, Robby Wijaya, 2013, “ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun serverVPN dengan protokol PPTP dimana untuk membangun jarinngan antar kantor pusat dan gudang yang berbeda lokasi dengan menggunakan media yang sudah ada yaitu internet, agar dapat membantu perusahaan dalam melakukan komunikasi data atau informasi menggunakan internet menjadi lebih aman agar data perusahaan lebih terjamin keamanannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat

[160]

Bina Darma Conference Series on Computer Science (BDCSoCS)

Fakultas Ilmu Komputer

Palembang 13 November 2017

disimpulkan bahwa VirtualPrivateNetwork (VPN) server menggunakan teknologi opensource dapat membantu mengatasi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut.”

- Analisis SitetoSiteVirtualPrivateNetwork (VPN) pada PT. Excel Utama Indonesia Palembang,

Dedy Hermanto, 2014, “Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis SitetoSiteVirtualPrivateNetwork (VPN) pada PT. Excel Utama Indonesia Palembang untuk mneghubungkan antara 2 kantor atau lebih yang letaknya berjauhan, dengan menerapkan sistem enkripsi pada jaringan VPN tersebut. Pada VPN terdapat banyak protokol untuk mendukung keamanan data, salah satu protokol yang digunakan yaitu IPSec (InternetProtocolSecurity) adalah sebuah protokol yang menyediakan transmisi data terenskripsi yang aman pada networklayer dalam jaringan.

.

- HASIL

3.1.  Hasil Pengukuran Kualitas Jaringan

Untuk memahami jaringan VPN yang telah dimplentasikan di STIK Bina Husada Palembang sebagai tahap pembahasan untuk mengetahui protokol VPN mana yang lebih cocok digunakan pada STIK Bina Husada, maka dilakukan tahapan pengukuran kinerja jaringan, hasil dari pengukuran kinerja jaringan nanti yang akan menjadi kesimpulan protokol mana yang cocok digunakan secara permanen. Parameter yang diukur meliputi Throughput, PacketLoss, dan Delay, yang diamati selama 12 hari dimana setiap protokol diukur empat hari dan dua kali dalam sehari dengan mempertimbangkan jam sibuk dan tidak sibuk, jam sibuk antara pukul 08.00 sampai pukul 11.00 WIB, sedangkan jam tidak sibuk antara pukul 12.00 sampai pukul 14.00 WIB. Analisis kinerja jaringan ini dimulai dari tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 2 Juni 2017. Pengukuran kinerja prtokol PPTP dilakukan pada tanggal 15, 16, 17, dan 18 Mei 2017. Pengukuran kinerja prtokol L2TP dilakukan pada tanggal 19, 20, 22, dan 23 Mei 2017. Pengukuran kinerja prtokol L2TP dilakukan pada tanggal 29, 30, 31 Mei 2017, dan 2 Juni 2017. Pengukuran kinerja jaringan hanya dari satu sisi yaitu hanya di sisi gedung-A.

3.1.1. Pengukuran Bandwidth

Dari hasil pengukuran Bandwidth yang dilakukan selama 7 hari dimana 1 hari dilakukan 2 kali pengukuran pada jam sibuk dan tidak sibuk. Berikut ini merupakan hasil pengukuran bandwidth pada STIK Bina Husada Palembang menggunakan speedtest.biznetnetworks.com.

Tabel 1. Pengukuran Bandwitdh

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui hasil bandwidth terbesar pada hari 25 Agustus di siang hari sekitas jam 12.00-14.00 yaitu dengan nilai Bandwidthdownload 14.72 dan nilai upload 1.61. sedangkan bandwidth dengan nilai terkecil yaitu pada tanggal 30 Agustus di pagi hari sekitar jam 08.00-10.00 yaitu dengan nilai Bandwidthdownload 6.54 dan nilai upload 1.64.

3.1.2. Perbandingan Throughtput

Dari hasil pengukuran Throughtput yang dilakukan selama 4 hari dimana 1 hari dilakukan 2 kali pengukuran pada jam sibuk dan tidak sibuk. Berikut ini merupakan hasil perbandingan throughtput protokol vpn pada STIK Bina Husada yangdiukurdengan AxenceNetTools 5.

[161]

Bina Darma Conference Series on Computer Science (BDCSoCS)

Fakultas Ilmu Komputer

Palembang 13 November 2017

Tabel 2. Perbandingan Throughtput

Dari hasil tabel perbadingan tabel 2 semua protokol VPN telah masuk dikategori yang sangat bagus dalam standarisasi TIPHON.

3.1.3. Perbandingan Packet Loss

Dari hasil pengukuran Packet Loss yang dilakukan selama 4 hari dimana 1 hari dilakukan 2 kali pengukuran pada jam sibuk dan tidak sibuk. Berikut ini merupakan hasil perbandingan packet loss protokol vpn pada STIK Bina Husada yangdiukurdengan AxenceNetTools 5.

Tabel 3. Perbandingan PacketLoss

Dari hasil tabel perbadingan tabel 3 semua protokol VPN telah masuk dikategori yang bagus dalam standarisasi TIPHON.

3.1.4. Perbandingan Delay

Dari hasil pengukuran Delay yang dilakukan selama 4 hari dimana 1 hari dilakukan 2 kali pengukuran pada jam sibuk dan tidak sibuk. Berikut ini merupakan hasil perbandingan Delay protokol vpn pada STIK Bina Husada yangdiukurdengan AxenceNetTools 5.

Tabel 4. Perbandingan Delay

Dari hasil tabel perbadingan tabel 4 protokol VPNPPTP masuk ke dalam kategori bagus dalam standarisasi TIPHON sedangkan protokol VPNL2TP dan OpenVPN masuk kedalam kategori sedang dalam standarisasi TIPHON.

3.2. Pembahasan Perbandingan

Dari hasil pengukuran kinerja protokol VPN pada STIK Bina Husada Palembang yang dilakukan selama 12 hari dimana setiap protokol dilakukan pengukuran selama empat hari dan dalam satu hari dilakukan dua kali pengukuran dengan mempertimbangkan jam sibuk dan tidak sibuk. Dari ketiga parameter pengukuran QoS yang penulis gunakan, Perbandingan throughtput antara ketiga protokol VPN, semua protokol VPN masuk dalam kategori sangat bagus dalam standarisasi TIPHON, perbandingan troughtput ini dapat dilihat pada tabel 4.11. dan perbandingan packetloss juga di setiap ketiga protokol VPN masuk dalam kategori bagus dalam standarisasi TIPHON, perbandingan packetloss ini dapat dilihat pada tabel 4.12. namun kemudian perbandingan delay antara ketiga protokol VPN, protokol L2TP dan OpenVPN masuk dalam kategori sedang dalam standarisasi TIPHON sedangkan protokol PPTP masuk dalam kategori bagus dalam standarisasi TIPHON.

[162]

Bina Darma Conference Series on Computer Science (BDCSoCS)

Fakultas Ilmu Komputer

Palembang 13 November 2017

3.3. Rekomendasi

Pada tahapan akhir ini penulis memberikan rekomendasi pada pihak STIK Bina Husada. Adapun rekomendasi kepada pihak STIK Bina Husada sebagai berikut :

- Penambahan Bandwidth internet yang harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan STIK Bina Husada agar pengguna dapat menggunakan jaringan internet lebih nyaman.

- Diperlukannya managementbandwidth jaringan agar koneksi jaringan Virtual Private Network ini berjalan dengan lebih baik apalagi di saat jam-jam sibuk.

- Diperlukannya security pada setiap akses poin agar orang luar tidak bisa memakai jaringan wireless yang membuat penggunaan bandwitdh lebih efisien.

4. SIMPULAN

Sebagai akhir dari penulisan tugas akhir ini, maka penulis akan memberikan kesimpulan atas tulisan yang telah penulis buat pada bab-bab sebelumnya. Berikut kesimpulan yang dapat diambil.

- Dari hasil pengukuran QoS yang berdasarkan standarisai TIPHON yang penulis gunakan untuk membandingkan protokol VPN mana yang lebih cocok digunakan untuk STIK Bina Husada, maka penulis menarik kesimpulan bahwa protokol PPTP lah yang lebih cocok digunakan pada STIK Bina Husada.

- Adapun kendala yang penulis hadapi yaitu Bandwidth yang dimiliki saat ini kurang memenuhi kebutuhan penggunanya di STIK Bina Husada

- Kendala lainnya yaitu tidak adanya management Bandwidth dalam jaringan komputer pada STIK Bina Husada sehingga jaringan VPN tidak berjalan terlalu baik.

DAFTAR PUSTAKA

Aris, (2010).Analisis dan Perancangan Site to Site Virtual Private Network (VPN) berbasis IP Security menggunakan Mikrotik Router Operating System.

Chelara, (2014).Analisis Site to Site Virtual Private Network (VPN) Pada PT. Excel Utama Indonesia Palembang.

Kristanto, (2003). Jaringan Komputer. Yogyakarta : Graha Ilmu

Lewis, Mark (2006). Comparing, designing, and deploying VPNs (1st print. ed.). Indianapolis, Ind.: Cisco Press. pp. 5–6. ISBN 1587051796.

Mark,	(2014). Comparison of VPN Protocols. Retrieved fromhttps://www.ivpn.net/pptp-vs-l2tp-vs-openvpn

Mircosoft, The OSI Model's Seven Layers Defined and Functions Explained, Retrieved fromhttps://support.microsoft.com/en-us/help/103884/the-osi-model-s-seven-layers-defined-and-functions-explained

Sarial, (2016), Perancangan Virtual Private Network Dan Optimalisasi Interkoneksi Menggunakan Teknologi OpenVPN Pada PT. Tirta Musi Palembang.

Sofana, (2011), Teori & Modul Praktikum Jaringan Komputer, Indonesia

Oppenheimer (2011), Top Down Network Design, Cisco System, Retrieved fromhttp://www.teraits.com/pitagoras/marcio/gpi/b_POppenheimer_TopDownNetworkDesign_3 rd_ed.pdf

Yana Hendriana, (2012), Evaluasi Implementasi Keamanan Jaringan Virtual Private Network (VPN) Studi Kasus Pada CV. Pangestu Jaya.

PROSIDING

Bina Darma Conference Series on Computer Science

(BDCSoCS)

SECURITY FOR SMART CITY

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Bina Darma

2017

Published by:

Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Bina Darma Press (PPP-UBD Press) Palembang

Bina Darma Conference Series on Computer Science (BDCSoCS)

Fakultas Ilmu Komputer

Palembang 13 November 2017

Committee

Reviewer dan Editor :

- Suyanto, M.Kom.

- Fatoni, M.Kom.

- Nyimas Sopiah, M.Kom.

- Kurniawan, M.Kom.

- Heri Suroyo, M.Kom.

- Febriyanti Panjaitan, M.Kom

- Fitri Purwaningtyas, M.Kom.

Bina Darma Conference Series on Computer Science (BDCSoCS)

Fakultas Ilmu Komputer

Palembang 13 November 2017

KATA PENGANTAR

Bina Darma Conference Series on Computer Science (BDCSoCS) adalah konferensi nasional diselenggarakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi untuk mempublikasikan karya ilmiahnya. Seminar ini juga dilaksanakan guna meningkatkan Sumber Daya Mahasiswa (SDM), terutama tenga pengajar (dosen) yang juga merupakan peneliti perguruan tinggi dan berperan secara aktif dalam mengembangkan, memperbaiki dan memperkenalkan teknologi dalam menghadapi perdagangan bebas.

Seminar ini diselenggarakan secara berkala setiap tahunnya oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Darma dengan tema “SECURITY FOR SMART CITY”. Seminar ini mengundang pemangku kepentingan bidang teknologi, pelaku dan akademisi.

Sebagai akhit kata, kemi seluruh panitia berharap buku prosiding ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pada kesempatan ini kami mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kami mengucapkan banyak terimakasih pada semua pihak yang telah membantu terlaksananya BDCSoCS 2017.

Palembang, Desember 2017.

Panitia BDCSoCS 2017.

iii

Bina Darma Conference Series on Computer Science (BDCSoCS)

Fakultas Ilmu Komputer

Palembang 13 November 2017

DAFTAR ISI

| NO | Penulis | Judul Artikel | Halaman |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENEMPATAN |  |
|  | Antoni, Ahmad Haidar | PEGAWAI MENGGUNAKANMETODE MULTI |  |
| 1 |  | FACTOR EVALUATION PROCESS (MFEP) | 1-6 |
|  | Mirza,Fatmasari |  |  |
|  |  | (StudiKasus : Badan Kepegawaian Daerah Kota |  |
|  |  | Prabumulih) |  |
|  | Muhammad Agustian, | APLIKASI SPAM FILTERING PADA GMAIL |  |
| 2 |  | MENGGUNAKAN GOOGLE API DAN ALGORITMA | 7-12 |
|  | Muhammad Akbar, Siti Sauda |  |  |
|  |  | BAYESIAN NETWORK |  |
|  | Novan Junaidi, Andri, Fitri | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS HASIL |  |
| 3 |  | MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN | 13-17 |
|  | Purwaningtias |  |  |
|  |  | FISIK BAPPEDA KABUPATEN SIMEULUE |  |
|  | Andini Puspita Sari , Deni | SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA TOKO |  |
| 4 |  | DIAH FASHION BERBASIS WEB DENGAN METODE | 18-24 |
|  | Erlansyah, Fitri Purwaningtias |  |  |
|  |  | UP SELLING |  |
|  | Wahyu Rahmadi, Rusmin | Evaluasi Sistem Informasi Geografis Kependudukan |  |
| 5 |  | Badan Pusat Statistik Kota Palembang Menggunakan | 25-31 |
|  | Syafari,Nia Oktaviani |  |  |
|  |  | Metode Information Utility System |  |
|  | Amelda, Andri, Fitri | PENERAPAN METODE UP-SELLING PADA SISTEM |  |
| 6 |  | INFORMASI PENJUALAN PERANGKAT KOMPUTER | 32-37 |
|  | Purwaningtias |  |  |
|  |  | DI TOKO CHANDRA KOMPUTER |  |
|  |  | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN |  |
| 7 | M. Nuzul Irhammullah, | BIBIT UNGGUL PADA DINAS PERKEBUNAN | 38-43 |
|  | Muhammad Nasir, Fatmasari | PROVINSI SUMATERA SELATAN MENGGUNAKAN |  |
|  |  | METODE ELECTRE |  |
|  | Arie Dian Irawan, Suyanto, | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PERSEBARAN |  |
| 8 |  | DBD DI WILAYAH KOTA PALEMBANG DENGAN | 44-49 |
|  | Muhamad Ariandi |  |  |
|  |  | MENGGUNAKAN ARCGIS |  |
|  |  | SISTEM INFORMASI PRODUKSI DAN EKSPOR |  |
| 9 | Alfi Heri Rahmadi, Vivi | FIBREBOARD PADA PT. HLRF BERBASIS WEB | 50-54 |
|  | Sahvitri, Suyanto | DENGAN METODE ECONOMIC PRODUCTION |  |
|  |  | QUANTITY (EPQ) |  |
|  | Enggi Ardius, Deny Erlansyah, | SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF BERBASIS WEB |  |
| 10 |  | PADA BAGIAN SECURITY NETWORK PADA BANK | 55-60 |
|  | Yesi Novaria Kunang |  |  |
|  |  | SUMSEL BABEL PUSAT |  |
|  |  | PERANGKAT LUNAK PENGADUAN DAN |  |
|  | RifaldiOkta Reza, Jemakmun, | MONITORING FASILITAS UMUM KOTA |  |
| 11 |  | PALEMBANG BERBASIS ANDROID SECARA REAL | 61-66 |
|  | Ria Andryani |  |  |
|  |  | TIME (STUDI KASUS : DINAS PEKERJAAN UMUM |  |
|  |  | DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG) |  |
|  | Muhamad joni, Muhammad | BASISDATA TERDISTRIBUSI PENERIMAAN DAN |  |
| 12 |  | PENGELUARAN BARANG PROYEK PT. ADHI | 67-72 |
|  | Nasir, Zaid Amin |  |  |
|  |  | KARYA PALEMBANG |  |
| 13 | Rico Riansyah, Nyimas | REKAYASA PERANGKAT LUNAK BOOKING TIKET | 73-78 |
|  | Sopiah, Siti Sauda | MOBIL PADA YOANDA PRIMA BERBASIS MOBILE |  |

iv

Bina Darma Conference Series on Computer Science (BDCSoCS)

Fakultas Ilmu Komputer

Palembang 13 November 2017

|  | Ebit Alfiando, Widyanto, | PERANGKAT LUNAK RESTORAN DAN RUMAH |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | MAKAN HALAL DI KOTA PALEMBANG BERBASIS | 79-83 |
|  | Taqrim Ibadi |  |  |
|  |  | ANDROID |  |
|  |  | PENERAPAN SEGMENTASI CITRA PADA |  |
| 15 | Sherly Monica, Zanial | TEKNOLOGI SIMULASI IDENTIFIKASI TANDA | 84-88 |
|  | Mazalisa, Evi Yulianingsih | TANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE |  |
|  |  | THRESHOLD |  |
|  |  | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI |  |
|  | Sigit Pamungkas, Fatoni, | PERSEDIAAN DAN PEMESANAN |  |
| 16 |  | BARANGBERBASIS WEB PADA PT CAHAYA | 89-94 |
|  | Timur Dali Purwanto |  |  |
|  |  | MURNI SRIWINDO MENGGUNAKAN METODE |  |
|  |  | AGILE |  |
|  | Muhamad Yogi, Yesi Novaria | RANCANG BANGUN E-COMMERCE TIKET PADA |  |
| 17 |  | CINEMA 21 PALEMBANG INDAH MALL | 95-99 |
|  | Kunang, Evi Yulianingsih |  |  |
|  |  | MENGGUNAKAN METODE PAYMENT GATEWAY |  |
|  | M Agung Nugroho, Deni | SISTEM INFORMASI BIMBINGAN AKADEMIK |  |
|  |  | DENGAN METODE CASE BASED REASONING |  |
| 18 | Erlansyah, Susan Dian |  | 100-105 |
|  |  | BERBASIS WEBSITE DI UNIVERSITAS BINA |  |
|  | Purnama |  |  |
|  |  | DARMA |  |
|  | Muhamad Syarifudin, A. | PROTOTIPE SISTEM INFORMASI LOKET |  |
|  |  | PEMBAYARAN TAGIHAN CV. SRIWIJAYA INDAH |  |
| 19 | Haidar Mirza, Qoriani |  | 106-108 |
|  |  | PALEMBANG BERBASIS GLOBAL POSITIONING |  |
|  | Widayati |  |  |
|  |  | SYSTEM (GPS) |  |
|  | Hendri Maszuki Alamsyah, | REDESIGN JARINGAN KOMPUTER INTERNET DAN |  |
| 20 | Leon Andretti Abdillah, Susan |  | 109-114 |
|  |  | INTRANET PADA PT.SEKAWAN KONTRINDO |  |
|  | Dian Purnamasari |  |  |
|  | Sari Marvinionita, M.Nasir, | EVALUASI SISTEM PEMBAYARAN TAGIHAN |  |
| 21 |  | ONLINE (WEPAY) PADA CV SRIWIJAYA INDAH | 115-119 |
|  | Kiky Rizky Nova Wardani |  |  |
|  |  | MENGGUNAKAN METODE HOT-FIT |  |
|  |  | ANALISIS DATA MINING PADA DATA |  |
|  | Ide Gantama cahyadi, | PEMBAYARAN DAN PENUNGGAKAN SEWA |  |
| 22 | Muhammad Nasir, Kiky Rizky | RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA | 120-125 |
|  | Nova Wardani | KASNARIANSYAH MENGGUNAKAN METODE |  |
|  |  | ASSOCIATION RULE |  |
|  |  | ANALISIS METODE DAN LAYANAN LINK |  |
| 23 | Marwan, Nyimas Sopiah, | AGGREGATION PADA SERVER DATA DI DINAS | 126-129 |
|  | Febriyanti Panjaitan | TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMKAB |  |
|  |  | OGAN ILIR |  |
|  | Among Firdaus, Widiyanto , | PEMANTAUAN KEAMANAN LOCAL AREA |  |
| 24 |  | NETWORK MENGGUNAKAN NMAP DAN HPING3 | 130-135 |
|  | Suzi Oktavia Kunang |  |  |
|  |  | (STUDI KASUS LAN UNIVERSITAS BINA DARMA) |  |
|  |  | PENERAPAN METODE LEAST SQUARE PADA |  |
|  | Endrico Aldrian, Kurniawan, | SISTEM INFORMASI PENJUALAN UNTUK |  |
| 25 |  | PERAMALAN SALES REVENUE (STUDI KASUS PT | 136-142 |
|  | Susan Dian Purnamasari |  |  |
|  |  | GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK BRANCH |  |
|  |  | OFFICE PALEMBANG) |  |

v

Bina Darma Conference Series on Computer Science (BDCSoCS)

Fakultas Ilmu Komputer

Palembang 13 November 2017

|  |  | PENERAPAN DATA MINING UNTUK KLASIFIKASI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Muhammad Ghufron, Linda | PAKAN TERNAK | 143-146 |
|  | Atika,Susan Dian Purnamasari | AYAM MENGGUNAKAN METODE |  |
|  |  | CLASSIFICATION RULE |  |
|  |  | ANALISIS DAN PERANCANGAN VTP SERVER DAN |  |
|  |  | VTP CLIENT PADA JARINGAN |  |
| 27 | Hendri,Alex Wijaya,Hutrianto | VLANMENGUNAKAN METODE RSJK (REKAYASA | 147-152 |
|  |  | SISTEM JARINGAN KOMPUTER) PADA DINAS |  |
|  |  | PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA |  |
|  |  | KABUPATEN BANGKA BARAT |  |
| 28 | Fauzal Halik, Muhammad | REKAYASA PERANGKAT LUNAK PUSAT | 153-158 |
|  | Sobri, Nia Oktaviani | INFORMASI UMKM DI KOTA PALEMBANG |  |
|  | Defry Andani, Syahril Rizal, | PERANCANGAN |  |
| 29 |  | VIRTUALPRIVATENETWORKPADA STIK BINA | 159-163 |
|  | Evi Yulianingsih |  |  |
|  |  | HUSADA |  |
|  | Toni Pratama Yuda, Afriyudi, | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN |  |
| 30 |  | LOKASI TANAH PADA PT SGI MENGGUNAKAN | 164-170 |
|  | Ilman Zuhriyadi |  |  |
|  |  | METODE TOPSIS |  |
|  |  | JARINGAN INTERNET PADA CV SRIWIJAYA MAJU |  |
| 31 | Derry Isvandiar, Darius | BERSAMA UNTUK MEMFASILITASI | 171-176 |
|  | Antoni, Edy Surya Negara | MASYARAKAT DESA DALAM MENGAKSES E- |  |
|  |  | GOVERMENT |  |
| 32 | M Hendry Hidayat, Deni | PERANGKAT LUNAK PEMINTAAN BUNKER DI PT | 178-183 |
|  | Erlansyah, Hutrianto | PERTAMINA MARINE REGION II PLAJU |  |
| 33 | Dicky Prayogo, Alex | INVESTIGASI FORENSIK REMOTE EXPLOIT | 184-188 |
|  | Wijaya,Timur Dali Purwanto | MELALUI JAVA APPLEFT ATTACK METHOD |  |
|  | Bambang Setiawan, Alex | PERANCANGAN CETAK BIRU PENGEMBANGAN |  |
| 34 |  | JARINGAN KOMPUTER PADA BALAI BAHASA | 189-194 |
|  | Wijaya, Febriyanti Panjaitan |  |  |
|  |  | PROVINSI SUMATERA SELATAN |  |
|  | Ahmad Redho Rivai,Fatoni, | OPTIMASI KEAMANAN WEBSERVER RUMAH |  |
| 35 |  | SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI | 195-199 |
|  | Taqrim Ibadi |  |  |
|  |  | (rsudbari.palembang.go.id) |  |
|  | Adi Mandala Putra, Diana, | RANCANG BANGUN FILE STORAGE ONLINE |  |
| 36 |  | MENGGUNAKAN VIRTUAL PRIVATE SERVER | 200-204 |
|  | Rahmat Novrianda |  |  |
|  |  | (VPS) PADA STIPER SRIWIGAMA PALEMBANG |  |
|  | Fitri Handayani, Baibul Tujni, | REKAYASA PERANGKAT LUNAK E-HEALTH |  |
| 37 |  | DALAM PENGENALAN OBAT-OBATAN BERBASIS | 205-210 |
|  | Ari Muzakir |  |  |
|  |  | MOBILE DENGAN TEKNOLOGI CROSS PLATFORM |  |
|  | Wira Anggara, Zanial | SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN DAN |  |
| 38 |  | PLACEMENT TEST BAHASA INGGRIS MAGENTA | 211-217 |
|  | Mazalisa, Ria Andryani |  |  |
|  |  | LANGUAGE ACADEMY BERBASIS WEB MOBILE |  |
|  |  | PERANGKAT LUNAK PENENTUAN KONSENTRASI |  |
| 39 | Ni Ketut Sukarni, Ilman Zuhri | POGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA | 218-223 |
|  | Yadi, R.M Nasrul Halim | FAKULTAS ILMU KOMPUTER PADA UNIVERSITAS |  |
|  |  | BINA DARMA BERBASIS ANDROID |  |
|  | Muhamad Aulladun Solihin, | PERANCANGAN SERVER VOIP MENGGUNAKAN |  |
| 40 |  | TEKNOLOGI OPENSOURCE PADA UNIVERSITAS | 224-229 |
|  | M. Akbar, Febriyanti Panjaitan. |  |  |
|  |  | BINA DARMA PALEMBANG |  |

vi

Bina Darma Conference Series on Computer Science (BDCSoCS)

Fakultas Ilmu Komputer

Palembang 13 November 2017

|  | Eko Firnando , A. Haidar | PENERAPAN METODE CLUSTERING DALAM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 |  | ANALISIS DATA EVENT PARIWISATA TERHADAP | 230-234 |
|  | Mirza, Siti Sau'da |  |  |  |
|  |  |  | KUNJUNGAN WISATA DI KOTA PALEMBANG |  |
|  | Renaldo Anugrah Pratama, | PENERAPAN ALGORITMA MERGE SORT UNTUK |  |
| 42 | Megawaty, Irman Effendy |  | 235-240 |
|  |  | PELATIHAN PSIKOTES CPNS BERBASIS ANDROID |  |
|  | Siti Yusmalinda, Wydyanto, | IMPLEMENTASI ALGORITMA DIJKSTRA PADA |  |
| 43 | Devi Udariansyah |  | PROTOKOL ROUTING OPEN SHORTEST PATH FIRST | 241-245 |
|  |  |  | DENGAN MENGGUNAKAN SIMULASI GNS3 |  |
|  | Polandri, Usman Ependi, | PENERAPAN SISTEM KEAMANAN HONEYPOT DAN |  |
| 44 | Suryayusra |  | IPS PADA JARINGAN NIRKABEL DI UNIVERSITAS | 246-251 |
|  |  |  | BINA DARMA |  |  |
|  |  |  | STUDI DAN IMPLEMENTASI KONSEP BUSINESS TO |  |
|  | Doni Mustafa1, Afriyudi2, Iin | CUSTOMER (B2C) DENGAN TEKNOLOGI M- |  |
| 45 | Seprina3 |  | COMMERCE BERBASIS HTML5 PADA EVERBEST | 252-258 |
|  |  |  | PALEMBANG |  |  |  |
|  | Octa Tri Wahyudi, M. Izman | EVALUASI | KUALITAS | SISTEMINFORMASI |  |
|  | Herdiansyah | EkaPuji | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA |  |
| 46 | Agustini. |  | ADIGUNA | PALEMBANG | MENGGUNAKAN | 259-263 |
|  |  |  | METODE SERQUAL |  |  |

vii