Kertas Gambar:

Kertas gambar yang digunakan untuk gambar teknik umumnya dipakai warna putih dari jenis kertas khusus yang selalu dipakai dengan ciri-ciri untuk dipakai menggambar teknik.

- Kertas Gambar :

Ciri-cirinya	: - Lebih tebal dari kertas HVS

- Sifat kaku dan padat

- Mempunyai daya seraf tinggi

- Warna putih bersih

- Mempunyai permukaan berbeda antara kedua sisinya

yaitu halus dan kasar

- Kertas kalkir	:

Ciri-cirinya	: - Agak transparan

- Mempunyai daya seraf rendah

- Warna mendekati putih

- Sering dipakai  untuk gambar teknik

Ukuran kertas

Ukuran kertas ditetapkan dalam standar ISO (International Standarization Organisation).

| Golongan ukuran | Ukuran (mm) |
| --- | --- |
|  | Panjang | Lebar |
| A0 | 1184 | 841 |
| B0 | 1414 | 1000 |
| C0 | 1297 | 917 |
| D0 | 1090 | 717 |

Ukuran Vertikal Kertas Gambar

Standar Ukuran Kertas Gambar Teknik

| Ukuran | Ukuran (mm) |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d | e | f | g | h |
| Ao | 1189 | 841 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1169 | 811 |
| A1 | 841 | 594 | 10 | 10 | 10 | 20 | 821 | 564 |
| A2 | 594 | 420 | 10 | 10 | 10 | 20 | 574 | 390 |
| A3 | 420 | 297 | 10 | 10 | 10 | 20 | 400 | 267 |
| A4 | 297 | 210 | 5 | 5 | 5 | 10 | 287 | 185 |
| A5 | 210 | 148 | 5 | 5 | 5 | 20 | 200 | 123 |
| A6 | 148 | 105 | 5 | 5 | 5 | 20 | 138 | 80 |

Ukuran Horizontal Kertas Gambar

Standar Ukuran Kertas Gambar Teknik Horizontal

| Ukuran | Ukuran (mm) |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d | e | f | g | h |
| Ao | 1189 | 841 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1159 | 821 |
| A1 | 841 | 594 | 10 | 10 | 10 | 20 | 811 | 574 |
| A2 | 594 | 420 | 10 | 10 | 10 | 20 | 564 | 370 |
| A3 | 420 | 297 | 5 | 5 | 5 | 10 | 390 | 277 |

# Text boxes

a

b

c

g

d

f

h

e

a

e

g

f

d

h

c

b

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6