Gambar Teknik merupakan bahasa dalam teknik. Perencanaan-perencanaan (Struktur) melalui gambar bisa meneruskan fikirannya kepada setiap orang yang membaca ganbar tersebut dan kepada pelaksana yang ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Untuk dapat saling mengerti tanpa ada hubungan pribadi antara perencana dan pelaksana, maka kedua-duanya harus saling mengerti akan apa yang di sebut “bahasa gambar”.

Selama benda kerja itu sangat sederhana, maka penerusan pemikiran ini dapat dilaksanakan dengan memberikan gambaran atau gambar perspektif. Kita cukup melihat sekeliling kita dalam kehidupan sehari-hari seperti : Gedung-gedung, Rumah-rumah, kereta api, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain.

Kertas Gambar:

Kertas gambar yang digunakan untuk gambar teknik umumnya dipakai warna putih dari jenis kertas khusus yang selalu dipakai dengan ciri-ciri untuk dipakai menggambar teknik.

- Kertas Gambar :

Ciri-cirinya	: - Lebih tebal dari kertas HVS

- Sifat kaku dan padat

- Mempunyai daya seraf tinggi

- Warna putih bersih

- Mempunyai permukaan berbeda antara kedua sisinya

yaitu halus dan kasar

- Kertas kalkir	:

Ciri-cirinya	: - Agak transparan

- Mempunyai daya seraf rendah

- Warna mendekati putih

- Sering dipakai  untuk gambar teknik

Ukuran kertas

Ukuran kertas ditetapkan dalam standar ISO (International Standarization Organisation).

| Golongan ukuran | Ukuran (mm) |
| --- | --- |
|  | Panjang | Lebar |
| A0 | 1184 | 841 |
| B0 | 1414 | 1000 |
| C0 | 1297 | 917 |
| D0 | 1090 | 717 |

Ukuran Vertikal Kertas Gambar

Standar Ukuran Kertas Gambar Teknik

| Ukuran | Ukuran (mm) |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d | e | F | g | h |
| Ao | 1189 | 841 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1169 | 811 |
| A1 | 841 | 594 | 10 | 10 | 10 | 20 | 821 | 564 |
| A2 | 594 | 420 | 10 | 10 | 10 | 20 | 574 | 390 |
| A3 | 420 | 297 | 10 | 10 | 10 | 20 | 400 | 267 |
| A4 | 297 | 210 | 5 | 5 | 5 | 10 | 287 | 185 |
| A5 | 210 | 148 | 5 | 5 | 5 | 20 | 200 | 123 |
| A6 | 148 | 105 | 5 | 5 | 5 | 20 | 138 | 80 |

Ukuran Horizontal Kertas Gambar

Standar Ukuran Kertas Gambar Teknik Horizontal

| Ukuran | Ukuran (mm) |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d | e | F | g | h |
| Ao | 1189 | 841 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1159 | 821 |
| A1 | 841 | 594 | 10 | 10 | 10 | 20 | 811 | 574 |
| A2 | 594 | 420 | 10 | 10 | 10 | 20 | 564 | 370 |
| A3 | 420 | 297 | 5 | 5 | 5 | 10 | 390 | 277 |

Pensil

- Bahan pensil merpakan campuran bahan grafit dengan tanah

- Perbandingan kedua bahan tersebut menentukan tingkat kekerasan dan kualitas pensil.

- Kualitas dan tingkat kekerasan dinyatakan dengan kode angka dan kode huruf yang tercantum pada pensil tersebut.

- Kode huruf menunjukan kelompok pensil sedangkan kode angka menunukan tingkat kekerasan.

- Macam pensil dan kegunaannya.

| Jenis | Kode | Penggunannya |
| --- | --- | --- |
| Lunak | BB, 2B,3B, 4B, 5B, 6B | Gambar Tangan Gambar Seni Gambar Grafis |
| Sedang | F, B, HB, dan B | - Menulis - Penggunaan Umum |
| Keras | 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H | Gambar Teknik Gambar kerja Gambar Garis |

- Merek terkenal :

  - Koh I Noor

  - Great wall

  - Kirin

  - Steadler

- Ujung pensil hendaknya diruncingkan sedemikian rupa sehingga pada waktu menarik garis bayangan pensil dapat dikurangi, agar tidak mengganggu penglihatan yang berakibat pada kesalahan dalam ukuran

- Untuk pertama kali menarik garis, pertama kali buatlah garis tipis yang mudah dihapus bila terjadi kesalahan, kemudian garis dipertebal setelah dinyatakan benar untuk neghasilkan garis yang terang dan bersih.

Membuat Format / Blok Nama

Menggambar Isometrik

# Text boxes

A

B

C

D

E

F

G

H

a

b

c

g

d

f

h

e

e

c

h

b

a

g

f

d

A6

A5

A4

A3

A2

A1

A0