# Text boxes

Dalam buku soal-soal dan Penyelesaian konstruksi kayu ini akan kita pelajari beberapa macam sambungan dengan menggunakan beberapa jenis alat penyambung, dan diberi keterangan-keterangan singkat untuk memperjelas. Dasar-dasar perhitungan bertitik tolak pada peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti halnya Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI), SNI (Standar Nasional Indonesia), Peraturan Muatan Indonesia (PMI) dan tidak lepas dari prinsip-prinsip Ilmu Mekanika Tehnik, serta berbagai macam ketentuan lainnya.

Macam-macam sambungan yang kita pelajari antara lain :

- Sambungan yang menahan gaya tarik

- Sambungan yang menahan gaya tekan dan

- Sambungan yang menahan gaya momen.

Dengan menggunakan alat :

- Sambungan dengan baut

- Sambungan dengan paku

- Sambungan dengan pasak kayu

- Sambungan dengan alat sambung modern (kokot Buldog).

- LEM

Perlu juga kiranya kita coba menghitung dengan sekaligus membandingkan dari dua atau tiga jenis alat penyambung dalam satu konstruksi, sehingga bisa kita ketahui yang paling efisien.

Daftar. I

Modulus kekenyalan (E) kayu sejajar serat

| Kelas kuat kayu | E // (kg/cm²) |
| --- | --- |
| I II III IV | 125.000 100.000 80.000 60.000 |

P.S.Teknik Sipil

F.T . UBD Palembang

Handout

Struktur Kayu : 2 sks

Kode : 01/SK/PSTS/UBD

P E N D A H U L U A N

Keterangan :	Š : kekuatan sambungan dalam kg

α   :  sudut antara arah gaya dengan serat kayu

b1 :  tebal kayu tepi dalam cm

b3 :  tebal kayu tengah dalam cm

d   :  garis tengah baut dalam cm.

Dari tiap-tiap golongan yang diambil adalah harga yang terkecil.

- Yang termasuk golongan I ialah semua kayu dengan kelas kuat I.

- Yang termasuk di dalam golongan II ialah semua kayu dengan kelas kuat II.

- Yang termasuk di dalam golongan III ialah semua kayu dengan kelas kuat III.

CONTOH    PERHITUNGAN

  - Baut harus disertai cincin tutup yang tebalnya minimum 0.3 d dan maksimum 5 d, dengan garis tengah 3 d, atau jika mempunyai bentuk persegi empat, lebarnya 3 d, dimana d = garis tengah baut.

- Sambungan dengan baut dibagi dalam 3 golongan menurut kekuatan kayu yaitu                  golongan I,II,III.

Agar sambungan dapat memberi hasil kekuatan yang sebaik-baiknya, hendaknya λ b = b/d diambil dari angka-angka yang tertera di bawah ini :

Golongan I.

Sambungan tampang satu : 	Š 	=   50 · d · b1 ( 1 – 0,6 sin α )

Š	= 240 ·d² ( 1 – 0,35 sin α )

Sambungan tampang dua :	Š	= 125 · d · b3 ( 1 – 0,6 sin α )

Atau		Š	= 250 · d · b1 ( 1 – 0,6 sin α )

Atau	Š	= 480 · d² ( 1 – 0,35 sin α )

Golongan II.

Sambungan tampang satu :	Š 	=   40 · d · b1 ( 1 – 0,6 sin α )

Atau	Š	= 215 ·d² ( 1 – 0,35 sin α )

Sambungan tampang dua  :	Š	= 100 · d · b3 ( 1 – 0,6 sin α )

Atau	Š	= 200 · d · b1 ( 1 – 0,6 sin α )

Atau	Š	= 430 · d² ( 1 – 0,35 sin α )

Golongan III.

Sambungan tampang satu :	Š 	=   25 · d · b1 ( 1 – 0,6 sin α )

Atau	Š	= 170 ·d² ( 1 – 0,35 sin α )

Sambungan tampang dua  :	Š	= 60 · d · b3 ( 1 – 0,6 sin α )

Atau	Š	= 120 · d · b1 ( 1 – 0,6 sin α )

Atau	Š	= 340 · d² ( 1 – 0,35 sin α )

Daftar. II

a. Tegangan yang diperkenankan untuk kayu mutu A.(PKKI)

|  | Kelas kuat | Jati (Tectona Grandis) |
| --- | --- | --- |
|  | Kls I | Kls II | Kls III | Kls IV | Kls V |  |
| lt (kg/cm²) tk // = tr // (kg/cm²) tk ┴ (kg/cm²) // (kg/cm²) | 150 130 40 20 | 100 85 25 12 | 75 60 15 8 | 50 45 10 5 | - - - - | 130 110 30 15 |

b. Korelasi tegangan yang diperkenankan untuk kayu mutu A.

lt 		= 170 g

tk // = tr // 	= 150 g	g : berat jenis kayu kering udara

tk ┴ 		=   40 g

// 			=   20 g

II. SAMBUNGAN BATANG TARIK

1. Sambungan dengan baut.

Syarat-syarat dan cara-cara untuk menyambung kayu dengan baut, di Indonesia telah ditetapkan dalam PKKI pasal 14 sebagai berikut :

1.1. Alat penyambung baut harus dibuat dari baja st.37 atau dari besi yang mempunyai kekuatan paling sedikit seperti st.37.

1.2. 	Lobang baut harus dibuat secukupnya saja dan kelonggaran tidak boleh lebih dari 1,5 mm.

1.3. 	Garis tengah paling kecil harus 10 mm (⅜")

Sedang untuk sambungan, baik bertampang satu maupun bertampang dua, dengan tebal kayu lebih besar dari pada 8 cm, harus dipakai baut dengan garis tengah paling kecil 12,7 mm (½").

d

3d

b1

b3