Plastik

Plastik merupakan bahan sintetis, yang dibuat dalam bentuk beberapa elemen.

Bentuk bentuk plastik pada umumnya :

- Berbentuk cairan misalnya : Lem atau perekat

- Dalam bentuk lembaran-lembaran baik datar maupun bergelombang dengan berbagai ukuran maupun warna ; misalnya : atap, dinding, dll

- Profil plastic digunakan berbagai macam pe nggunaannya baik dalam bentuk pipa sanitasi atau pipa air bersih.

- Penggunaan alat-alat lain untuk bangunan seperti : ember, bahan isolasi, terpal, dll.

Plastik terus berkembang dengan kekuatan mendekati kekuatan baja. Bahan penguat plastik seperti Fiberglass, atau bahan campuran Fiber Reinforce Vinnyl (FRV).

Bahan plastik ini tahan terhadap goncangan, tekanan mekanis, perobahan-perobahan temperatur tertentu dan tahan terhadap pengaruh kimia.

Sehari-hari plastik dapat digunakan berbagai bentu seperti :

- Ukuran pipa ;  misalnya : pipa polythylen, polypropylen, Pipa PVC.

- Bentuk plat atau lembaran seperti : panel-panel, bahan canopy, tegel PVC, polyster, dll.

- Bentuk cairan seperti : lem atau perkat, epoxi, fenol, dll.

Bahan Dasar

Plastik berasal dari bahan – bahan tambang : batu bara, minyak, air silikon oksida (pasir kuarsa).

Bahan tersebut menghasilkan biji-biji plastik seperti : polythylen, polypropylen, nylon.

Penggunaan plastik yang diproduksi seperti :

- Fiber Reinfercet Vinnyl (FRC), dari bahan poly vinnyl yang diperkuat dengan fiberglass

- Pipa Rucika (PR) dari bahan PVC (Poly Vinyl Chlorida), PVA (Poly Vinyl Acetat), Pland Formaldehida (PF), Melamin Formaldehida (MF), Rasional Formaldehida (RF).

Proses Pembuatan :

Bahan dasar polythylen, polypropylen, di caikan kemudian dimasukan ke dalam cetakan.

Suhu pencairan bahan plastik dalam tabung tertutup berkisar antara 2000C – 10000C, lalu di alirkan ke dalam tabung atau cetakan sesuai dengan yang diinginkan.

`	Setiap bahan plastik mempunyai titik lebur yang berbeda :

| Jenis | Titik lebur |
| --- | --- |
| Poly Ethelene | 500C – 600C |
| Polyvinnyl | 1000C |
| Celluloide | 400C - 600C |
| Nylon | 650C |

Keuntungan Pipa PVC

- Tidak Berkarat, tidak korosif, tidak berbau

- Ringan (Pipa PVC beratnya lebih kurang 1/5 dari berat pipa besi)

- Tidak mudah terbakar

- Mudah dikerjakan/dipasang

- Irit biaya, hemat dan efisien

- Tahan larutan kimia

- Tahan lama dan kuat

- Permukaan licin, tidak menghambat jalan aliran atau kotoran