APLIKASI REKAYASA NILAI DALAM PERANCANGAN MESIN PENGHANCUR BATUBARA BERKAPASITAS 20-50 Kg/jam

(Studi Kasus mesin penghancur batu bara)

Nugroho Agus RFZ, Ir. Amiluddin Zahri, M.T.  Ir. Budi Santoso, M.T.

Dosen Universitas Bina Darma

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12, Palembang

Abstrak

Nugroho Agus RFZ: Aplikasi Rekayasa Nilai Dalam Perancangan Mesin Pengahancur Batubara Berkapasitas 20-50 Kg/Jam

Rekayasa Nilai adalah suatu teknik manajemen yang menggunakan pendekatan sistematis untuk mencapai keseimbangan fungsional terbaik antar biaya, keandalan dan penampilan dari suatu produk. Metode Zero-one merupakan salah satu cara untuk pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menentukan urutan prioritas kriteria-kriteria yang ada. Juga alat yang akan dirancang pada penelitian ini yaitu mesin penghancur batubara berkapasitas 20-50 kg/jam yang didasarkan pada rekayasa nilai. Setelah semua diberikan bobotnya maka semua bobot dari masing-masing alternatif dijumlahkan kekanan untuk mendapatkan alternatif yang terbaik dari empat alternatif baik dengan mencari jumlah nilai terbesar. Maka dapat ditentukan alternatif terpilih berdasarkan preferensi konsumen jatuh pada alternatif 3 dengan nilai total bobotnya atau performansinya adalah 34,55.

Hasil perhitungan sebelumnya nilai harga jualnya sebesar Rp. 11.309.072,- sedangkan performansinya 34,55 maka nilai rasio perbandingannya sebesar 34,55 dibagi 11.309.072 dikalikan dengan 1.000.000 hasilnya adalah 3,03 sehingga alternatif terpilih layak untuk diproduksi karena 3,03 > 1.

Kata Kunci: rekayasa nilai, metode zero-one, mesin penghancur batubara.

Abstract

Nugroho Agus RFZ: Application of Value Engineering in Coal crusher Design with Capacity 20-50 Kg / Hour

Value Engineering is a management technique that uses a systematic approach to achieve the best functional balance between cost, reliability and appearance of a product. Zero-one method is one way for decision-making that aims to determine the priority order of the existing criteria.So is a tool that will be designed in this research that the coal crusher with a capacity of 20-50 kg / h based on value engineering. After all the weights are given then all the weights of each alternative are summed to right to get the best alternative from four alternatives either by finding the largest value. Then it can be determined based on the selected alternative consumer preferences fall on alternative 3 with a total weight or performansinya value is 34.55.The results of previous calculations the value of the selling price of Rp. 11,309,072, - while performansinya 34.55 then the value of the comparison ratio of 34.55 divided by 11,309,072 to 1,000,000 multiplied by 3.03 so that the result is a feasible alternative was selected to be produced since 3.03> 1.

Key words: Value Engineering, zero-one method, coal crusher.

PENDAHULUAN

Rekayasa Nilai adalah suatu teknik manajemen yang menggunakan pendekatan sistematis untuk mencapai keseimbangan fungsional terbaik antar biaya, keandalan dan penampilan dari suatu produk. Produk adalah sebuah “ artefak “ atau sesuatu yang merupakan kreativitas budi-daya manusia ( man- made object) yang dapat dilihat, dirasakan, serta diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan fungsional tertentu yang dihasilkan melalui sebuah proses yang panjang (Ulrich dan Eppinger:1995:2).

Dengan demikian dalam merancang suatu produk atau alat perlu kiranya  mempertimbangkan kebutuhan fungsi produk tersebut. Hal ini dimaksudkan agar produk atau alat yang dibuat nantinya dapat memenuhi kebutuhan fungsional walupun belum sempurna karena untuk penyempurnaan dari produk atau alat yang dibuat perlu dilakukan pengujian beberapa kali sampai mendekati kesempurnaan. Begitu juga alat yang akan dirancang pada penelitian ini yaitu mesin penghancur batubara berkapasitas 20-50 kg/jam yang didasarkan pada rekayasa nilai. Maksudnya agar fungsi dari mesin yang dibuat nantinya dapat mendekati kesimbangan antara biaya, keandalan, dan keserasian penampilan produk.

Hal tersebut tentunya dalam menentukan bentuk dan fungsi mesin yang akan dibuat perlu mendapatkan masukkan dari para ahli maupun calon pemakai produk yang akan dibuat ini. Mesin yang dirancang dalam skala kecil atau skala kebutuhan rumah tangga, dimana hal dimaksudkan dengan adanya mesin penghancur batubara tersebut dapat meringankan para pengguna. Penggunaan dalam hal ini antara lain para pengusaha kecil menengah yang dalam usaha produksinya menggunakan bahan bakar solar dapat beralih ke batubara karena lebih murah dan sangat mudah didapat dibandingkan bahan bakar sebelumnya. Tetapi jika batubara masih dalam ukuran besar tentunya akan sulit untuk dibakar, untuk itulah perlu dirancangan pengahancur batubara agar menjadi serpihan kecil sehingga muudah dibakar.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam merancang mesin penghancur batubara perlu memperhatikan aspek rekayasa nilai agar dapat terpenuhi fungsional dari mesin. Khusus dalam rencana penelitian ini dititik beratkan terhadap rekayasa nilai dan desain yang direncanakan ada 3 alternatif yang mana hal tersebut akan digali lebih jauh setelah melakukan wawancara dengan para ahli dibidang perancangan mesin.

- Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka perlu dibuat perumusan masalahnya. Dari rumusan masalah ini nantinya akan menjadi kerangka berpikir untuk penyelesaian penelitian yang akan dilakukan:”Bagaimana mengaplikasi konsep rekayasa nilai dalam merancangan mesin penghancur batubara berkapasitas 20-50 kg/jam?”.

- Batasan Masalah

Melihat luasnya ruang lingkup yang akan dibahas maka dalam perencanaan dan perancangan mesin penghancur batubara ini dibatasi pada:

- Desain yang direncanakan ada 3 jenis alternatif.

- Ukuran batubara sesuai dengan ukuran yang dapat masuk dalam mesin.

- Bahan rangka digunakan besi siku.

- Metode yang digunakan adalah zero one yang mengacu pada Job Plan dalam value engineering.

- Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah diatas agar secara lebih spesifik sehingga penelitian yang akan dilakukan lebih terarah. Tujuan yang dimaksud meliputi:

- Penentuan fungsi adjective dari mesin penghancur batubara.

- Menentukan alternatif terbaik dari rancangan mesin penghancur batubara.

- Menentukan dimensi mesin penghancur batubara hasil rancangan.

- Menentukan komponen-komponen pembentuk berdasarkan hasil perhitungan secara analitik. pembuata

- Menghitung biaya n mesin penghancur batubara atau harga pokok produk.

- Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian :

- Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai bahan untuk memperdalam dan mengaplikasikan ilmu perencanaan dan pengembangan produk.

- Bagi Masyarakat

Hasil penelitiaan yang berupa pembuatan alat penghancur bautbara dapat di jadikan sebagai bahan masukan dalam menghancurkan batubara dalam ukuran yang kecil sehingga dapat dijadikan bahan bakar pengganti bahan bakar minyak.

  - Pengertian Produk dan Pengembangan Produk

Menurut Ulrich dan Eppinger (1995 : 2) . Produk adalah sebuah “ artefak “ atau sesuatu yang merupakan kreativitas budi-daya manusia ( man- made object) yang dapat dilihat, dirasakan, serta diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan fungsional tertentu yang dihasilkan melalui sebuah proses yang panjang. Produk dapat juga diartikan sebagai kegiatan (proses) dimana bahan dirubahmenjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi dengan menggunakan resources yang ada. Produk bisa berupa benda fisik maupun non fisik (jasa) maupun fasilitas kerja yang lain, dan bisa pula merupakan barang-barang komsumtif sederhana untuk keperluan sehari-hari.

Sedangkan pengembangan produk merupakan serangkaian aktivitas yang dimulai dari analisis persepsi dan peluang pasar kemudian diakhiri dengan tahap produksi, penjualan dan pengiriman produk.

2.2	Desain Produk

Desain merupakan perencanaan dalam pembuatan sebuah objek, sistem, komponen atau struktur. Kemudian, kata “desain” dapat digunakan sebagai kata benda maupun kata kerja. Dalam artian yang lebih luas, desain merupakan seni terapan dan rekayasa yang berintegrasi dengan teknologi. Desain dikenakan pada bentuk sebuah rencana, dalam hal ini dapat berupa proposal, gambar, model, maupun deskripsi. Jadi dapat dikatan, desain merupakan sebuah konsep tentang sesuatu. Desain lahir dari penerjemahan kepentingan, keperluan, data maupun jawaban atas sebuah masalah dengan metode-metode yang dianggap komprehensif, baik itu riset, brainstorming, pemikiran maupun memodifikasi desain yang sudah ada sebelumnya.

Seorang perancang atau orang yang mendesain sesuatu disebut desainer, namun desainer lebih lekat kaitannya dengan profesional yang bekerja dilingkup desain yang bekerja untuk merancang sesuatu yang menggabungkan atau bereksplorasi dalam hal estetika dan teknologi. Desainer menjadi kata depan untuk menspesifikasi bentuk pekerjaan apa yang secara profesional digarapnya, seperti desainer fashion, desainer komunikasi visual, desainer interior, desainer grafis, dan sebagainya.

Lebih spesifik desain merupakan sebuah aktifitas yang bertujuan untuk membangun kualitas multi elemen dalam sebuah objek, proses, layanan dan sistem mereka dalam siklus hidup produk tersebut. Oleh karna itu, desain merupakan faktor utama inovasi manusia dalam teknologi dalam prosesnya berintegrasi dengan budaya, sosial dan ekonomi.

Mendesain merupakan sebuah pola perancangan yang melalui berbagai proses dan pertimbangan estetika, fungsi, masalah, survei dan banyak aspek lain, sehingga seorang yang memilih berprofesi sebagai desainer membutuhkan keahlian, penelitian, pemikiran, model dan pengalaman tertentu dalam orientasinya meng-out-put sebuah karya desain.

Sehubungan dengan defenisi tersebut untuk menemukan nilai struktural, organisasi, fungsi dan ekspresi dengan bidang lain, desain mengemban tugas besar dalam meningkatkan kelestarian global dalam hal lingkungan dan pengolahannya, desain juga dituntut mampu memberikan manfaat dan kebebasan kepada seluruh komunitas manusia baik secara individu, maupun kolektif, desain memiliki implikasi yang cukup luas dalam pembentukan pola berpikir pasar karna desain menjadi salah satu pendukung keanekaragaman budaya dari berbagai belahan dunia, sehingga desain harus hadir dengan form yang mapan saat lahir sebagai sebuah produk baik dalam teori, visual maupun objek dan koheren dengan kompleksitas yang muncul ditengah-tengah masyarakat. desain saat ini melibatkan spektrum yang luas dimana berbagai profesi, produk, layanan, grafis, interior, arsitektural dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, desainer muncul sebagai individu maupun komunitas yang bertanggung jawab dalam perkembangan dunia yang multi-dimensional.

Dengan defenisi desain yang cukup luas, desain memiliki segudang spesifikasi yang profesional dibidangnya masing-masing, dan belum ada satu institusi yang dapat mengumpulkan semua manifesto desain tersebut secara keseluruhan, meski demikian bukan berarti kita tidak menemukan sekolah-sekolah yang memprakarsai lahirnya desainer-desainer.

2.3	Proses Pengembangan Produk

Proses adalah merupakan urutan langkah-langkah pengubahan sekumpulan input menjadi sekumpulan output. Proses pengembangan produk adalah urutan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan dimana suatu perusahaan berusaha untuk menyusun, merancang dan mengkomersilkan suatu produk. Kebanyakan langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan tersebut lebih bersifat intelektual dan organisasional daripada bersifat fisik. (Ulrich and Eppinger, 1995 : 14)

Proses pengembangan produk yang umum terdiri dari enam tahap seperti yang terlihat pada gambar 2.1, proses ini diawali dengan fase perencanaan, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan teknologi dan penelitian tindak lanjut. Output fase perencanaan adalah pernyataanmisi proyek, yang merupakan input yang dibutuhkan untuk memulai tahap pengembangan konsep dan merupakan suatu petunjuk untuk tim pengembangan. Penyelesaian dari proses pengembangan produk adalah peluncuran produk dimana produk tersedia dibeli dipasar.

Salah satu cara untuk berfikir tentang proses pengembangan adalah sebagai kreasi pendahuluan dari sekumpulan alternatif konsep produk dan kemudian mempersempit alternatif-alternatif dan menambah spesifikasi produk sehingga produk dapat diandalkan dan diproduksi ulang dalam sistem produksi. Sebagai catatan, kebanyakan fase pengembangan didefinisikan berdasarkan keadaan produk, meskipun proses produksi dan rencana pemasaran yang merupakan output berwujud yang lain, juga turut berproses mengikuti kemajuan pengembangan. Cara lain untuk berfikir tentang proses pengembangan adalah sebagai sistem pemrosesan informasi. Proses ini dimulai dengan input seperti sasaran perusahaan dan kemampuan teknologi yang tersedia, platform produk dan sistem produksi. Berbagai kegiatan memproses informasi pengembangan, memformulasikan spesifikasi, konsep dan detail-detail.

Proses pengembangan juga mengidentifikasi kegiatan-kegiatan utama dan tanggung jawab dari fungsi-fungsi organisasi yang berbeda pada setiap fase pengembangan, karena keterlibatan yang berkesinambungan dalam proses kami memilih untuk menerjemahkan peran bagian desain dan manufaktur.

Enam fase dalam proses pengembangan secara umum :

(Sumber : Karl.T.Ulrich and Steven D. Eppinger, 1995 : 20)

Gambar 2.1 Fase Pengembangan Produk

2.4	Rekayasa Nilai

Rekayasa nilai adalah suatu teknik yang diterapkan secara sistematis untuk menentukan fungsi suatu produk atau jasa, menentukan nilai moneter dari fungsi tersebut serta memenuhinya dengan biaya total minimum. Dari definisi di atas, terlihat bahwa teknik Rekayasa Nilai menggunakan suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasikan fungsi-fungsi yang diinginkan dalam mendesain suatu sistem, produk atau jasa, mengukur performasi yang diinginkan pemakai dengan mempertimbangkan biaya yang optimal. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam Rekayasa Nilai adalah sebagai berikut (The Aplication Of Value Engineering, Edisi Ketiga 1998):

  - Orientasi pada sistem

Perancangan harus dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh dimensi permasalahan, melihat keterkaitan antara komponen-komponennya dalam mengidentifikasikan dan menghilangkan biaya-biaya yang tidak diperlukan.

  - Multi disiplin

Proses perencanaan melibatkan suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah ahli yang berasal dari berbagai disiplin ilmu serta konsultan Rekayasa Nilai

  - Orientasi pada siklus hidup produk

Melakukan analisa terhadap biaya total untuk memiliki dan mengoperasikan fasilitas selama siklus hidupnya.

  - Orientasi pada pola pikir kreatif

Proses perancangan harus dapat mengidentifikasikan alternatif-alternatif pemecahan masalah secara kreatif.

  - Orientasi pada fungsi

Perancangan selalu didasarkan pada fungsi-fungsi yang dibutuhkan serta nilai yang diperoleh.

  - Orientasi pada teknik dan manajemen.

Perancangan menggunakan teknik-teknik manajemen tertentu yang telah membuktikan kulafikasinya.

2.4.1	Prinsip Dasar Rekayasa Nilai

Tujuan utama perancangan produk pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada pemakai produk. Oleh karena itu, para perancang seharusnya tidak menciptakan fungsi-fungsi pada produk secara berlebihan.Dengan demikian, tujuan Rekayasa Nilai adalah mendapatkan (Value) semaksimal mungkin. Secara sederhana dapat dinyatakan sebagai berikut.

Tahap-Tahap Rencana Kerja Rekayasa Nilai

Rencana kerja adalah pendekatan yang merupakan kerangka dimana nilai teknik-teknik Rekayasa Nilai terkait satu sama lain. Keterkaitan ini dapat dikelompokkan dalam beberapa tahap, dimana masing-masing tahap dapat diterapkan teknik-teknik yang berbeda secara fleksibel sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Agar proses perencanaan Rekayasa Nilai lebih efisien maka suatu tahap dapat saja diulangi beberapa kali sampai di dapatkan hasil yang diinginkan. Rencana kerja rekayasa nilai terdiri dari lima tahap, yaitu :

- Tahap Informasi

Tahap ini bertujuan untuk memahami seluruh aspek yang berkaitan dengan proyek yang akan di bahas dengan jalan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Pekerjaan ini cukup rumit karena harus menentukan serta mengelompokkan informasi sesuai dengan jenis dan kebutuhan. Jenis informasi yang dibutuhkan untuk proyek menghasilkan produk, berbeda dengan proyek yang bergerak di bidang jasa.

- Tahap Kreatif

Tahap ini bertujuan untuk mengembangkan sebanyak mungkin alternatif-alternatif yang memenuhi fungsi diperlukan kreatifitas sangat berperan dalam mendapatkan alternatif-alternatif yang dibutuhkan. Suatu ide kreatif bisa dapat membawa ide-ide baru lainnya. Ide-ide yang diajukan tidak dibatasi oleh suatu aturan tertentu. Dalam tahap kreatif jumlah serta ragam gagasan diusahakan sebanyak mungkin. Semakin banyak gagasan yang diajukan maka tahapan ini akan semakin berhasil. Setiap gagasan yang diajukan harus dicatat untuk kemudian dievaluasi dan dikembangkan lebih lanjut.

- Tahap Analisa

Tujuan dari tahap ini adalah menganalisa alternatif-alternatif yang dihasilkan dari tahap kreatif. Pada tahap ini akan diteliti kelebihan dan kekurangan ide-ide untuk menghasilkan alternatif. Selama tahap analisa, jumlah ide yang dikembangkan dan diteliti akan berkurang. Prioritas terhadap suatu ide dapat didasarkan atas biaya yang diperlukan untuk melaksanakan ide yang bersangkutan. Ide yang membutuhkan biaya besar akan mendapatkan prioritas yang lebih rendah daripada ide yang membutuhkan biaya kecil. Namun tidak berrati pemlihan ide semata-mata berdasarkan atas biaya saja. Perlu diperhatikan pula faktor-faktor lain yang mempengaruhi suatu ide, antara lain:

- Jenis pengujian yang dibutuhkan untuk membuktikan suatu ide

- Besar biaya yang diperlukan untuk mengadakan pengujian ide

- Lama waktu untuk mengadakan pengujian ide

- Tahap Pengembangan

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mempersiapkan rekomendasi akhir yang tertulis bagi alternatif yang terpilih untuk diimplementasikan termasuk  pertimbangan faktor-faktor teknis dan ekonomis yang secara lengkap dikembangkan untuk memungkinkan diimplementasikan. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pengembangan desain adalah

- Membandingkan desain

- Mengammbarkan desain awal dan desain usulan

- Menjelaskan rekomendasi

- Mendiskusikan keuntungan dan kerugian dari desain yang direkomendasikan

- Mendiskusikan implikasi dan keuntungan dalam pelaksanaan desain yang direkomendasikan.

- Tahap Presentasi

Tujuan dari tahap akhir ini adalah untuk menyajikan hasil yang telah dikembangkan secara lengkap dan direkomendasikan dari hasil yang terpilih pada tahap pengembangan. Presentasi ini untuk menyakinkan pengambil keputusan bahwa alternatif yang direkomendasikan merupakan alternatif terpilih yang paling baik dan menguntungkan.

2.4.5	Teknik-Teknik Rekayasa Nilai

Dalam rencana kerja rekayasa Nilai, dipergunakan sejumlah teknik analisa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Teknik yang dipergunakan pada suatu tahap perencanaan tidak sama dengan teknik yang dipergunakan pada tahap lainnya. Penggunaan teknik analisa ini tergantung pada permasalahan yang akan dibahas. Beberapa teknik yang dipergunakan dalam tahap-tahap perencanaan Rekayasa Nilai, antara lain :

Tabel 2.1 Teknik-Teknik Dalam Rencana Kerja Rekayasa Nilai

| TAHAP | TEKNIK YANG DIGUNAKAN |
| --- | --- |
| INFORMASI | Kuesioner |
|  | Peramalan |
|  | Riset pasar |
| KREATIFITAS | Analisa Morfologi |
|  | Analisa Black box |
|  | Analisa Fungsi (FAST) |
|  | Sumbang Saran (Brainstorming) |
|  | Sinetik |
|  | Check List |
|  | Matrik Input-Output |
| ANALISA | Analisa Adjective |
|  | Analisa Hirarki |
|  | Matrik Keputusan |
|  | Matrik Zero One |
|  | Model Estimasi Biaya |

Sumber : Hillier:1971:39

Berikut ini akan diuraikan beberapa teknik Rekayasa Nilai yang sering digunakan, antara lain :

Nilai (value) dapat dirumuskan sebagai Rasio (perbandingan) antara performansi yang ditampilkan oleh suatu fungsi terhadap biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan fungsi tersebut.

Dimana :

Performance	: Keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari fungsi-fungsi suatu produk.

Biaya 	: Biaya total yang dikeluarkan untuk mendapatkan semua fungsi yang diinginkan.

4  Matrik Zero – One

Metode ini merupakan salah satu cara untuk pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menentukan urutan prioritas kriteria-kriteria yang ada. Cara-cara penggunaannya adalah sebagai berikut.

  - Mengumpulkan kriteria-kriteria dengan tingkat yang sama, kemudian disusun dalam suatu matrik Zero-One yang berbentuk bujur sangkar.

  - Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap kriterea tersebut secara berpasangan, sehingga pada matrik akan terisi nilai 1 (satu) atau nilai 0 (nol), kecuali diagonal utama terisi X (tidak ada nilainya). Apabila dalam penilaian terdapat kriteria-kriterea tersebut terjadi nilai yang sama maka pada matrik akan terisi nilai ½ (setengah)

  - Nilai-nilai pada matrik ini kemudian dijumlahkan menurut baris dan dikumpulkan pada kolom jumlah. Dari matrik tersebut akan diperoleh urutan prioritas kriteria-kriterea tersebut.

  - selanjutnya dilakukan pembobotan berdasarkan jumlah nilai dari matrik Zero-One.

Tabel 2.2 Metode Zero-One

| FUNGSI | A | B | C | D | E | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| B | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 2 |
| C | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
| D | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |

Sumber: diktat Rekayasa Nilai; 63

Keterangan :

- Nilai 1	= lebih penting

- Nilai ½	= sama penting

- Nilai 0	= kurang penting

- X		= fungsi yang sama

2.4.5.5 Matriks Evaluasi

Matriks ini  merupakan alat pengambilan keputusan dari beberapa alternatif desain proyek atau produk dengan jalan mengkombinasikan kriteria   kualitatif (tidak dapat diukur) dan kriteria  kuantitatif (dapat diukur). Kriteria pada metode ini dapat berupa biaya, estetika, kekuatan,   kenyamanan,  pemeliharaan dan sebagainya. Adapun cara pelaksanaan metode ini adalah sebagai berikut:

- Menetapkan alternatif-alternatif solusi yang mungkin.

- Menetapkan kriteria-kriteria yang berpengaruh.

- Menetapkan bobot masing-masing kriteria.

- Memberikan penilaian untuk masing-masing alternatif terhadap masing-masing kriteria.

- Menghitung nilai total untuk masing-masing alternatif.

- Memilih alternatif dengan nilai total terbesar.

Tabel 2.3 Matriks Evaluasi

| No. | Alternatif | Krtiteria | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Bobot | X | Y | z |  |
| 1 | A |  |  |  |  |
| 2 | B |  |  |  |  |
| 3 | C |  |  |  |  |

Sumber: Diktat Rekayasa Nilai; 63

### Fase Informasi

Pada fase ini dilakukan suatu proses penggalian informasi sebanyak dan sesempurna mungkin yang nantinya akan dijadikan bahan dalam melakukan pada fase selanjutnya. Adapun pada fase ini meliputi beberapa langkah yaitu:

### Studi Lapangan

Tahap pengamatan di lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan berhubungan dengan mesin penghancur batubara.

### 3.1.2 Studi Literatur

Landasan teori yang diambil dari beberapa literatur yang sesuai dengan pokok permasalahan dan metode yang digunakan sehingga nantinya akan dijadikan pedoman pada bab-bab selanjutnya.

### 3.1.3 Permasalahan

Dalam hal ini dilakukan penggalian permasalahan yang terkait dengan obyek penelitian yang diambil. Dan selanjutnya dibuatlah suatu rumusan masalah  sebagai berikut: " Bagaimana merancang mesin penghancur batubara nilai?"

### 3.1.4 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah menerapkan metode job plan pada rancangan model  mesin penghancur batubara dan meningkatkan nilai produk. Dari tujuan ini dijabarkan yang lebih spesifik sesuai dengan rancangan yang dilakukan. Seperti yang telah diuraikan pada Bab I.

### 3.1.5 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu data mesin pencacah sampah yang lama atau saat ini yang ada dengan data dari responden. Data kuesioner ini digunakan untuk memperoleh respon tentang perancangan model mesin penghancur batubara. Cara mendapatkan data dengan menggunakan purposive sampling yaitu mengambil orang-orang yang relevan dengan rancangan penelitian ini.

3.1.6 Uji Keseragaman dan Kecukupan Data

Data-data yang terkumpul tersebut selanjutnya dilakukan suatu uji keseragaman data sehingga dapat diketahui apakah data yang diambil tersebut telah seragam atau tidak, selain itu data tersebut di uji kecukupan datanya. Jika data ternyata tidak mencukupi maka akan dilakukan penambahan data lagi dengan cara menyebar kuisioner ke konsumen lagi. Begitu seterusnya hingga semua persyaratan data dinyatakan cukup.

#### Phase Kreatif

Tujuan dari tahap kreatif adalah untuk mengembangkan sebanyak mungkin alternatif-alternatif untuk memenuhi fungsi yang dibutuhkan, untuk itulah dibutuhkan kreatifitas dari seseorang. Karena semakin banyak alternatif yang dimunculkan maka semakin baik hasil suatu studi yang dilakukan. Phase kreatif ini mempunyai tiga langkah, yaitu:

  - Identifikasi semua fungsi dari rancangan produk handal

  - Pembangkitan alternatif perancangan  dengan analisa morfologis.

  - Mendapatkan solusi alternatif dari hasil analisa morfologis

#### 3.3 	Phase Analisis

Tujuan dari tahap analisa adalah untuk mengevaluasi alternatif terpilih yang dihasilkan pada tahap kreatif. Pengevaluasian alternatif pada tahap ini adalah untuk menentukan alternatif terbaik dari seluruh alternatif terpilih yang ada yang dapat memberikan potensi yang besar dengan performansi tetap atau lebih baik. Phase analisis ini mempunyai empat langkah, yaitu:

  - Melakukan seleksi pertama untuk mendapatkan alternatif terpilih.

  - Dari alternatif terpilih dibuat kuesioner untuk mendapatkan prefensi alternatif untuk masing-masing kriteria.

  - Melakukan seleksi kedua dengan menggunkan matrik zero-one berdasarkan point 2

  - Buat matrik evaluasi guna mendapatkan alternatif terbaik.

#### Phase Pengembangan

Pertanyaan kunci pada tahap ini adalah: Apakah alternatif yang terpilih tersebut sudah memenuhi semua persyaratan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan perhitungan nilai (value)

- Membandingkan alternatif terpilih

- Menggambarkan alternatif awal dengan alternatif usulan

Phase pengembangan ini  mempunyai dua langkah, yaitu:

    - Hitung nilai performance yang didapat dari matrik evaluasi

    - Apabila nilai lebih besar dari satu maka produk perancangan layak digunakan.

#### Phase Rekomendasi

Tujuan dari tahap pengembangan adalah memilih satu alternatif dari alternatif-alternatif terpilih pada tahap sebelumnya dengan jalan memberikan rekomendasi akhir secara tertulis bagi alternatif terpilih untuk diimplementasikan. Dalam tahap ini merupakan tahap mempresentasikan produk tersebut untuk dapat digunkan oleh perusahaan.

3.7	Diagram Alir Perancangan Produk Berdasarkan Rekayasa Nilai

Dari uraian tersebut di atas maka selanjutnya dapat dibuat dalam bentuk suatu diagram alir perancangannya. Adapun diagram alir perancangan ini mengacu pada job plan dimana dan dapat digambarkan sebagai berikut.

Pengumpulan Data

Data yang dapat dikumpulkan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer berbentuk atribut atau non bilangan dengan sifatnya kualitatif, sedangkan data sekunder berbentuk bilangan dengan sifat datanya kuantitatif kontinyu.

4.1.1 Data Adjective Desain Mesin Penghancur Batubara

Hasil penyebaran kuesioner terhadap para ahli dan para pekerja (operator) sebanyak 10 orang, didapatkan atribut-atribut desain sebagai berikut

4.1.2	Desain Rancangan

Dengan dasar pendapat para ahli maka selanjutnya peneliti membuat desain rancangan yang akan dibuat, desain yang dirancang ada 3 alternatif dengan maksud akan dipilih menurut pendapat konsumen terbanyak. Desain tersebut adalah sebagai berikut.

# Text boxes

Fase 0

Perencanaan

Fase 1

Pengembangan Konsep

Fase 2

Perancangan sistem  Tingkatabn

Fase 3

Perancangan

Rinci

Fase 4

Pengujian dan Perbaikan rinci

Fase 5

Peluncuran

produk