Turap :

Beban Horizontal

- Turap Baja

- Beton

- Batu/Koral (Bronjong)

- Kayu

- Tanah

PARAMETER TANAH YANG MEMPENGARUHI TEKANAN TANAH AKTIF DAN TANAH PASIF :

- Berat jenis tanah (γ)

- Koefisien tekanan tanah aktif (λa) dan tanah pasif (λp),  ada rumusnya pendek dan panjang

- Talut tanah (β0)

- Tahanan gesekan antara sesama butir tanah (φ0)

- Tahanan kohesi antara sesama butir tanah (C)

- Tinggi dinding (h)

- Sudut talud tembok (α0)

- Berat jenis air (γair)

- Sudut geser antara tanah dengan tembok (δ0)

jika sudut alpa = 900 : = Koefisien Tekanan Tanah Aktif

atau 	 ;  = Koefisien Tekanan Tanah Pasif

Jika Sudut alpa tidak sama dengan 900 menggunakan rumus sbb:

Soal :

Hitung besarnya tekanan tanah aktif dan pasif jika diketahui seperti tergambar

Jika diketahui : β=350

α = 600

δ = 80

φ = 150

Turap Baja

Diketahui Turap baja untuk menahan tebing sungai sebagaimana tergambar

Di bawah ini :

Parameter:	γs= 1,65 ton/m3

δ = 80

φ = 150

Pertanyaan : Hitung Kedalam turap baja ( X = m ) agar aman dan stabil ?

Penyelesaian :

Langkah Penyelesaian :

- Menentukan Besarnya Koefisien Tekanan Tanah Aktif (λa)dan Tanah Pasif (λp)

Koefisien tekanan tanah aktif dan pasif (λa dan λp)

= 0,59

atau

= 1,69

2. Menggambar diagram Tekanan tanah aktif dan tanah pasif

3. Menghitung besarnya tekanan tanah aktif (Ea) dan Tanah Pasif (Ep)

Besarnya tekanan tanah akti dan tanah pasif adalah besarnya luasan yang di bentuk oleh diagram tanah tersebut.

Dimana : H = 6 + X

ton/m’

4. Menghitung arah horizontal tekanan tanah aktif (EaH) dan Tanah Pasif (EpH)

EaH = Ea* Cos δ =( )*Cos 80

EpH = Ep* Cos δ = =( )*Cos 80

5. Menghitung Kedalaman turap baja (X)

Σ H = 0	Hukum Statis : (Σ H = 0,       Σ V = 0,         Σ M = 0)

EaH = EpH 	atau   Ea* Cos δ = Ep* Cos δ

EaH - EpH = 0

= ( )*Cos 80

( )*Cos 80 - ( )*Cos 80  = 0

17,46+5,29X+0,44X2-1,25X2=0

17,46+5,29X-0,81X2=0          trial and error

Hrga X = 8,94 m

8.9410

8.9411

8.9412

8.9413

# Text boxes

α

β

β

α

Ea

6 m

X = ? m

6 m

Turap baja

Ea

Ep

δ = 80

δ = 80

Diagram tekanan tanah aktif

γs* *H

H =   m

γs* *X

EpH = Ep Cos δ

EaH = Ea Cos δ

Angker