## Slide 1: PENGANTAR PERENCANAAN JALAN RAYA
SO324 - REKAYASA TRANSPORTASI
UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
2006

## Slide 2: KLASIFIKASI DAN FUNGSI JALAN
KLASIFIKASI FUNGSIONAL
  Sistem Jaringan Primer
    Arteri Primer
    Kolektor Primer
    Lokal Primer
  Sistem Jaringan Sekunder
    Arteri Sekunder
    Kolektor Sekunder
    Lokal Sekunder
KLASIFIKASI JALAN
    Klasifikasi Fungsi Jalan
    Kelas Jalan
    Medan Jalan
    Wewenang Pengelolaan

## Slide 3: KARAKTERISTIK JALAN
BAGIAN-BAGIAN JALAN
  DAMAJA (Daerah Manfaat Jalan)
  DAMIJA (Daerah Milik Jalan)
  DAWASJA (Daerah Pengawasan Jalan)
POTONGAN MELINTANG JALAN
  Jalur Lalu Lintas
  Lajur
  Bahu Jalan
  Median
  Fasilitas Pejalan Kaki
VOLUME LALU LINTAS
  S M P (Satuan Mobil Penumpang)
  Volume Lalu Lintas Rencana
    VLHR (Volume Lalu Lintas Harian Rencana)
    VJR (Volume Jam Rencana)  VJR = VLHR * K/F
  Kecepatan Rencana
JARAK PANDANG
  Jarak Pandangan Henti (Jh)
  Jarak Pandang Mendahului (Jd)

## Slide 4: TAHAPAN PERENCANAAN JALAN
PENENTUAN TRASE JALAN
  Metode Konvensional
  Metoda Modern Dengan Teknik Fotogrametri
ANALISIS LALU LINTAS
  Volume dan Jumlah Lalu Lintas
  Sifat dan Komposisi Lalu Lintas
  Kapasitas
PENENTUAN KECEPATAN RENCANA
PERENCANAAN GEOMETRIK (HORISONTAL & VERTIKAL)
PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN TANAH
PERENCANAAN PERKERASAN JALAN
PERHITUNGAN ANGGARAN BIAYA
KEAMANAN LALU LINTAS
ANALISIS EKONOMI DAN KEUANGAN

## Slide 5: PERENCANAAN GEOMETRIK JALAN
STANDARD PERENCANAAN
  Peraturan Perencanaan Geometrik Jalan Raya No. 13/1970 Direktorat Jenderal Bina Marga
  Spesifikasi Standard untuk Perencanaan Geometrik Jalan Luar Kota, SubDit Perencanaan Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, 1990
  Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No. 038/BM/1997, Direktorat Jenderal Bina Marga
  Standard Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga, 1992

## Slide 6: LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN GEOMETRIK JALAN
Penyediaan Gambar Situasi, Skala 1:1000
Penentuan Trace Jalan
Penentuan Koordinat PI
Kriteria Perencanaan:
    Alinyemen Horisontal
    Alinyemen Vertikal
    Pelebaran Pada Tikungan
    Kebebasan Samping
Penentuan Jenis Tikungan
    Full Circle (FC)
    Spiral – Circle – Spiral (SCS)
    Spiral – Spiral (SS)
Penggambaran Hasil Rencana
    Plan (Alinyemen Horisontal)
    Profil Memanjang (Alinyemen Vertikal)
    Penampang Melintang (Cross Section)

## Slide 7: PROSES PERENCANAAN GEOMETRIK JALAN

## Slide 8: PERENCANAAN GEOMETRIK
Adalah aspek-aspek perencanaan bagian-bagian jalan (trase, lebar, tikungan, landai, & jarak pandangan) dan juga kombinasi dari bagian-bagian tersebut sesuai dengan tuntutan dan sifat-sifat lalu lintas dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara waktu dan ruang dengan kendaraan agar dicapai efisiensi, keamanan dan kenyamanan secara optimal dalam batas-batas kelayakan ekonomi.
Perencanaan geometrik terkait dengan arus lalu lintas, perencanaan konstruksi jalan berkaitan dengan beban lalu lintas.
Perencanaan geometrik merupakan tahap lanjutan setelah proses perancangan (planning). Proses planning berkaitan dengan analisis pengaruh jalan terhadap perkembangan wilayah, sifat lalu lintas yang harus dilayani, & kualitas pelayanan.

## Slide 9: KEADAAN FISIK DAN TOPOGRAFI MEDAN
Sangat mempengaruhi perencanaan bagian-bagian jalan
Keadaan tanah dasar mempengaruhi lokasi dan bentuk geometrik jalan
Tanah dasar jelek atau air tanah yang tinggi maka mungkin trase harus pindah atau perlu timbunan tinggi
Di daerah dengan curah hujan tinggi perlu lereng melintang lebih besar atau alinyemen jauh lebih tinggi dari tanah asli.
Untuk daerah datar perlu perencanaan drainase yang baik
Daerah pegunungan mempengaruhi pemilihan lokasi dan bagian-bagian jalan lainnya, bahkan type jalan.
Daerah pertanian dan industri banyak kendaraan truk yang berbeda dengan daerah pemukiman atau wisata dimana banyak mobil penumpang
Jalan di rural area banyak kendaraan kecepatan tinggi yang perlu syarat perencanaan lebih berat dibanding jalan untuk urban area yang didominasi kendaraan kecepatan rendah
Pemilihan trase di rural lebih bebas dari pada di perkotaan.

## Slide 10: LALU LINTAS
Data lalu lintas merupakan dasar utama perencanaan geometrik dan penentuan tingkat pelayanan jalan
Volume lalu lintas menentukan jumlah jalur, jumlah lajur, dan lebar perkerasan
Besaran volume lalu lintas dinyatakan dalam S M P (Satuan Mobil Penumpang)
Data dasar adalah Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR)
Dari LHR dihitung Volume Lalu Lintas Rencana yaitu:
  VLHR (Volume Lalu Lintas Harian Rencana), &
  VJR (Volume Jam Rencana)  VJR = VLHR * K/F
Komposisi lalu lintas
Kecepatan Rencana:
  Adalah kecepatan yang dipilih untuk perencanaan yang mengkorelasikan bentuk-bentuk setiap bagian jalan yang mempengaruhi keamanan perjalanan kendaraan.
  Kecepatan ini merupakan kecepatan menerus tertinggi dimana kendaraan dapat berjalan dengan aman bila cuaca mengijinkan dan kepadatan lalu lintas rendah, sehingga hanya bentuk jalan saja yang menentukan keamanan perjalanan kendaraan.
  Penentuan Kecepatan Rencana harus dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan:
    Sifat medan
    Type jalan
    Biaya konstruksi (pembangunan)
    Antisipasi trend perkembangan kecepatan kendaraan yang akan datang.

## Slide 11: CONTOH PERHITUNGAN
PERKERASAN JALAN RAYA