## Slide 1: PERENCANAAN GEOMETRIK JALAN
PENDAHULUAN

## Slide 2: PERENCANAAN JALAN RAYA
PERENCANAAN GEOMETRIK JALAN
PERENCANAAN PERKERASAN JALAN
PERENCANAAN DRAINASE JALAN

## Slide 3
PENGERTIAN JALAN RAYA

## Slide 4
Pengertian Jalan Dan Klasifikasinya
Pengertian Jalan Raya
Jalan raya merupakan prasarana transportasi angkutan jalan raya, berupa suatu area tanah yg dikhususkan utk dibangun suatu fasilitas guna melayani pergerakan angkutan jalan raya yg direncanakan dgn mengikuti kaidah perencanaan geometrik & perencanaan struktur perkerasan yg memungkinkan kendaraan bisa berjalan dgn cepat, aman, nyaman, selaras dgn lingkungan.

## Slide 5: Klasifikasi jalan menurut fungsi:
Jalan Utama yaitu jalan raya yg melayani lalu lintas yg tinggi antara kota-kota yg penting. Jalan golongan ini harus direncanakan utk melayani lalu lintas yg cepat & berat.
Jalan Sekunder yaitu jalan raya yg melayani lalu lintas yg cukup tinggi antara kota-kota penting & kota-kota yg lebih kecil, serta melayani daerah-daerah sekitarnya.
Jalan Penghubung yaitu jalan utk keperluan aktivitas daerah yg juga dipakai sebagai jalan penghubung antara jalan-jalan dari golongan yg sama atau berlainan.

## Slide 6: Klasifikasi jalan menurut volume lalu lintas : 1. Jalan Kelas IA dgn LHR > 20.000 Jalan kelas ini mencakup semua jalan utama & diperuntukkan utk dpt melayani lalu lintas cepat & berat. 2. Jalan Kelas IIA dgn LHR 6.000 sampai 20.000 Jalan raya sekunder 2 jalur atau lebih dgn konstruksi permukaan jalan dari jenis aspal beton atau yg setaraf. 3.Jalan Kelas IIB dgn LHR 1500 sampai 8.000 Jalan raya sekunder 2 jalur dgn konstruksi permukaan jalan dr penetrasi berganda atau yg setaraf dimana dlm komposisi lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat tapi tanpa kendaraan tak bermotor. 4. Jalan Kelas IIC dgn LHR < 2.000 Jalan raya sekunder 2 jalur dgn konstruksi permukaan jalan dari jenis penetrasi tunggal, komposisi lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat & tak bermotor. 5. Jalan Kelas III Mencakup semua jalan penghubung, berjalur tunggal atau 2, konstruksi permukaan jalan yg paling tinggi yaitu peleburan aspal.

## Slide 7: II. PENAMPANG MELINTANG JALAN

## Slide 8: Pengertian
Merupakan potongan melintang tegak lurus sumbu jalan.

## Slide 9: Bagian-bagian Jalan
A. Bagian yg langsung berguna utk lalu lintas
1. jalur lalu lintas
2. lajur lalu lintas
3. bahu jalan
4. trotoar
5. median

## Slide 10
B. Bagian yg berguna utk drainase jalan
1. saluran samping
2. kemiringan melintang jalur lalu lintas
3. kemiringan melintang bahu
4. kemiringan lereng

## Slide 11
C. Bagian pelengkap jalan
1. kereb
2. pengaman tepi

## Slide 12
D. Bagian konstruksi jalan
1. lapisan perkerasan jalan
2. lapisan pondasi atas
3. lapisan pondasi bawah
4. lapisan tanah dasar

## Slide 13
E. Daerah manfaat jalan (damaja)
F. Daerah milik jalan (damija)
G. Daerah pengawasan jalan (dawasja)

## Slide 14: JALUR LALU LINTAS
Jalur lalu lintas adalah keseluruhan bagian perkerasan jalan yg diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan.
Jalur lalu lintas terdiri dari beberapa lajur kendaraan.

## Slide 15
Lajur kendaraan adalah bagian dari jalur lalu lintas yg khusus diperuntukkan untuk dilewati oleh satu rangkaian kendaraan beroda empat atau lebih dalam satu arah.

## Slide 16: Lebar lajur lalu lintas
Besarnya lebar lajur lalu lintas hanya dapat ditentukan dgn pengamatan langsung di lapangan, karena :
1. Lintasan kendaraan yg satu tidak mungkin akan dapat diikuti oleh lintasan kendaraan lain dengan tepat

## Slide 17
2. Lajur lalu lintas tak mungkin tepat sama dengan lebar kendaraan maksimum
3. Lintasan kendaraan tak mungkin dibuat tetap sejajar sumbu lajur lalu lintas, karena adanya pengaruh tidak ratanya permukaan, gaya sentrifugal, dan gaya angin

## Slide 18
Lebar kendaraan penumpang pada umumnya 1,50 m – 1,75 m.
Bina Marga mengambil lebar kendaraan rencana untuk mobil penumpang 1,70 m, dan 2,50 m untuk kendaraan rencana truk/bis/semitrailer.

## Slide 19
Lebar lajur lalu lintas merupakan lebar kendaraan ditambah dengan ruang bebas antara kendaraan.
Jalan yg digunakan utk lalu lintas dengan kecepatan tinggi, membutuhkan ruang bebas utk menyiap dan bergerak yg lebih besar.

## Slide 20
Jalan lokal : lebar jalan minimum 5,50 m (2 x 2,75 m)
Jalan arteri : lebar lajur 3,50 m

## Slide 21: Kemiringan Melintang Jalur
Tujuan : untuk kebutuhan drainase jalan
Kemiringan melintang bervariasi :
2% - 4%, utk jenis lapisan permukaan dgn bahan pengikat aspal atau semen.
5%, utk jalan dgn lapisan permukaan belum menggunakanbahan pengikat, seperti jalan berkerikil.

## Slide 22: BAHU JALAN
Adalah jalur yg terletak berdampingan dgn jalur lalu lintas.
Fungsi :
1. Ruangan utk berhenti sementara
2. Ruangan utk menghindarkan diri dari saat-saat darurat
3. Memberikan kelegaan pd pengemudi

## Slide 23
4. Memberikan sokongan pada konstruksi perkerasan jalan dr arah samping
5. Ruangan pembantu pada saat mengadakan pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan jalan
6. Ruangan utk lintasan kendaraan patroli, ambulans, dll

## Slide 24: Jenis Bahu
Berdasarkan tipe perkerasan :
Bahu yg tdk diperkeras
Dibuat hanya dr material perkerasan jalan tanpa bahan pengikat, biasanya berupa material agregat bercampur sedikit lempung.

## Slide 25
Bahu yg tdk diperkeras ini dipergunakan utk daerah-daerah yg tdk begitu penting.
Bahu yg diperkeras
Dibuat dg menggunakan bahan pengikat sehingga lebih kedap air

## Slide 26
Penggunaan : utk jalan-jalan dimana kendaraan yg akan berhenti dan memakai bagian tsb berjumlah besar, seperti di sepanjang jalan tol, jalan arteri yg melintasi kota, dan di tikungan tajam.

## Slide 27
Berdasarkan letak bahu terhadap arah lalu lintas :
Bahu kiri/bahu luar
Bahu kanan/bahu dalam

## Slide 28: Lebar bahu jalan
Dipengaruhi oleh :
Fungsi jalan
Kecepatan >>, lebar bahu >>
Volume lalu lintas
Volume >>, lebar bahu >>
Ada atau tidaknya trotoar

## Slide 29
Kegiatan di sekitar jalan
Biaya yg tersedia
Lebar bahu jalan bervariasi antara 0,5 – 2,5 m.

## Slide 30: Lereng melintang bahu jalan
Fungsi : utk mengalirkan air hujan
Kemiringan melintang bahu > kemiringan melintang jalur perkerasan jalan, dapat bervariasi sampai dg 6%
Tergantung dari : jenis permukaan bahu, intensitas hujan, dan kemungkinan penggunaan bahu jalan

## Slide 31: TROTOAR
Adalah jalur yg terletak berdampingan dg jalur lalu lintas yg khusus digunakan utk pejalan kaki.
Perlu atau tidaknya trotoar sangat tergantung dari volume pedestrian.

## Slide 32: Lebar trotoar
Ditentukan oleh volume pejalan kaki, tingkat pelayanan pejalan kaki yg diinginkan, dan fungsi jalan.
Umumnya 1,5 – 3,0 m.

## Slide 33: MEDIAN
Adalah jalur yg terletak di tengah jalan utk membagi jalan dlm masing-masing arah.
Fungsi :
Menyediakan daerah netral yg cukup lebar utk mengontrol kendaraan pada saat-saat darurat

## Slide 34
Menyediakan jarak yg cukup utk membatasi/mengurangi kesilauan thd lampu dr kendaraan yg berlawanan arah
Menambah rasa kelegaan
Mengamankan kebebasan samping dr masing-masing arah lalu lintas

## Slide 35
Lebar median bervariasi antara 1,0 – 12 m.
Semakin lebar median semakin baik bagi lalu lintas, tetapi semakin mahal biaya yg dibutuhkan.

## Slide 36: Jalur tepian median
Adalah jalur yg terletak berdampingan dg median (pada ketinggian yg sama dg jalur perkerasan).
Berfungsi utk mengamankan kebebasan samping dari arus lalu lintas.
Lebar : 0,25 – 0,75 m dan dibatasi dg marka putih menerus.

## Slide 37: SALURAN SAMPING
Fungsi :
Mengalirkan air dari permukaan perkerasan jalan atau dari bagian luar jalan
Menjaga supaya konstruksi jalan selalu berada dalam keadaan kering tidak terendam air

## Slide 38
Utk daerah perkotaan,saluran samping dpt dibuat empat persegi panjang dari konstruksi beton dan ditempatkan di bawah trotoar.
Lebar dasar saluran min. 30 cm

## Slide 39: TALUD
Talud jalan umumnya dibuat 2H : 1V.
Konstruksi tambahan : bronjong, tembok penahan tanah, lereng bertingkat (berm).

## Slide 40: KEREB
Adalah penonjolan atau peninggian tepi perkerasan atau bahu jalan, yg terutama dimaksudkan utk keperluan drainase, mencegah keluarnya kendaraan dr tepi perkerasan, dan memberikan ketegasan tepi perkerasan.

## Slide 41
Pada umumnya kereb digunakan pada jalan di daerah perkotaan, sedangkan utk jalan antar kota kereb digunakan jika jalan tsb direncanakan utk lalu lintas dg kecepatan tinggi, atau apabila melintasi perkampungan.

## Slide 42: Jeni-jenis kereb
Kereb peninggi
Direncanakan agar dpt didaki kendaraan
Letak : di tempat parkir di pinggir jalan/jalur lalu lintas.
Tinggi : 10 – 15 cm.

## Slide 43
Kereb penghalang
Direncanakan utk menghalangi / mencegah kendaraan meninggalkan jalur lalu lintas
Letak : di median, trotoar, pd jalan tanpa pagar pengaman
Tinggi : 25 – 30 cm

## Slide 44
Kereb berparit
Direncanakan utk membentuk sistem drainase perkerasan jalan
Tinggi : 10 – 20 cm.

## Slide 45
Kereb penghalang berparit
adalah kereb penghalang yg direncanakan utk membentuk sistem drainase perkerasan jalan.
Tinggi : 20 – 30 cm.

## Slide 46: PENGAMAN TEPI
Tujuan : memberikan ketegasan tepi badan jalan, dan dapat mencegah kendaraan keluar dari badan jalan.
Letak : di sepanjang jalan yg menyusur jurang, pada tanah timbunan dg tikungan tajam, pada tepi jalan dg tinggi timbunan > 2,5 m, dan pada jalan dg kecepatan tinggi

## Slide 47: Jenis pengaman tepi
Pengaman tepi dari besi digalvanised
Tujuan : utk melawan tumbukan dr kendaraan dan mengembalikan kendaraan ke arah dalam.
Pengaman tepi dari beton
Utk jalan dg kecepatan rencana 80 – 100 km/jam

## Slide 48
Pengaman tepi dari tanah timbunan
Utk kecepatan rencana ≤ 80 km/jam
Pengaman tepi dari batu kali
Terutama utk estetika dan digunakan pd jalan dg kecepatan rencana ≤ 60 km/jam

## Slide 49
Pengaman tepi dari balok kayu
Utk kecepatan rencana ≤ 40 km/jam dan pada daerah parkir

## Slide 50: DAMAJA
Meliputi :
badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
Badan jalan meliputi :
jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan

## Slide 51: DAMIJA
Merupakan ruang sepanjang jalan yg dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yg dikuasai oleh Pembina Jalan.
Tujuan : utk keperluan pelebaran Damaja di kemudian hari.
Biasanya ditandai dg patok DMJ berwarna kuning yg dipasang tiap jarak 1 km.

## Slide 52: DAWASJA
Adalah sejalur tanah tertentu yg terletak di luar Damija, yg penggunannya diawasi oleh Pembina Jalan.