## Slide 1: PERENCANAAN GEOMETRIK JALAN
PENDAHULUAN

## Slide 2: PERENCANAAN JALAN RAYA
PERENCANAAN GEOMETRIK JALAN
PERENCANAAN PERKERASAN JALAN
PERENCANAAN DRAINASE JALAN

## Slide 3
III. Parameter Perencanaan Geometri Jalan
Parameter-parameternya antara lain :
Kendaraan Rencana yaitu kendaraan yg merupakan wakil dari kelompoknya, dipergunakan utk merencanakan bagian-bagian dari jalan. Umumnya kendaraan dpt dikelompokkan menjadi kelompok mobil penumpang, bus/truk, semi trailer, trailer.
Kecepatan yaitu besaran yg menunjukkan jarak yg ditempuh kendaraan dibagi waktu tempuh. Sedangkan kecepatan rencana yaitu kecepatan yg dipilih utk keperluan perencanaan setiap bagian jalan raya seperti tikungan, kemiringan jalan, jarak pandang.
Faktor-faktor yg mempengaruhi besarnya kecepatan rencana adalah keadaan terrain, apakah datar, berbukit atau gunung. Kemudian sifat dan tingkat penggunaan daerah

## Slide 4
Volume Lalu Lintas yaitu menunjukkan jumlah kendaraan yg melintasi satu titik pengamatan dalam satu satuan waktu (hari, jam, menit)
Satuan volume lalu lintas yg umum digunakan adalah :
1. Lalu Lintas Harian Rata-rata
rumus , LHRT= jumlah lalu lintas dlm 1thun ..........................(a)
365
LHR = jumlah lalu lintas selama pengamatan …… (b)
Lamanya pengamatan
2. Volume Jam Perencanaan (VJP)
rumus, VJP = K.LHR atau LHR = VJP, nilai K antara 10-15%
K
3. Kapasitas yaitu jumlah kendaraan maksimum yg dpt melewati suatu penampang jalan pada jalur jalan selama 1 jam dengan kondisi serta arus lalu lintas tertentu. Nilai kapasitas dpt diperoleh dari penyesuaian kapasitas dasar atau ideal dgn kondisi dari jalan yg direncanakan.

## Slide 5
Tingkat Pelayanan Jalan
Highway Capacity Manual membagi tingkat pelayanan jalan atas 6 keadaan yaitu :
1. Tingkat pelayanan A, dgn ciri-ciri :
- arus lalu lintas bebas tanpa hambatan
- volume & kepadatan lalu lintas rendah
- kecepatan kendaraan merupakan pilihan pengemudi
2. Tingkat pelayanan B, dgn ciri-ciri :
- arus lalu lintas stabil
- kecepatan mulai dipengaruhi oleh keadaan lalu lintas, tapi tetap dpt dipilih sesuai kehendak pengemudi
3. Tingkat pelayanan C, dgn ciri-ciri :
- arus lalu lintas masih stabil
- kecepatan perjalanan & kebebasan bergerak sudah
dipengaruhi oleh besarnya volume lalu lintas
4. Tingkat pelayanan D, dgn ciri-ciri :
- arus lalu lintas sudah mulai tdk stabil
- perubahan volume lalu lintas sangat mempengaruhi besarnya kecepatan perjalanan

## Slide 6: 5. Tingkat pelayanan E, dgn ciri-ciri : - arus lalu lintas sudah tidak stabil - volume kira-kira sama dengan kapasitas sering terjadi kemacetan 6. Tingkat pelayanan F, dgn ciri-ciri : - arus lalu lintas tertahan pada kecepatan rendah - sering kali terjadi kemacetan - arus lalu lintas rendah
Jarak Pandangan
yaitu jarak yg masih dapat dilihat pengemudi dari tempat duduknya. Jarak pandangan dapat dibedakan atas jarak pandangan henti dan jarak pandangan menyiap. Jarak pandangan menyiap hanya dipergunakan dalam perencanaan untuk jalan 2 arah tanpa median.

## Slide 7: Tahapan-tahapan penentuan lokasi jalan raya berdasarkan metode fotogrametri : Survei pendahuluan dari keseluruhan wilayah di antara titik awal dan titik awal & titik akhir : Peta berskala kecil Penentuan kontrol topografi (kontur) & tata guna lahan Penentuan lokasi rute yg layak Survei pendahuluan dari rute-rute yg layak : Peta berskala sedang dari setiap rute Penentuan kontrol topografi & tata guna lahan yg terinci Penentuan rute yg terbaik Survei awal dari rute yg terbaik : Peta berskala besar berdasarkan lokasi rute yg terbaik Pembuatan rencana konstruksi jalan raya

## Slide 8: IV. Perencanaan Jalan Yang Efektif Dan Efisien
Tahapan-tahapan penentuan lokasi jalan raya berdasarkan metode fotogrametri : Survei pendahuluan dari keseluruhan wilayah di antara titik awal dan titik awal & titik akhir : Peta berskala kecil Penentuan kontrol topografi (kontur) & tata guna lahan Penentuan lokasi rute yg layak Survei pendahuluan dari rute-rute yg layak : Peta berskala sedang dari setiap rute Penentuan kontrol topografi & tata guna lahan yg terinci Penentuan rute yg terbaik Survei awal dari rute yg terbaik : Peta berskala besar berdasarkan lokasi rute yg terbaik Pembuatan rencana konstruksi jalan raya

## Slide 9: V. Penentuan Trace Jalan
Penentuan Trace Jalan :
Sebisa mungkin dibuat sejajar dengan kontur
Trace harus konsisten, perubahan mendadak harus dihindari
Penentuan lokasi jembatan :
Kondisi dahulu (ideal), direncanakan tegak lurus dengan sungai
Kondisi sekarang, menentukan lokasi jalan yg memadai & melengkapi struktur jalan. Sehingga terkadang muncul jembatan serong, atau ada lengkung horisontal dan vertikal pada jembatan, yg pada akhirnya menimbulkan biaya & permasalahan yg besar