## Slide 1
VI. ALINYEMEN HORISONTAL
MENGEVALUASI TIKUNGAN
TUJUAN : - Membuat Speed Profile
- Mengetahui Kinerja Peningkatan Jalan
DATA : - R Min
- V Maks
- f diasumsikan sendiri
- e maks = 10%
ANALISA : R MIN : V2 / ( 127 x ( e + f ) )

## Slide 2: LENGKUNG HORISONTAL
1. Tipe FULL CIRCLE (FC)
O
TC
CT
Ec

PI
Tc
Lc
/2
/2
Rc
Rc
Tc = R tan ½ 
Lc =  / 3600 * 2 R
Ec = Tc tan ¼ 
R besar
 kecil

## Slide 3: LENGKUNG HORISONTAL
2. Tipe SPIRAL-CIRCLE-SPIRAL (SCS)
R sedang
 sedang
c =  - 2 s
Lc = c / 360 . 2 . Rc
Ls = (2 s)/360 . 2 . Rc
s = (Ls/2Rc) . (360/2)
Ts = ( Rc + p ) tan /2 + k
Es = ( Rc + p ) sec /2 - Rc
p = p* . Ls k = k* . Ls
p* , k* : dari tabel J. Barnett
L total = Lc + 2 Ls
Xs = Ls – (Ls3/40Rc)
Ys = Ls2/6Rc
TS
ST
ES

PI
TS
S
S
RC
RC
SC
CS
-2S
Lc
LS
LS
RC
RC
p
p
k
Circular curve
O
XS

## Slide 4: LENGKUNG HORISONTAL
3. Tipe SPIRAL-SPIRAL (SS)
R kecil
 besar
TS
ST
ES

PI
TS
S
RC
SCS
p
p
k
O
XS

LS
YS
s =  /2
Ls = ( 2s / 360 ). 2 . Rc
Lt = 2 Ls
Ts = ( Rc + p ) tan /2 + k
Es = ( Rc + p ) sec /2 – Rc
Check : Ls  Ls minimum

## Slide 5: LENGKUNG HORISONTAL
Terjadi gaya sentrifugal berarah tegak lurus terhadap gaya kecepatan, yang cenderung mendorong kendaraan secara radial keluar dari lajur lintasannya.
G
R
m.V2 / R
fm

F = m.a =
m.V2
R

## Slide 6: Perancangan Lengkung Horisontal
Pada tikungan berlaku hubungan antara :
Kecepatan – garis lengkung
Keduanya - superelevasi
Kecepatan (V)
Superelevasi (e)
Radius (R)
Gesekan melintang (fm)
e + fm =
V2
127 R

## Slide 7: Derajat Lengkung (D)
Derajat lengkung (D) merupakan cara lain untuk menyatakan lengkung horisontal.
Derajat lengkung (D) adalah sudut pusat yang terjadi untuk suatu busur dengan panjang 25 m (100 ft).
D
R
R
25 m
100 ft
100 / 2 R = D0 / 3600
R = =
360 x 100
2  D
5.729,578
D
R dalam feet :
R = =
360 x 25
2  D
1.432,394
D
R dalam satuan metrik :
100
D
5.729,578
D
R =
(D dalam radians)
(D dalam derajat)
R =

## Slide 8: Superelevasi (e) – pada tikungan
Kemiringan melintang di tikungan untuk memperoleh komponen berat kendaraan untuk mengimbangi gaya sentrifugal.
Besarnya dipengaruhi :
- kondisi cuaca
- kondisi medan (datar, bukit, gunung)
- tipe daerah (urban/rural)
- sifat operasi kendaraan (variasi kecepatan)
Teoritis, besarnya e tidak terbatas, tergantung Vr
Bina Marga menetapkan emaks : 6%, 8%, 10%.

## Slide 9: Gesekan melintang (fm) – pada tikungan
Gaya gesek melintang : besarnya gesekan yang terjadi antara ban dan permukaan jalan dalam arah melintang jalan, berfungsi untuk mengimbangi gaya sentrifugal.
Koefisien gesek melintang (fm) : rasio antara gaya gesek melintang dengan gaya normal yang bekerja.
Besarnya fm dipengaruhi oleh beberapa faktor : jenis & kondisi ban, tekanan ban, kekasaran permukaan perkerasan, kecepatan, dan cuaca
Penggunaan fm maksimum dalam perencanaan harus dihindari sebagai pertimbangan keamanan.

## Slide 10: Radius (R) minimum
Radius minimum (derajad lengkung maksimum) adalah suatu harga batas untuk suatu harga kecepatan rencana (design speed) yang ditentukan berdasarkan superelevasi dan faktor gesekan melintang maksimum.
R =
V2
127 (e + fm)
Untuk e dan fm maksimum,
maka R minimum.
R =
1.432,394
D
Untuk R minimum,
maka D maksimum.

## Slide 11: Radius (R) minimum
Kecepatan Rencana | fm maksimum | Radius minimum (m) | 
(km/jam) |  | e maks 10% | e maks 8%
40 | 0,166 | 47 | 51
50 | 0,160 | 76 | 82
60 | 0,153 | 112 | 122
70 | 0,147 | 157 | 170
80 | 0,140 | 210 | 229
90 | 0,128 | 280 | 307
100 | 0,115 | 366 | 404
110 | 0,103 | 470 | 522
120 | 0,090 | 597 | 667

## Slide 12: Rekomendasi pemilihan tikungan
Tipe lengkung horisontal yang dipilih untuk direkomendasikan :
Tipe Full Circle, bila tidak mungkin, dipilih
Tipe Spiral-Circle-Spiral
Tipe Spiral-Spiral, performance rendah

## Slide 13: Nilai Batas Perancangan Lengkung Horisontal
Radius Minimum
Vr (km/jam) | 120 | 100 | 100 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20
Rmin (m) | 600 | 370 | 210 | 110 | 80 | 50 | 30 | 15
Rmin tanpa Ls | 2500 | 1500 | 900 | 500 | 350 | 250 | 130 | 60
Rmin tanpa e | 5000 | 2000 | 1250 | 700 | - | - | - | -
Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometri Jalan Antar Kota, 1997

## Slide 14: OUTPUT ANALISA

## Slide 15
Data Hasil Evaluasi Terhadap Gambar Design Pengembangan Jalan ke-3
No. | Jenis Tikungan | STA |  | Parameter |  |  |  | 
 |  |  |  | Rmin | e | f | Vr | Jarak antar tikungan
 |  |  |  | meter | % | koefisien | km/jam | meter
1 | FC | 33276 | 33548 | 400 | 0.06 | 0.12 | 96 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 1052
2 | FC | 34600 | 35250 | 1000 | 0.025 | 0.08 | 115 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 658
3 | FC | 35908 | 36364 | 750 | 0.03 | 0.12 | 120 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 1086
4 | FC | 37450 | 38050 | 600 | 0.04 | 0.1 | 103 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 50
5 | FC | 38100 | 38700 | 360 | 0.065 | 0.12 | 92 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 100
6 | FC | 38800 | 39350 | 560 | 0.04 | 0.1 | 100 | 

## Slide 16: PERBANDINGAN Rmin
Batasan |  | Hasil Analisa |  | 
Vr | Rmin | Vr | Rmin | Point / Sta
km/jam | meter | km/jam | meter | 
120 | 600 | 22 | 400 | 33276
100 | 370 | 23 | 1000 | 34600
100 | 210 | 21 | 750 | 35908
60 | 110 | 22 | 600 | 37450
50 | 80 | 22 | 360 | 38100
40 | 50 | 21 | 560 | 38800
30 | 30 |  |  | 
20 | 15 |  |  |