## Slide 1: Kriteria Teknik dan Perencanaan Struktur Bantalan Jalan Rel
Teknik Sipil

## Slide 2: Outlines
Deskripsi Mengenai Fungsi dan Berbagai Jenis Bantalan yang digunakan.
Persyaratan Bantalan Kayu
Persyaratan Bantalan Besi
Persyaratan Bantalan Beton
Perencanaan Bantalan

## Slide 3: Fungsi Bantalan
Mengikat rel sehingga lebar sepur tetap terjaga.
Menerima beban vertikal dan lateral oleh beban di atasnya dan mendistribusikannya ke balas sebagai gaya vertikal.
Menjaga stabilitas pergerakan struktur rel ke arah luar dengan mendistribusikan gaya longitudinal dan lateral dari rel ke balas.
Menghindari kontak langsung rel dengan air tanah.

## Slide 4: Jenis Bantalan
Bantalan Kayu
Bantalan Besi
Bantalan Beton
Slab-Track

## Slide 5: Pemilihan Jenis Bantalan
Pemilihan jenis bantalan ditentukan oleh :
Umur rencana,
Karakteristik beban,
Harga bantalan,
Kondisi lingkungan dan tanah dasar.

## Slide 6: Pertimbangan Penggunaan Slab Track
Air hujan akan terbendung di antara slab track, sehingga dibutuhkan kondisi balas yang prima dengan demikian penyaluran air hujan dapat berlangsung dengan baik. Implikasi dari penggunaan bantalan ini, adalah diperlukannya frekuensi pemeliharaan (pembersihan) balas yang tinggi dimana akan menyebabkan anggaran pemeliharaan semakin tinggi.
Diperlukan konstruksi penambat arah melintang supaya jarak antar bantalan tetap terpelihara dengan baik.
Bahan konstruksi yang tepat untuk bantalan membujur adalah konstruksi beton mengingat pertimbangan praktis dan teknisnya.

## Slide 7: Bantalan Kayu
SYARAT MUTU, KEKUATAN & KEAWETAN
Kayu utuh, padat, tidak bermata, tidak ada bekas ulat dan tidak ada tanda mulai lapuk.
Kadar air maksimum 25 %
Bantalan kayu terbuat dari kayu mutu A dengan kelas kuat/awet I atau II

## Slide 8: Persyaratan Kayu Mutu A
Kayu harus kering udara
Besar mata kayu tidak melebihi 1/6 lebar bantalan (atau lebih dari 3,5 cm)
Bantalan tidak boleh mengandung sisi lengkung yang lebih besar daripada 1/10 tinggi dan 1/10 lebar bantalan
Miring arah serat (tangensial ) tidak melebihi 1/10
Retak arah radial tidak boleh lebih dari ¼ tebal bantalan dan retak-retak menurut lingkaran tumbuh tidak melebihi 1/5 tebal bantalan.

## Slide 9: Gambar Mata Kayu dan Arah Retak pada Bantalan Kayu

## Slide 10: Contoh Jenis Kayu untuk Bantalan
Nama Botanis | Nama Perdagangan | Kelas Kuat | Kelas Awet
Intsia Spec.Div Euisderoxylon zwageri T.et B Manilkara Kauki (L) Adina Minutiflora Val Tectona Grandis L.f Dalbergia Latifolia Roxb | Merbau Ulin, Borneo, Kayu Besi Sawo Kecik Berumbung Gerunggang Jati Sonokeling | I – II I I I – II II II | I – II I I II I – II I

## Slide 11: Umur Bantalan
Umur kelas awet I = 8 tahun dan umur kelas awet II = 5 tahun, pada kondisi terbuka dan berhubungan dengan tanah lembab tanpa adanya serangan rayap dan bubuk.
Perawatan untuk memperpanjang umur bantalan dengan perendaman terhadap bahan-bahan kimia misalnya retensi pengawetan 10.

## Slide 12: Ukuran Bantalan Kayu Indonesia Peraturan Dinas No.10 Tahun 1986
Bantalan Kayu pada Jalan Lurus :
200 x 22 x 13 (PJKA)
210 x 20 x 14 (JNR)
Bantalan Kayu pada Jembatan :
180 x 22 x 20 (PJKA)
180 x 22 x 24 (JNR)
Toleransi yang perbolehkan untuk :
panjang bantalan : + 40 mm s.d. – 20 mm,
lebar bantalan : + 20 mm s.d. – 10 mm
tinggi bantalan : + 10 mm.
Bentuk penampang melintang bantalan kayu harus berupa empat persegi panjang pada seluruh tubuh bantalan.

## Slide 13: Syarat Kekuatan Bantalan
Kelas Kayu | Momen Maksimum (kg.m)
I II | 800 530
Jenis Tegangan Ijin | Kelas Kuat | 
 | I | II
Lentur (lt dalam kg/cm2) | 125 | 83
Tekan Sejajar Serat ( tk// dalam kg/cm2) | 108 | 71
Tarik Sejajar Serat ( tr// dalam kg/cm2) | 108 | 71
Tekan Tegak Lurus Serat (tk dalam kg/cm2) | 33 | 21
Geser ( dalam kg/cm2) | 17 | 10

## Slide 14: Perkuatan Tahanan Balas pada Bantalan Kayu
Salah satu cara untuk memperbesar parameter tahanan balas (ballast resistance) adalah memperluas permukaan bantalan yang biasa disebut anchoring device, safety caps atau angker bantalan kayu. Dengan meningkatnya permukaan bantalan maka nilai resistensi balas menjadi tinggi.

## Slide 15: Kerusakan Bantalan
Penurunan kekuatan akibat pelapukan
Kerusakan bantalan akibat tingginya beban gandar yang mengakibatkan alat penambat tidak berfungsi baik sehingga beban langsung diterima oleh bantalan secara vertikal dan lateral.
Susutnya kayu

## Slide 16: Bantalan Besi
Umur bantalan relatif panjang dan ringan sehingga mudah dalam pengangkutan dan pemasangan.
Stabilitasnya kurang baik (arah lateral, vertikal atau longitudinal) karena berat yang ringan dan gesekan diantara permukaan bantalan dengan balas relatif kecil (tidak sesuai dengan lalu lintas kecepatan tinggi dan menerus)
Bantalan harus selalu kering untuk mengurangi korosi sehingga diperlukan konstruksi balas yang mampu meloloskan air dan tidak sesuai untuk daerah yang sering terendam (misal: perlintasan).

## Slide 17: Syarat Kekuatan
Bantalan Besi Bagian Tengah dan Bawah harus mampu menahan momen 650 kgm.
Tegangan ijin bantalan besi 1600 kg/cm2 sehingga momen tahanan bantalan besi minimal 40,6 cm3.
Ukuran Bantalan :
Panjang : 2000 mm
Lebar Atas : 144 mm
Lebar Bawah : 232 mm
Tebal Baja : minimal 7 mm

## Slide 18: Perkuatan Bantalan Besi
Anchoring Device
Safety Caps
Merubah Geometri menjadi Y-sleeper

## Slide 19: Bantalan Beton
Bantalan beton memiliki stabilitas baik, umur lama, biaya pemeliharan rendah dan komponen yang sedikit.
Berat bantalan 160-200 kg/buah sehingga memiliki tahanan vertikal, lateral dan longitudinal yang baik.
Pemakaian bantalan beton digalakkan mengingat bantalan kayu semakin sulit.

## Slide 20: Jenis Bantalan Beton
Bantalan Beton Pratekan Blok Tunggal dengan Jenis Pembuatan secara PostTension dan PreTension.
Bantalan Beton Blok Ganda (Bi-Block Concrete Sleeper)

## Slide 21: Penarikan Kabel
Proses pretension, penyaluran kabel melalui tegangan geser antara kabel dan beton sedangkan proses post tension melalui sistem penjangkaran di ujung kabel.
Pre Tension
Misal : WIKA, Adhi Karya, BSD, Bv 53 (Jerman), Dow-Mac (Inggris).
Post Tension
Misal : B 55 (Jerman), Franki Bagon (Belgia).

## Slide 22: Bantalan Pre-Tension & Post-Tension

## Slide 23: Aspek Produksi
Longline Production
Kabel pretekan (600 m) ditegangkan, shoulder penambat diletakkan pada posisi yang benar kemudian dicor. Digetarkan, di-curing dan setelah kuat dipotong dalam 2 meter-an.
Thosti Operation
Bantalan dicetak dalam mould 2 meter-an, terdiri dari 2 buah bantalan, setelah shoulder diletakkan pada posisis yang benar, kabel ditegangkan, kemudian dicor dan di-curing selama lebih 1 hari dan baru dilepas dari cetakan.

## Slide 24: Fabrikasi Bantalan Beton

## Slide 25: Syarat Bantalan Beton Pratekan Blok Tunggal Proses Pretension
Ukuran Bantalan
Pada bagian lurus : L = l + 2  Φ
l = jarak di antara dua sumbu vertikal (dalam mm)
 = konstanta 80 – 160
Φ = diameter kabel (dalam mm)
Mutu Campuran
Kuat Tekan < 500 kg/cm2 untuk tulangan geser mutu U-24 dan baja prategang pada tegangan putus 17000 kg/cm2

## Slide 26: Syarat Bantalan Beton Pratekan Blok Tunggal Proses Pretension
Bantalan harus dapat memikul momen minimum pada bawah rel sebesar +15000 kgm dan -750 kgm. Momen di tengah bantalan +660 kgm dan -930(-750) kgm.
Bentuk penampang trapesium
Pusat berat baja prategang dekat dengan pusat berat beton
Kehilangan tegangan diambil 25 % gaya prategang awal
Ketentuan lain lihat PD 10 tahun 1986

## Slide 27: Syarat Bantalan Beton Pratekan Blok Tunggal Proses Post tension
Pada jalur lurus beton pratekan mempunyai ukuran panjang : L = l + 2 
 = panjang penyaluran, daerah regulasi tegangan yang tergantung pada angker.
Mutu campuran memiliki kuat tekan 500 kg/cm2, dan tulangan geser U-24 dengan mutu tulangan prategang 17000 kg/m2.
Kehilangan tegangan dihitung 20 % gaya prategang awal.

## Slide 28: Untuk Materi Kuliah Sessi Berikutnya:
Perencanaan Bantalan Kayu
Perencanaan Bantalan Beton Monolithic
Perencanaan Bantalan Beton Bi-Block
Beberapa Pengujian Laboratorium Bantalan

## Slide 29: Perhitungan Dimensi Bantalan
OUTLINES MATERI :
Perhitungan Distribusi Beban pada Bantalan dari Beban Kereta Api
Perhitungan Dimensi Bantalan Kayu
Perhitungan Dimensi Bantalan Beton

## Slide 30: Analisis Pembebanan Pada Bantalan
Analisis Persamaan Momen
Analisis Persamaan Defleksi
Analisis Distribusi Beban pada Bantalan

## Slide 31: Analisis Pembebanan Pada Bantalan … (1)

## Slide 32: Konsep Persamaan Momen

## Slide 33: Analisis Pembebanan Pada Bantalan … (2)

## Slide 34: Konsep Persamaan Defleksi

## Slide 35: Analisis Pembebanan Pada Bantalan … (3)

## Slide 36: Contoh Kasus
Jika digunakan R.54 (E = 2,1  106 kg/cm2, dan IX = 2346 cm4) yang dipasang pada Kelas Jalan I, S = 60 cm dan k (nilai modulus jalan rel) = 180 kg/cm2. Tentukan beban yang didistribusikan dari rel ke bantalan !
Jawaban :

## Slide 37: Contoh Kasus

## Slide 38: Perhitungan Dimensi Bantalan Kayu
Prosedur Perhitungan
Studi Kasus

## Slide 39: Prosedur Perhitungan Bantalan Kayu …(1)
Komponen Panjang Bantalan dibagi atas bagian a (jarak sumbu vertikal rel terhadap bantalan ke tepi) dan c (setengah jarak antar sumbu rel).

## Slide 40: Prosedur Perhitungan Bantalan Kayu …(2)

## Slide 41: Prosedur Perhitungan Bantalan Kayu …(3)

## Slide 42: Studi Kasus
Jika digunakan data bantalan : (200  22  13) cm3 (PD. 10 Tahun 1986) dengan lt = 125 kg/cm2, E (modulus elastisitas kayu) = 1,25  105 kg/cm2 dan k (modulus jalan rel = reaksi balas) = 180 kg/cm2.
Hitunglah momen yang terjadi pada bantalan akibat pengaruh superposisi beban dan momen ijin bahan bantalan, untuk mendapatkan beban yang dapat diterima oleh bantalan !
Catatan : Perhitungan momen di titik C / D dan O, dapat dilakukan dengan mudah dengan menuliskan terlebih dahulu penyelesaian persamaan-persamaan trigonometri dan fungsi hiperbolikusnya dari fungsi  dan data dimensi bantalan yang digunakannya.

## Slide 43: Studi Kasus

## Slide 44: Studi Kasus
MOMEN CALC.: |  | 
sin l L | = | -0.311
sinh l L | = | 15.861
cosh l a | = | 1.318
cosh 2 l c | = | 3.424
cosh l L | = | 15.892
cos l a | = | 0.712
sinh 2 l a | = | 2.265
sin 2 l c | = | 0.946
sinh 2 l c | = | 3.275
sin 2 l a | = | 1.000
cos 2 l c | = | -0.325
cos l L | = | -0.950
sinh l c | = | 1.101
sin l c | = | 0.814
sin l (L-c) | = | 0.593
sinh l (L-c) | = | 6.094
cosh l c | = | 1.487
cos l (L-c) | = | -0.805
cos l c | = | 0.581
cosh l (L-c) | = | 6.175

## Slide 45: Studi Kasus

## Slide 46: Studi Kasus

## Slide 47: Studi Kasus
Kesimpulan : Bantalan kayu yang direncanakan berdimensi (200  22  13) cm3 dengan lt = 125 kg/cm2 dan E (modulus elastisitas kayu) = 1,25  105 kg/cm2 tidak dapat digunakan pada Kelas Jalan Rencana, dengan demikian perlu dicoba menggunakan bantalan besi atau bantalan beton.

## Slide 48: Perhitungan Dimensi Bantalan Beton
Prosedur Perhitungan Bantalan Beton Monolithic.
Prosedur Perhitungan Bantalan Beton Bi-Blok.
Studi Kasus

## Slide 49: Prosedur Perhitungan Bantalan Beton Monolithic (Blok Tunggal) … (1)

## Slide 50: Prosedur Perhitungan Bantalan Beton Monolithic (Blok Tunggal) …(2)

## Slide 51: Prosedur Perhitungan Bantalan Beton Monolithic (Blok Tunggal) …(3)

## Slide 52: Studi Kasus
Contoh :
Data Bantalan Produksi Dalam Negeri : bantalan beton dengan bentuk trapesium dengan baja prategang sebanyal 18 buah dengen diameter 5,08 mm, tegangan putus  = 16.000 kg/cm2. Pada saat kondisi transfer = 70 % kapasitas maksimum sehingga Pinitial = 18  2.270,24 kg, dan pada saat kondisi efektif = 55 % kapasitas maksimum sehingga Pinitial = 18  1.783,76 kg. Mutu beton menggunakan K-500, dan k (modulus jalan rel = reaksi balas) = 180 kg/cm2.

## Slide 53: Studi Kasus

## Slide 54: Studi Kasus

## Slide 55: Studi Kasus

## Slide 56: Studi Kasus

## Slide 57: Studi Kasus

## Slide 58: Studi Kasus (Analisis Tegangan Awal)

## Slide 59: Studi Kasus

## Slide 60: Studi Kasus (Analisis Tegangan Efektif)

## Slide 61: Studi Kasus

## Slide 62: Kontrol Tegangan Ijin

## Slide 63: Perhitungan Bantalan Bi-Blok

## Slide 64: Alur Perhitungan Bantalan Bi-Blok
Prosedur Perhitungan :
Tentukan dimensi bantaan bi-blok yang akan digunakan.
Perhitungan tegangan di bawah bantalan, yaitu dengan mengasumsikan bahwa tegangan merata yang terjadi di bawah bantalan merupakan tegangan merata dalam satu blok yang dihitung dari beban luar yang bekerja pada bantalan (beban kendaraan).
Kontrol tegangan tekan yang terjadi pada beton terhadap mutu beton yang akan digunakan.
Kontrol tegangan geser tekan yang terjadi pada beton terhadap mutu beton yang akan digunakan.

## Slide 65: Kontrol Mutu Bantalan Bi-Blok

## Slide 66: Studi Kasus

## Slide 67: Studi Kasus

## Slide 68: Studi Kasus

## Slide 69: Studi Kasus

## Slide 70: Pengujian Bahan Bantalan
Pengujian Kualitas Bantalan
Sebelum perencanaan jalan rel selesai, bantalan kayu, beton maupun baja harus terlebih dahulu diuji kekuatannya dengan pengujian sebagai berikut :
1. Pengujian Beban Statis
2. Pengujian Beban Dinamis
3. Pengujian Cabut
Khusus untuk bantalan beton, juga perlu dilakukan pengujian tekan sebelum diadakan pengecoran. Ini dilakukan untuk mengetahui kualitas mutu betonnya.
Keterangan lebih rinci mengenai pengujian ini dapat dibaca dalam Peraturan Bahan Jalan Rel Indonesia.

## Slide 71: THANK YOU ..