PERAN DAN HIDROLOGI DALAM PSDA

- Peran Hidrologi Dalam Teknik Sumberdaya Air

- Konsep Dasar Hidrologi

- Urusan Analisis

- Pola Perubahan Hidrologi

Peran Hidrologi Dalam Teknik SDA

- Perencanaan dan perangcangan ( besaran kuantitas dan kuantitas termasuk variable ruang dan waktu): Pengendalian banjir, irigasi, bendung dan bendungan, gorong-gorong untuk transportasi

- Skema system hidrologi

- Konsep Dasar Hidrologi

Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk air, kejadian dan distribusinya, sifat fisik dan kimianya, serta tanggapannya terhadap prilaku manusia (Chow, 1964)

Konsep Dasar hidrologi : 	a. Siklus hidrologi (hydrologic cycle)

b. Neraca air (water balance)

Neraca Air (water balance)

I = O + ∆S

I  = masukan

O = keluaran

∆S = perubahan tampungan (change of stotage)

Air itu = H2O + x

X adalah bahan tambahan dalam air

# Text boxes

Masalah

Pengembangan SDA

Pembuat

Keputusan

Faktor

Teknis

Faktor

Non Teknik

Pelaksanaan

Pengembangan SDA

Ketergantungan antar unit pengelola

Masukan

Ketidakpastian

Uncertainties

Ketidaktelitian

inaccuracies

Sistem

Sifat alami

Natural charcteristics

Sifat anthropogenik

Anthropogenic/human related chracteristics

Keluaran

Skema system hidrologi

evaporasi

Peripitasi

Overland flow

infiltrasi

perkolasi

Tampunga dalam

(Deep storage)

Lapisan kenyang air

(Saturated zone)

transpirasi

laut

Inter flow

SISTEM

KELUARAN

Outflow(O)

MASUKAN

INFLOW (I)