## Slide 1: Campuran Aspal
Perancangan Jalan

## Slide 2
Material aspal menjadi salah satu pilihan utama untuk dipergunakan sebagai lapis permukaan.
Material tersebut mempunyai sifat plastis dan berada dalam keadaan baik dalam suhu normal, tetapi dalam suhu panas material tersebut akan melunak dan berkurang kepadatannya.
Proses pencampuran antara material aspal dengan agregat kasar maupun halus dilakukan dalam suhu yang sangat tinggi. Ketika suhu menurun maka campuran beraspal tersebut akan mengeras dan membentuk suatu lapis permukaan perkerasan

## Slide 3: Jenis campuran beraspal
Jenis campuran beraspal di Indonesia ada 3 (tiga) jenis (Spesifikasi Umum Kementerian PU 2005), yaitu:
Latasir (lapis tipis aspal pasir/Sand Sheet)
Latasir ditujukan untuk jalan dengan beban lalulintas ringan dan khususnya pada daerah dimana agregat kasar sulit diperoleh.
Lataston (lapis tipis aspal beton/Hot Rolled Sheet)
Lataston merupakan campuran beraspal panas yang terbuat dari agregat yang bergradasi senjang yang terdiri dari aspal, agregat kasar, agregat halus, dan bahan pengisi (filler)
Laston (lapis aspal beton/Asphalt Concrete)
Laston adalah lapis permukaan atau lapis pondasi yang terdiri atas lapis aus (Asphalt Concrete-Wearing Course), Laston lapis permukaan antara (Asphalt Concrete - Bearing Course) dan Laston lapis pondasi (Asphalt Concrete Base). Pada umumnya Laston ditujukan untuk jalan dengan lalulintas tinggi.

## Slide 4: 1. Latasir (lapis tipis aspal pasir/Sand Sheet)
Lapis penutup yang terdiri dari campuran pasir dan aspal keras yang dicampur, dihampar dan dipadatkan dalam keadaan panas

## Slide 5: Latasir (lapis tipis aspal pasir/Sand Sheet)
Latasir ini digunakan ada jalan dengan lalu lintas yang ringan.
Lapis ini memiliki sifat non-struktural dan hanya sebagai lapis penutup
Campuran latasir biasanya memerlukan penambahan filler agar memenuhi kebutuhan sifat-sifat yang disyaratkan.
Campuran ini mempunyai ketahanan yang rendah terhadap alur (rutting), oleh sebab itu tidak boleh digunakan dengan lapisan yang tebal, pada jalan dengan lalu lintas berat dan pada daerah tanjakan.﻿
Latasir ini dibagi lagi menjadi kelas A dan kelas B menurut gradasi pasirnya.
Gradasi Latasir A ditentukan oleh ayakan ukuran maksimum 12,5 mm (1/2 inci), ayakan menengah 9,5 mm (3/8 inci) dan ayakan terkecil 0,075 mm (No.200). Gradasi Latasir B ditentukan oleh ayakan ukuran maksimum 12,5 mm (1/2 inci), ayakan menengah 2,36 mm (No. 8) dan ayakan 0,075 mm (No.200). Butir lolos ayakan 0,075 mm (No. 200) untuk gradasi agregat halus dan atau pasir berubah, yaitu Latasir A antara 4 % dan 14 %, Latasir B antara 8 % dan 18 %.

## Slide 6: 2. Lapis Tipis Aspal Beton (LATASTON) atau Hot Rolled Sheet (HRS)
Lapis penutup yang terdiri dari campuran antara agregat bergradasai timpang, filler dan aspal keras dengan perbandingan tertentu yang dicampur dan dipadatkan dalam keadaan tertentu. Tebal padat antara 25 – 30 mm

## Slide 7: Lapis Tipis Aspal Beton (LATASTON) atau Hot Rolled Sheet (HRS)
HRS digunakan pada jalan dengan beban lalu lintas yang sedang.
HRS terdiri dari 2 jenis campuran yaitu HRS Lapis Pondasi (HRS-Base) dan HRS Lapis Aus (HRS-Wearing Course, HRS-WC).
Ukuran maksimum agregat masing-masing campuran adalah 19 mm.
Lapis Base adalah lapis pondasi permukaan, pada struktur jalan berada dibawah lapis Wearing Couse, meskipun lapis Base tidak memiliki kontak langsung dengan ban kendaraan namun lapisan ini memikul beban yang lebih besar dari lapis Wearing Course.
Untuk Lapis Base terdapat alternatif jenis campuran beraspal panas HRS-Base dan AC-Base; memiliki jenis gradasi yang berbeda; HRS-Base bergradasi senjang yang artinya memiliki fraksi yang hilang dan AC-Base bergradasi menerus yang artinya semua fraksi agregat memiliki variasi yang seimbang dan pasti kinerja dari masing-masing campuran akan berbeda

## Slide 8
Dari segi komposisi campuran HRS-Base bergradasi senjang membutuhkan agregat halus yang cukup banyak dibandingkan dengan AC-Base, karena agregat halus sulit diperoleh maka biaya yang dibutuhkan untuk membuat campuran HRS-Base lebih besar dibandingkan AC Base.
Dari segi sifat campuran nilai stabilitas pada campuran AC-Base lebih tinggi dibandingkan campuran HRS-Base ini berarti campuran AC-Base mampu menerima beban lalu lintas lebih besar dibandingkan dengan campuran HRS-Base
HRS-Lapis Aus (HRS-WC) memiliki 2 jenis campuran HRS-WC yaitu HRS-WC gradasi senjang dan HRS-WC gradasi semi senjang.
Kedua gradasi agregat dalam campuran HRS-WC ini, hampir sama yaitu gradasi agregat dimana ukuran agregat yang ada tidak lengkap atau ada fraksi agregat yang tidak ada atau jumlahnya sedikit sekali
Lataston (HRS) bergradasi semi senjang sebagai pengganti Lataston (HRS) bergradasi senjang dapat digunakan pada daerah dimana pasir halus yang diperlukan untuk membuat gradasi yang benar-benar senjang tidak dapat diperoleh.

## Slide 9
Untuk HRS-WC yang benar-benar senjang, paling sedikit 80% agregat lolos ayakan No.8 (2,36 mm) harus lolos ayakan No.30 (0,600 mm) penggunaan agregat halus merupakan bagian yang dominan dalam campuran HRS-WC, tentu ini juga berpengaruh pada komposisi bahan pembentuk campuran
Dalam menghitung proporsi agregat halus, perlu memperhatikan ketersediaan agregat apakah agregat tersebut mudah atau sulit untuk diperoleh.

## Slide 10: 3. Lapis Aspal Beton (LASTON) atau Asphalt Concrete (AC)
Lapisan pada konstruksi jalan yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, filler dan aspal keras, yang dicampur, dihampar dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu

## Slide 11: Lapis Aspal Beton (LASTON) atau Asphalt Concrete (AC)
Lapis aspal beton (AC) ini digunakan pada jalan dengan beban lalu lintas yang berat.
Mempunyai nilai struktural.
Aspal Beton (AC) terdiridari tiga macam campuran, yaitu : Laston Lapis Aus 2 (AC-WC), Laston Lapis Aus 1 (AC-BC) dan Laston Lapis Pondasi (AC-Base)
Laston Aus – 1 (AC – WC1), untuk lapis permukaan, diameter butir maksimal 19,0 mm, bertekstur halus. Atau sering disebut AC – WC saja.
Laston Aus – 2 (AC – WC2), untuk perata atau Laston atas (ATB), diameter butir maksimal 25,4 mm, bertekstur sedang. Atau sering disebut AC – BC (Asphalt Concrete – Binder Coarse) / Lapis Perkerasan.
Laston Pondasi (AC – Base), untuk Laston bawah, diameter butir maksimal 37,5 mm, bertekstur kasar.

## Slide 12: Thank You
See you in the next chapter:
Aspal Beton