## Slide 1: Perancangan Bangunan Gedung
Pembebanan pada Bangunan Gedung
Slide 04
Universitas Bina Darma
Civil Engineering

## Slide 2: PEMBEBANAN STRUKTUR & WAKTU GETAR ALAMI FUNDAMENTAL
Beban mati : beban sendiri struktur yang bersifat tetap dan bagian lain yang tak terpisahkan dari gedung.
Beban hidup : semua beban yang terjadi akibat penghunian, termasuk beban yang tidak permanen.
Beban gempa : mencakup semua beban statis ekivalen yang bekerja pada gedung yang menirukan pengaruh gerakan tanah akibat gempa.

## Slide 3: BEBAN GESER NOMINAL STATIS EKIVALEN PADA TEKANAN DASAR TANAH
Beban geser nominal statis ekivalen yang terjadi di tekanan dasar tanah dapat dihitung:
Dimana :
V = Beban gempa horizontal
C = Koefisien gempa
I = Faktor keutamaan Gedung
Wt = Berat total bangunan
R = Faktor Reduksi

## Slide 4: BEBAN GESER DASAR NOMINAL V
Beban geser dasar nominal V menurut Pasal 6.1.2 harus dibagikan sepanjang tinggi struktur gedung menjadi beban-beban gempa nominal statik ekuivalen Fi yang menangkap pada pusat massa lantai tingkat ke-i menurut persamaan :
Dimana :
Fi = Beban gempa horizontal
Wi = Koefisien gempa
hi = Faktor keutamaan Gedung
V = Berat total bangunan

## Slide 5: BEBAN GESER DASAR NOMINAL V
Apabila rasio antara tinggi struktur gedung dan ukuran denahnya dalam arah pembebanan gempa sama dengan atau melebihi 3, maka ;
0,1 V harus dianggap sebagai beban horisontal terpusat yang menangkap pada pusat massa lantai tingkat paling atas, sedangkan
0,9 V sisanya harus dibagikan sepanjang tinggi struktur gedung menjadi beban- beban gempa nominal statik ekuivalen menurut Pasal 6.1.3.

## Slide 6: WAKTU GETAR ALAMI FUNDAMENTAL
Waktu getar alami fundamental struktur gedung beraturan dalam arah masing- masing sumbu utama dapat ditentukan dengan rumus Rayleigh sebagai berikut:
dimana;
- Wi dan Fi mempunyai arti yang sama seperti yang disebut dalam Pasal 6.1.3,
- di adalah simpangan horisontal lantai tingkat ke-i dinyatakan dalam mm dan
- ‘g’ adalah percepatan gravitasi yang ditetapkan sebesar 9810 mm/det2.

## Slide 7: WAKTU GETAR ALAMI FUNDAMENTAL
Untuk mencegah penggunaan struktur bangunan yang terlalu fleksibel , nilai waktu getar alami fundamental dibatasi bergantung nilai ζ untuk wilayah gempa dan jenis struktur dengan rumus :
Apabila waktu getar alami fundamental T1 struktur gedung untuk penentuan Faktor Respons Gempa C1 menurut Pasal 6.1.2 ditentukan dengan rumus-rumus empirik atau didapat dari hasil analisis vibrasi bebas 3 dimensi, nilainya tidak boleh menyimpang lebih dari 20% dari nilai yang dihitung menurut Pasal 6.2.1.
T1 < ζ

## Slide 8: WAKTU GETAR ALAMI FUNDAMENTAL
TABEL
KOEFISIEN WAKTU GETAR ALAMI

## Slide 9: KOMBINASI PEMBEBANAN
Dengan menyatan kekuatan ultimit suatu struktur gedung dan pembebanan ultimit sutu struktur gedung itu berturut-turut sebagai berikut :
Dimana ;

## Slide 10: BATAS ULTIMIT KUAT TERFAKTOR
Kuat terfaktor harus dipenuhi persyaratan keadaan batas ultimit sebagai berikut:
Dimana Faktor-faktor beban yang bekerja nilainya ditetapkan menurut standar yang berlaku.

## Slide 11: KOMBINASI PEMBEBANAN (SNI 03-2847-2002)
U = 1,4 D
U = 1,2 D + 1,6 L
U = 0,9 D + 1,0 E
U = 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E

## Slide 12: TERIMA KASIH
WASSALAMMUALAIKUM WR WB