## Slide 1: Perancangan Bangunan Gedung
Tinjauan Jenis Struktur
Slide 03
Universitas Bina Darma
Civil Engineering

## Slide 2: TINJAUAN JENIS STRUKTUR (SNI 03-1726-2002)
Berdasarkan SNI 03-1726-2002 Jenis struktur dibedakan menjadi 7 Sistem dan Subsistem, yaitu;
Sistem dinding penumpu (Bearing wall system), sistem struktur yang tidak memiliki rangka ruang pemikul beban grafitasi secara lengkap, dinding penumpu atau sistem brecing memikul hampir semua beban grafitasi, beban lateral dipikul oleh dinding geser atau rangka brecing,
Sistem rangka gedung (building frame system), sistem struktur yang pada dasarnya memiliki ruang pemikul beban grafitasi secara lengkap. Beban lateral dipikul oleh dinding geser atau brecing,
Sistem rangka pemikul momen (momen resisting frame system), sistem struktur yang pada dasarnya memiliki ruang pemikul beban grafitasi secara lengkap. Beban lateral dipikul rangka pemikul momen terutama melalui mekanisme lentur.

## Slide 3: TINJAUAN JENIS STRUKTUR (SNI 03-1726-2002)
Sistem ganda (Dual System), sistem struktur yang tidak memiliki rangka ruang pemikul beban gravitasi secara lengkap, dinding penumpu atau sistem brecing memikul hampir semua beban gravitasi, beban lateral dipikul oleh dinding geser atau rangka brecing,
Rangka ruang memikul seluruh beban gravitasi
Pemikul beban lateral berupa dinding geser atau bresing, dengan rangka pemikul momen. Rangka pemikul momen harus direncanakan secara terpisah mampu memikul sekurang-kurangnya 25 persen dari seluruh beban lateral.sedangkan sisanya akan dipikul oleh dinding geser
Kedua sistem harus direncanakan untuk memikul bersama- sama seluruh beban lateral dengan memperhatikan interaksi antara sistem rangka pemikul momen denganm dinding geser.
Sistem struktur gedung kolom kantilever, sistem struktur yang memanfaatkan kolom kantilever untuk memikul beban lateral,

## Slide 4: TINJAUAN JENIS STRUKTUR (SNI 03-1726-2002)
Sistem interaksi dinding geser dengan rangka,
Sub-Sistem Tunggal, sub-sistem struktur bidang yang akan membentuk struktur gedung secara keseluruhan.

## Slide 5: FAKTOR KEUTAMAAN I
Tabel Faktor Keutamaan I untuk berbagai kategori gedung dan bangunan;

## Slide 6: PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG TIDAK BERATURAN
Perhitungan Respons Dinamik
Perhitungan respon dinamik pada struktur gedung tidak beraturan terhadap pembebanan gempa nominal akibat pengaruh Gempa Rencana, dapat dilakukan dengan Metoda Analisis Ragam Spektrum Respons dengan memakai Spektrum Respons Gempa Rencana menurut Gambar 2 yang nilai ordinatnya dikalikan faktor koreksi I/R, di mana I adalah Faktor Keutamaan menurut Tabel 1, sedangkan R adalah faktor reduksi gempa representatif dari struktur gedung yang bersangkutan.
Dalam hal ini, jumlah ragam vibrasi yang ditinjau dalam penjumlahan respons ragam menurut metoda ini harus sedemikian rupa, sehingga partisipasi massa dalam menghasilkan respons total harus mencapai sekurang-kurangnya 90%.

## Slide 7: RESPON DINAMIK PADA STRUKTUR GEDUNG TIDAK BERATURAN
Penjumlahan respons ragam yang disebut dalam Pasal 7.2.1 untuk struktur gedung tidak beraturan yang memiliki waktu-waktu getar alami yang berdekatan, harus dilakukan dengan metoda yang dikenal dengan Kombinasi Kuadratik Lengkap (Complete Quadratic Combination atau CQC).
Waktu getar alami harus dianggap berdekatan, apabila selisih nilainya kurang dari 15%.
Untuk struktur gedung tidak beraturan yang memiliki waktu getar alami yang berjauhan, penjumlahan respons ragam tersebut dapat dilakukan dengan metoda yang dikenal dengan Akar Jumlah Kuadrat (Square Root of the Sum of Squares atau SRSS).

## Slide 8: RESPON DINAMIK PADA STRUKTUR GEDUNG TIDAK BERATURAN
Pusat rotasi lantai tingkat suatu struktur gedung: adalah suatu titik pada lantai tingkat itu yang bila suatu beban horisontal bekerja padanya, lantai tingkat tersebut tidak berotasi, tetapi hanya bertranslasi, sedangkan lantai-lantai tingkat lainnya yang tidak mengalami beban horisontal semuanya berotasi dan bertranslasi.
Antara pusat massa dan pusat rotasi lantai tingkat harus ditinjau suatu eksentrisitas rencana (ed). Apabila ukuran horisontal terbesar denah struktur gedung pada lantai tingkat itu, diukur tegak lurus pada arah pembebanan gempa, dinyatakan dengan b,maka eksentrisitas rencana ed harus ditentukan sebagai berikut:

## Slide 9: RESPON DINAMIK PADA STRUKTUR GEDUNG TIDAK BERATURAN
Apabila rasio antara tinggi struktur gedung dan ukuran denahnya dalam arah pembebanan gempa sama dengan atau melebihi 3, maka ;
Dalam perencanaan struktur gedung terhadap pengaruh Gempa Rencana, eksentrisitas rencana ed antara pusat massa dan pusat rotasi lantai tingkat menurut Pasal 5.4.3. harus ditinjau baik dalam analisis statik, maupun dalam analisis dinamik 3 dimensi.
Untuk 0 < e < 0,3b : |  |  | Untuk e > 0,3 b :
ed = 1,5 e + 0,05 b atau ed = e - 0,05 b |  |  | ed = 1,33 e + 0,1 b Atau ed = 1,17 e - 0,1 b
dan dipilih di antara keduanya yang pengaruhnya paling menentukan untuk unsur atau subsistem struktur gedung yang ditinjau; |  |  | dan dipilih di antara keduanya yang pengaruhnya paling menentukan untuk unsur atau subsistem struktur gedung yang ditinjau.

## Slide 10: PENGARUH P-DELTA & KOEFISIEN WAKTU GETAR ALAMI
Struktur gedung yang tingginya diukur dari taraf penjepitan lateral adalah lebih dari 10 tingkat atau 40 m, harus diperhitungkan terhadap Pengaruh P-Delta, yaitu suatu gejala yang terjadi pada struktur gedung yang fleksibel, di mana simpangan ke samping yang besar akibat beban gempa lateral menimbulkan beban lateral tambahan akibat momen guling yang terjadi oleh beban gravitasi yang titik tangkapnya menyimpang ke samping.
Tabel Koefisien Waktu Getar Alami

## Slide 11: ARAH PEMBEBANAN GEMPA
Dalam perencanaan struktur gedung, arah utama pengaruh Gempa Rencana harus ditentukan sedemikian rupa, sehingga memberi pengaruh terbesar terhadap unsur-unsur subsistem dan sistem struktur gedung secara keseluruhan.
Untuk mensimulasikan arah pengaruh Gempa Rencana yang sembarang terhadap struktur gedung, pengaruh pembebanan gempa dalam arah utama yang ditentukan menurut Pasal 5.8.1 harus dianggap efektif 100% dan harus dianggap terjadi bersamaan dengan pengaruh pembebanan gempa dalam arah tegak lurus pada arah utama pembebanan tadi, tetapi dengan efektifitas hanya 30%.

## Slide 12: PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG BERATURAN
Beban gempa nominal statik ekuivalen
Struktur gedung beraturan dapat direncanakan terhadap pembebanan gempa nominal akibat pengaruh Gempa Rencana dalam arah masing-masing sumbu utama denah struktur tersebut, berupa beban gempa nominal statik ekuivalen, yang ditetapkan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut;

## Slide 13: PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG BERATURAN
Ketentuan untuk Analisis Respon Dinamik
Nilai akhir respons dinamik struktur gedung terhadap pembebanan gempa nominal akibat pengaruh Gempa Rencana dalam suatu arah tertentu, tidak boleh diambil kurang dari 80% nilai respons ragam yang pertama. Bila respons dinamik struktur gedung dinyatakan dalam gaya geser dasar nominal V, maka persyaratan tersebut dapat dinyatakan menurut persamaan berikut :
V > 0,8 V1
di mana V1 adalah gaya geser dasar nominal sebagai respons ragam yang pertama terhadap pengaruh Gempa Rencana menurut persamaan :

## Slide 14: TERIMA KASIH
WASSALAMMUALAIKUM WR WB