## Slide 1: Perancangan Bangunan Gedung
Perencanaan – Cashflow
Slide 09
Universitas Bina Darma
Civil Engineering

## Slide 2: CASH FLOW
Cash Flow :
Anggaran penerimaan dan pengeluaran proyek secara tunai (cash), termasuk mengatasi finansial bila terjadi defisit.

## Slide 3: TUJUAN DARI PERENCANAAN CASH FLOW
Untuk mengetahui :
Jumlah pinjaman uang tunai yang diperlukan
Jadwal pinjaman yang diperlukan (jumlah & waktunya)
Jadwal pengembalian pinjaman (jumlah & waktunya)
Jumlah bunga pinjaman yang harus ditanggung oleh proyek

## Slide 4: DATA YANG DIPERLUKAN DALAM MENYUSUN CASH FLOW
Jadwal penerimaan proyek sesuai dengan persyaratan pembayaran dan kontrak
Jadwal pengeluaran proyek, sesuai dengan kebijakan pembelanjaan
Kas awal yang dipunyai atau diberikan kepada proyek

## Slide 5: Kebijaksanaan pembelanjaan Cash Flow
Bila kondisi keuangan tidak mencukupi untuk menunjang kegiatan pelaksanaan proyek, dapat ditempuh dua cara, yaitu :
Pinjam uang ke Bank atau Lembaga Keuangan lain, untuk keperluan pembiayaan secara tunai, agar dapat menekan biaya, tetapi dilain pihak harus membayar bunga pinjaman.
Tidak pinjam uang, tetapi menggunakan kebijakan kredit atau barang atau jasa yang diperlukan. Dalam hal ini memang terbebas dari bunga pinjaman, tetapi harga yang diperoleh biasanya lebih tinggi dibanding bila dilakukan secara tunai.
Dari dua cara tsb harus dievaluasi yang mana yang lebih memungkinkan.

## Slide 6: MANFAAT PERENCANAAN CASH FLOW
Menjamin lancarnya kemajuan pelaksanaan proyek dari segi pembayaran
Menekan sekecil mungkin biaya pinjaman yang harus ditanggung oleh proyek

## Slide 7: Unsur-unsur Cash Flow
Penerimaan bersih, yaitu uang dari proyek yang masuk ke dalam kas (plus)
Pengeluaran, yaitu uang yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan proyek (minus)
Selisih penerimaan dan pengeluaran
Bila positif tanpa diberi tanda dan bila negatif diberi tanda kurung sebagai pengganti tanda minus
Kas awal, yaitu uang yang disediakan sebelum kegiatan proyek dimulai
Kas sebelum finansial, yaitu kondisi kas sebelum ada kebijakan finansial (atau penjumlahan butir 3 dan 4)
Finansial, terdiri dari pinjaman, pengembalian pinjaman dan bunga pinjaman serta total finansial
Kas akhir, yaitu penggabungan kas sebelum finansial dan total finansial
Jumlah pinjaman secara komulatif, merupakan total pinjaman yang terjadi pada tiap akhir bulan
Jumlah komulatif pinjaman yang paling tinggi dipergunakan untuk menetapkan plafond pinjaman

## Slide 8: FORMULIR CASH FLOW

## Slide 9: Detail Penerimaan dan Pengeluaran

## Slide 10: PENGENDALIAN CASH FLOW
Kegiatan Pengendalian pada Csah Flow adalah penting sekali, karena bila rencana penerimaan dan atau pengeluaran berbeda realisasinya, maka cash flow harus direvisi total.
Oleh karena itu ada dua hal pokok dalam pengendalian pada Cash Flow yaitu :
  PENGENDALIAN PENERIMAAN
  Hal ini sangat dipengaruhi oleh pihak luar yang terlibat dlm proses pembayaran.
  Oleh karena itu fokus pengendalian adalah keluar.
  PENGENDALIAN PENGELUARAN
  Hal ini merupakan kegiatan yang dapat dikendalikan dalam proses pelaksanaan kebijakan pengeluaran.
  Oleh karena itu fokus pengendaliannya adalah kedalam, dengan memikirkan semua konsekuensinya

## Slide 11: PENGENDALIAN CASH FLOW
Bila saldo antara penerimaan dan pengeluaran tidak imbang, biasanya kebijakan pengeluaran yang disesuaikan dengan segala konsekuensinya
Oleh karena itu pengendalian Cash Flow proyek merupakan hal yang sangat penting yang dalam kenyataan sering diabaikan para engineer

## Slide 12: TERIMA KASIH
WASSALAMMUALAIKUM WR WB