## Slide 1: LAPANGAN TERBANG
LESSON 02.PERENCANAAN

## Slide 2: Sistem Lapangan Terbang
Jenis Penerbangan Sipil, Organisasi Pener-bangan, Konversi Satuan Ukuran
Karakteristik Pesawat Terbang
Sistem Lapangan Terbang

## Slide 3: JENIS PENERBANGAN SIPIL
Dalam dunia penerbangan dikenal 2 jenis penerbangan Sipil, yaitu :
General Aviation, adalah jenis penerbangan yang dilaksanakan oleh pesawat terbang bukan komersil seperti penerbangan untuk tujuan ; Perjalanan Bisnis, Penyemprotan, Pemetaan Udara, Pengangkutan Barang, Olahraga & Rekreasi dll.
Air Carriers, adalah jenis penerbangan pesawat terbang komersil, seperti penerbangan GIA, MNA, BOURAQ, KLM, QANTAS, PANAM, MAS, JAL, Cathay Pacific, dll.

## Slide 4
Pada umumnya ukuran pesawat terbang jenis General Aviation lebih kecil dibanding dengan jenis Air Carriers, untuk itu prasarana pelayanan jenis Air Carriers lebih besar dan lebih baik dibanding jenis General Aviation.
Sebagai contoh landasan pacu (Runway) untuk jenis Air Carriers cukup panjang dan lebar serta diperkeras, sedang untuk jenis General Aviation runway yang diperlukan tidak terlalu panjang dengan perkerasan tanah / rumput atau perkerasan sederhana.

## Slide 5: ORGANISASI PENERBANGAN
Organisasi penerbangan dunia yang mengurusi mengenai keseragaman peraturan lapangan terbang, pesawat terbang, navigasi udara International adalah :
ICAO (International Civil Aviation Organization), yaitu Organisasi Penerbangan Sipil International yang bertujuan :
  Memberi jaminan soal keamanan dan mengatur pertumbuhan penerbangan sipil Internasional.
  Mendorong seni perencanaan dan pemakaian pesawat terbang untuk perdamaian.

## Slide 6
  Mendorong perkembangan lalu lintas udara, lapangan terbang dan fasilitas-fasilitas navigasi udara untuk penerbangan International.
  Menyediakan angkutan udara yang aman, teratur, efisien dan ekonomis bagi penduduk seluruh dunia.
  Menjaga pemborosan yang diakibatkan oleh persaingan yang tak beralasan.
  Menjaga hak dari pada negara-negara yang mengadakan perjanjian penerbangan untuk memakai lalu lintas udara.
  Menghindari diskriminasi antara negara yang mengadakan perjanjian.

## Slide 7
Mengadakan navigasi-navigasi udara Internasional keamanan daripada penerbangan.
Mengusahakan perkembangan disegala aspek mengenai penerbangan sipil Internasional.
B. FAA (Federal Aviation Administration), yaitu Administrasi Penerbangan Federal.

## Slide 8: KONVERSI SATUAN UKURAN
Satuan ukuran yang digunakan dalam lapangan terbang
meliputi :
British Units (foot, inch, pound, ton, mile,ºF, gallon, acre).
Metrik Units (Km, m, cm, Kg, ºC).
Konversi Satuan British ke Satuan Metrik :
British Units Metrik Units
1 foot 0,3048 meter
1 inch 2,54 cm = 0,0254 meter
1 pound 0,4536 kilogram
1 ton (2000 lb) 907,2 kilogram
1 nautical mile 1852 meter = 1,852 km

## Slide 9
British Units Metrik Units
1 statute mile 1609 meter = 1,609 km
1 inch 2,54 cm = 0,0254 meter
1ºF (Fahrenheit) 1ºC = 5/9 (1ºF – 32)
1 gallon (US. Liquit) 0,003785 meter3
1 acre 4046,8 meter2
1 square mile 2.589.988 meter2
1 square foot 0,0929 meter2
1 foot per second 0,3048 meter/detik.
Satuan yang umum digunakan di Indonesia adalah satuan metrik (Metrik Units).

## Slide 10
Untuk melaksanakan perencanaan lapangan terbang diperlukan data/karakteristik pesawat terbang, yaitu :
Size (ukuran), pesawat terbang meliputi ;
►Wing-span (jarak antara kedua ujung sayap)
►Fuselage length (sumbu panjang badan)
►Height (tinggi pesawat)
Ukuran pesawat terbang tersebut mempengaruhi dalam perencanaan ukuran dari parking aprons (tempat parkir pesawat), terminal buildings/hanggar lebar runways dan taxiways maupun jarak antara trafficways. Selain ketiga ukuran diatas ada satu ukuran lagi, yaitu Maximum Turning Radius (jari-jari putar maksimum.

## Slide 11
SIDE VIEW
FRONT VIEW
Wing-span
Fuselage length
Height
Wheel tread
Wheel base

## Slide 12
Dalam merencanakan lapangan terbang kita harus memperhitungkan perkembangan ukuran pesawat terbang, karena teknologi pesawat terbang selalu berkembang mengikut perkembangan jaman, seperti terlihat pada
Tabel jenis-jenis pesawat berikut :
Jenis Pesawat Kecepatan Perbandingan
(miles/hour) terhadap DC-3
DC-3 185 1
DC-4 240 1,3
DC-6 305 1,7
DC-7 360 1,9
DC-8 570 3,1
DC-10 600 3,2
Boeing 747 600 3,2
Concorde 1450 6,9
1 mile/hour = 1,609 km/jam

## Slide 13
2. Type pesawat, pesawat terbang komersil ada beberapa
type antara lain :
► Piston Engine Air Craft, yaitu pesawat yang digerak
kan oleh perputaran baling-baling dengan tenaga
mesin piston (pesawat-pesawat kecil).
► Turbo Prop, yaitu pesawat yang digerakkan oleh
baling-baling dengan mesin turbin (pesawat ringan
DC 9, B 737, F 28).
► Turbo Jet, yaitu pesawat yang digerakkan oleh daya
dorong dari tenaga semburan jet, boros bahan bakar
(pesawat berbadan lebar Concorde)
► Turbo Fan, yaitu pesawat yang digerakkan oleh daya
dorong dari tenaga semburan jet yang di depan atau
di belakang turbinnya ditambahkan kipas (fan), se-
hingga tidak boros & tenaganya lebih besar (DC 8,
B 747, DC 10, Air Bus 300)

## Slide 14
3. Weight (berat), berat pesawat penting untuk merencanakan kekuatan dari perkerasan yang akan dibuat, sehingga dapat ditentukan tebal perkerasan daripada perkerasan runway, taxiway dan apron.
Beberapa hal tentang berat pesawat berkenaan dengan operasi penerbangan meliputi :
3.1 Operating weight empty, adalah berat dasar dari pesawat terbang termasuk crew pesawat, tetapi tidak termasuk muatan dan bahan bakarnya.
3.2 Payload, adalah batasan berat angkutan yang meliputi berat penumpang dan barang angkutan (cargo). Payload maximum adalah muatan penuh yang diijinkan untuk dimuat ke pesawat terbang.
3.3 Zero fuel weight, adalah berat di atas udara juga termasuk semua bahan bakar saat pesawat dalam keadaan terbang.

## Slide 15
3.4 Maximum ramp weight, adalah berat maksimum pesawat terbang yang diijinkan berjalan di atas taxiway termasuk semua bahan bakar saat pesawat dalam keadaan terbang.
3.5 Maximum structural landing weight, adalah berat maksimum saat mendarat. Dalam hal ini roda badan pesawat (main gear) memegang peranan dalam perencanaan, dimana berat pesawat menumpu pada landasan selama landing. Pada saat take-off pesawat terbang akan menjadi lebih berat karena bahan bakar terisi penuh dibandingkan saat akan landing.
3.6 Maximum structural take-off weight, adalah berat maksimum saat tinggal landas. Bahan bakar yang digunakan dalam perjalanan tergantung dari beberapa faktor yakni :

## Slide 16
a. Jarak yang akan ditempuh
b. Kecepatan pesawat terbang
c. Kondisi meteorologi (angin, temperatur)
d. Ketinggian altitude pesawat terbang
e. Berat muatan.
Pemakaian bahan bakar untuk perjalanan dekat, sedang dan jauh tidak sama ditabelkan seperti berikut :
% berat take-off
Jarak yg ditempuh Operating Payload trip fuel fuel reserve
weight empty
Jarak dekat 66 24 6 4
Jarak sedang 59 16 21 4
Jarak jauh 44 10 42 5

## Slide 17
Jadi untuk jarak jauh, berat pesawat sangat dipenga-ruhi oleh bahan bakarnya. Sedang bahan bakar cadangan (fuel reserve) ditinjau sewaktu akan menda-rat seperti ada gangguan fisik pada lapangan terbang (banjir, ada kecelakaan, landasan pacu rusak dll.) maka harus ada persiapan terbang ke lapangan terbang terdekat ditambah waktu tunggu untuk pendaratan selama 10 – 30 menit.
Hubungan antara payload dan jarak dapat dilihat sbb
ae D A
E
be B
C
dr ar er br cr
Payload
Jarak

## Slide 18
Jika payload sebesar ae maka pesawat terbang hanya sejauh ar, begitu pula jika payload be maka jarak yang ditempuh hanya sejauh br. Sedang penerbangan maksimum yang akan dicapai bila payload = 0 adalah pada cr. Bila kejadian pesawat dengan muatan penuh akan mendarat tetapi melebihi maximum structural landing weight, maka jarak ditempuh menjadi jauh misalkan pada D dimana pesawat tidak mendarat dengan jarak dr tetapi jarak yang ditempuh adalah aeDEBC.
4. Capacity (kapasitas), dengan mengetahui kapasitas penumpang pesawat kita dapat menentukan terminal building, misal pesawat DC-9 terdapat 120 passengers bila ada 10 pesawat DC-9 maka jumlah penumpang ada 1200 orang → Terminal building seimbang dengan kapasitasnya.

## Slide 19
5. Runway length (panjang landasan pacu), panjang runway agar pesawat dapat tinggal landas mempunyai pengaruh besar terhadap luas daerah yang harus dipe-nuhi oleh lapangan terbang.
Panjang pendeknya Runway dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :
  Pengoperasian pesawat terbang
  Keadaan sekeliling lapangan terbang
  Hal-hal yang akan mempengaruhi pondasi runway seperti saat pesawat landing dan take-off.
Ada 3 kasus tentang peraturan yang menyangkut penentuan panjang runway :
# Kasus pendaratan (landing case)
# Kasus tinggal landas normal (normal take-off case)
# Kasus take-off tapi ada kerusakan mesin (engine failure case).

## Slide 20: SISTEM LAPANGAN TERBANG
Sistem Lapangan Terbang yang dimaksud adalah kese-luruhan dari segala sesuatu yang terdapat pada lapangan terbang. Sistem lapangan terbang dibagi atas 2 kompo-nen utama, yakni : “Air-Side” dan “Land-Side” dimana antara keduanya dibatasi oleh Terminal Building.
Air-Side meliputi Terminal Airspace, Runway, Taxiway, Apron, Holding Pad, Exit Taxiway.
Air-Side dibagi atas :
a) Air-side bag, aircraft di darat
b) Air-side bag, aircraft take-off
Proses peralihan dari kedua Air-side tersebut pelayanan nya dilayani oleh menara pengawas lalu lintas udara dengan menggunakan peralatan-peralatan khusus.
Land-Side meliputi Terminal Building, Vehicular dan Parking.

## Slide 21
Jalur Penerbangan di Angkasa
Terminal Angkasa
Runway
Taxiway
Exit Taxiway
Holding Pad
Apron / Gate Area
Terminal Building
Vehicular, Circulation, Parking
Jalan & Penghubung Darat
Airfield Surface
System
Air-Side
Land-Side
____ Aircraft Flow
- - - - Passenger Flow

## Slide 22
5. BUKU REFERENSI
Buku referensi yg digunakan dalam perkuliahan lapangan
terbang ini adalah :
1. Perencanaan & Perancangan Bandar Udara Jilid 1 & 2, Horonjeff, Robert dan Mckelvey, Francis X., Penerbit Erlangga, Jakarta, Tahun 1993.
2. Merancang, Merencana Lapangan Terbang, Basuki,
Heru Ir, Penerbit Alumni, Bandung, Tahun 1993.
3. Pelabuhan Udara, Zainuddin, Achmad BE., Penerbit
Ananda, Yogyakarta, Tahun 1983.